《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 曲江·德闳中学 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西锦拓置业有限公司 |
| 法人代表 | 李五亮 | 联系 | 赵鹏 |
| 通讯地址 | 西安市曲江新区雁南一路万众广场1幢1单元1F101号 |
| 联系电话 | 18629560919 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 东邻雁翔路，南邻创意大道，西北邻雁翔新城B地块 |
| 立项审 批部门 | 西安曲江新区管理委员会 经济发展局 | 批准文号 | 2019-610168-70-03-060349 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | P833中等教育 |
| 占地面积 （平方米） | 57011 | 绿化 面积 (平方米) | 19953.85 |
| 总投资 （万元） | 125000 | 其中： 环保投资 （万元） | 696 | 环保投资占总投资比例 | 0.6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2021年9月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 陕西锦拓置业有限公司拟投资12.5亿元建设曲江·德闳中学，项目位于西安市曲江新区，总占地面积57011m2，规划班级数为48个，学生总人数为1152人（24人/班）， 教师人数为115人。本项目现已取得陕西省企业投资项目备案确认书（备案机关：西安曲江新区管理委员会经济发展局，项目代码：2019-610168-70-03-060349）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业 113学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院，有化学、生物等实验室的学校”应编制环境影响报告表。 2020年3月，陕西锦拓置业有限公司正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织人员踏勘现场，收集、整理有关资料，对项目的建设情况等进行初步分析，并根据项目的性质、规模及所在地区域的环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境现状监测、数据核算的基础上，编制完成了项目环境影响报告表。 根据现场踏勘，目前项目正在进行土方施工。 二、项目概况 1、项目地理位置及四邻关系 项目拟建地位于西安曲江新区，东邻雁翔路，南邻创意大道，西北邻雁翔新城B地块，经度109.004719º，纬度34.184029º，高程521m。具体四邻关系图见附图2。 2、产业政策及选址合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019本）》鼓励类、限制类和淘汰类发展项目。亦不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，属于允许类。 本项目现已取得陕西省企业投资项目备案确认书（备案机关：西安曲江新区管理委员会经济发展局；项目代码：2019-610168-70-03-060349）。 综上所述，项目符合国家和地方相关产业政策规定。 （2）选址合理性分析 本项目位于西安曲江新区，东邻雁翔路，南邻创意大道，西北邻雁翔新城B地块，用地性质为科教用地。项目周边无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。 项目餐饮油烟经油烟净化器处理后引至餐厅楼顶排放，化学实验废气经设置的通风橱抽排至实验楼楼顶排放，对周围环境影响较小；锅炉房锅炉烟气经锅炉配套低氮燃烧器+26.75m高排气筒排放至外环境，其各类污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；项目给水由西安市市政给水管网供给，项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入化粪池处理，而后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理，游泳池用水循环利用，每日补充新鲜水，每3个月排放一次，对地表水环境影响较小；项目优先选用低噪声设备，产生的噪声，采取基础减振、建筑隔声、消声等措施处理后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小；生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，委托环卫部门处置；餐厨垃圾设专用容器收集，委托有资质单位处置；废油脂设专用容器收集，委托有资质单位处置；实验室废物设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；医疗废物设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 综上所述，项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，本项目选址合理。 3、项目组成及建设内容 （1）项目组成 项目总占地面积57011m2，总建筑面积59956.55m2。其中地上51452.55m2，地下8504m2；建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、剧场、办公培训楼、风雨操场及配套餐厅、医务室、游泳池、地下车库、人防等。该项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成表 工程类别 建设内容及规模 主体 工程 1#楼（剧场） 地上4F，地下局部1F，H=16.4m，建筑面积6349.04m2（其中地上面积6052.28m2，地下建筑面积296.76m2） 2#楼（教学楼） 5F，H=23.3m，建筑面积7339.23 m2。设化学、物理、生物实验室 3#楼（教学楼） 5F，H=23.3m，建筑面积8969.46 m2（其中地上面积8884.52m2，地下面积84.94m2）。设化学、物理、生物实验室 4#楼（宿舍楼） 地上6F，地下1F，H=23.8m，建筑面积20120.74 m2（其中地上面积15724.84m2，地下面积4395.9m2） 5#楼（风雨操场） 地上3F，地下1F，H=14.7m，建筑面积6591.03 m2（其中地上面积3991.85 m2，地下面积2599.18 m2） 6#楼（办公培训） 3F，H=13m，建筑面积9459.83m2 辅助工程 餐厅 位于4#楼，建筑面积1200m2（含厨房381.07m2）。设850个就餐位，为学生和教师提供一日三餐 医务室 位于4#楼，建筑面积30m2。主要是学生外伤包扎，无床位，不产生医疗废水 锅炉房 位于5#楼地下1F，建筑面积380m2，配备1.1t/h和0.5t/h天然气锅炉各2台，配套建设换热站和软化水制备系统 游泳池 位于5#楼地下一层，建筑面积2888.47m2 地下车库 建筑面积5234.46m2。设置车位97个 人防 建筑面积2997.82m2。（按照地上总建筑面积5%修建） 公用 工程 给水 由市政给水管网引入，项目内部设给水管网及给水泵。供水泵房设在地下一层车库西侧。宿舍楼和办公培训楼热水以太阳能为主热源，电为辅助热源；教学楼和公共卫生间热水就近设置电热水器；游泳池、厨房和餐厅热水等热源采用燃气锅炉（2台1.1t/h） 排水 项目排水采用雨、污分流。项目雨水排入雨水管网，项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入化粪池处理，而后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。游泳池用水循环利用，每日补充新鲜水（78.75m3），每3个月排放一次；锅炉房锅炉排水和软化水设备排水为清净下水，排入雨水管网 供电 用电由市政供电电网接入。配有1台备用发电机（500kW），备用发电机房位于地下一层车库西侧 采暖、制冷 采暖：风雨操场、剧场、游泳馆区域设置地辐热供暖，热源为锅炉房，且上述3个场馆的空调系统也具有供暖功能，空调热源为各自空调室外机。其他场所均采用空调供暖 制冷：风雨操场、剧场、游泳馆区域设置集中式中央空调系统（风冷），末端采用不带热回收功能的组合式空调机组；普通教室、餐厅、办公室、实验室等其他房间，采用变频式多联机空调 环保 工程 废气 项目餐饮油烟经油烟净化器处理后引至餐厅楼顶排放；餐厅天然气燃烧废气，经专用烟道于餐厅楼顶排放；化学实验废气经设置的通风橱抽排至实验楼楼顶排放；备用柴油发电机废气经备用发电机房内专用防火排烟道放散；锅炉（配套低氮燃烧器）烟气经26.75m高排气筒排放（共设2根排气筒，其中2台1.1t/h燃气锅炉共用1根排气筒，2台0.5t/h燃气锅炉共用1根排气筒） 废水 项目餐饮废水经隔油池（1座 5m3）预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入的化粪池（1座 100m3）处理，而后经市政管网排至西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。游泳池用水循环利用，每日补充新鲜水（78.75m3），每3个月排放一次；锅炉房锅炉排水和软化水设备排水为清净下水，排入雨水管网 噪声 水泵房、锅炉房设在地下一层车库西侧，水泵及锅炉房设备置于室内，采取建筑隔声、基础减振等综合降噪措施。项目油烟净化器风机位于楼顶，选用低噪声设备，采取基础减振、消声措施 固体废物 生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，委托环卫部门处置；餐厨垃圾设专用容器收集，日产日清，委托有资质单位处置；废油脂设专用容器收集，委托有资质单位处置；实验室废物设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；医疗废物设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置 生态 绿化19953.85m2，绿化率35% 表2 主要设施和设备清单 序号 位置 设备和设施 数量 1 餐厅 油烟净化设施 1套 2 隔油池 1座 3 泵房 水泵 8台 4 锅炉房 锅炉及其配套设备 1.1t/h和0.5t/h天然气锅炉各2台，配套建设换热站和软化水制备系统 5 配电室 配电设备 1套 6 剧场 音响 2套 7 物理实验室 电路板 若干 8 力学测试模型 若干 9 化学实验室 玻璃容器 若干 10 铁架台 若干 11 滴定管 若干 12 生物实验室 载玻片 若干 13 显微镜 若干 14 剪刀 若干 表3 实验室主要试剂清单 实验室类别 试剂名称 单位 用量 化学实验室 36%盐酸 ml 2600 98%硫酸 ml 1300 68%硝酸 ml 270 氢氧化钠 g 800 氢氧化钙 g 800 氢氧化钡 g 520 生物试验室 浓盐酸 ml 520 氢氧化钠 g 260 硫酸铜 g 80 乙醇 ml 530 注：表中所列主要试剂用量是以学年为单位统计 表4 实验种类统计表 序号 项目 实验种类 实验内容 产生污染物 1 化学实验 酸碱中和滴定实验、无机实验 硫酸、盐酸、氢氧化钠酸碱中和无机燃烧实验 废气、废水 2 物理实验 物体运动实验 打点计时器、一端装有定滑轮的长木板、小车、纸带 / 机械能守恒实验 铁架台、打点计时器、复写纸、纸袋、重锤、直尺 / 电学 小灯泡伏安曲线、金属电阻率、电流表改装电压表、电源内阻和电动势等 / 其它 油膜法估测分子大小、传感器简单应用、玻璃折射率等 / 3 生物实验 / 显微镜应用、细胞观测实验等 / （2）主要经济技术指标 项目主要技术经济指标如表5所示。 表5 项目技术经济指标表 项目 数值 单位 备注 用地面积 57011 m2 总建筑面积 59956.55 m2 其中 地上建筑面积 51452.55 m2 其中 办公培训 9459.83 m2 中学 41992.72 m2 地下建筑面积 8504 m2 其中 车库 5234.46 m2 人防 2997.82 m2 按照地上总建筑面积5%修建 厨房 381.07 m2 泳池 2888.47 m2 容积率 0.9 m2 班级数量 48 个 学生人数 1152 个 生均用地面积 49.5 - 生均建筑面积 52.1 - 建筑密度 35 % 绿化率 35 % 机动车位 333 辆 其中 地面停车位 236 辆 地下停车位 97 辆 4、总图布置 项目平面布置较为简单，教学办公区域设在场地东侧，自南向北依次为剧场、教学楼、宿舍楼、风雨操场和办公培训；操场设在场地西侧。在地块的南侧中部设置主要出入口，地块西南角、北侧设置机动车出入口，做到了人车分流。项目在可利用的空地进行绿化，充分利用了有限的土地资源。 总体看来，项目总图布置功能分区明确，考虑到了对外环境影响以及绿化等要求，总图布置基本合理。 三、公用工程 （1）给水 该项目投入运营后，给水水源由市政给水管网引入。主要用水内容为教师和学生的生活用水、餐饮用水、游泳池补充用水、实验用水、锅炉房用水、车库冲洗用水及绿化用水，总用水量为225.2m3/d。水平衡图见图1。 ①生活用水、餐饮用水、游泳池补充用水及实验用水 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），教育行业中的不住宿学生用水定额包含学校食堂、教学楼、实验楼、图书馆等用水量。住宿生用水定额除包含以上用水量外还包含宿舍楼、锅炉房等用水量。 项目有学生1152人，学生生活用水按照《行业用水定额》（DB61/T943-2014）“中等教育”关中地区40L/人·d（不住宿），75L/人·d（住宿），学生住宿人数为450人，则住宿学生生活用水量为33.75m3/d，6750m3/a；不住宿学生生活用水量为28.08m3/d，5616m3/a；废水排污系数取0.8，则学生生活污水排放量为49.46m3/d，9892m3/a。 项目有教职工115人。教职工生活用水按照《行业用水定额》（DB61/T943-2014）“行政办公及科研院所”35L/人·d，则教职工生活用水量为4.025m3/d，805m3/a。教职工餐饮用水按照非营业食堂18L/（人·次），则教职工餐饮用水量为6.21m3/d，1242m3/a。废水排污系数取0.8，则教职工生活污水排放量为3.22m3/d，644m3/a；教职工餐饮废水排放量为4.968m3/d，993.6m3/a。 项目化学实验室用水为1m3/a，化学实验废水主要为酸、碱废水，废水排放量为0.8m3/a。 游泳池用水为循环利用，有效容积为985m3，每日补充新鲜水占泳池体积的8%，则每日补充新鲜水（78.75m3），每3个月排放一次。年用水量15700m3/a。 ②锅炉房用水 锅炉房用水主要包括锅炉热力网循环系统补充用水、软化设备补充用水和锅炉排水补充用水等。 a、锅炉热力网循环系统补充用水 对于密闭式热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严，系统漏水；系统检修放水；事故冒水；系统泄压等原因，需要定期补水。 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版）中的经验公式，计算得项目1.1t/h燃气热水锅炉循环水量为33.11m3/h（794.64m3/d）；0.5t/h燃气热水锅炉循环水量为15.87m3/h（380.88m3/d）；项目总循环水量为48.98m3/h（1175.52m3/d）。 依据《城市热力网设计规范》（GJJ34-90）规定：热网补水量不宜大于热网循环水量的1%，项目锅炉热力网循环系统补水量按锅炉循环水量的0.8%计，则1.1t/h燃气热水锅炉热力网循环系统补水量为0.26m3/h；0.5t/h燃气热水锅炉热力网循环系统补水量为0.13m3/h。1.1t/h燃气热水锅炉年运行200d，每天运行24h，总补水量为2496m3/a；0.5t/h燃气热水锅炉年运行90d，每天运行24h，总补水量为561.6m3/a。则项目锅炉房总补水量为3057.6m3/a。 b、锅炉排水补充用水 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版），定期排污的冷却水补充水用量计算公式，计算得锅炉房锅炉定期排污补充水量为53m3/a，定期排污一般一天一次，每台锅炉的排污时间为0.5～5min。 c、软化设备制备用水和补充用水 锅炉用水采用软水器进行水质软化处理，软化设备制备用水消耗量为24m3/d（4800m3/a），软化设备制水水量为16.8m3/d（3360m3/a）。软化设备制水主要用于锅炉热力网循环系统补充用水、锅炉排水补充用水和软化设备补充用水。此部分用水量为1.98m3/d（327.8m3/a）。 综上，项目锅炉房总用水量为24m3/d（4800m3/a）。 ③车库清洗用水 根据项目综合技术经济指标显示，车库面积5234.46m2，用水量按2L/m2·d计算，清洗频次为每周一次，年清洗36次，则车库清洗用水量为10.47m3/d，376.92m3/a。 ④绿化用水 项目绿化面积19953.85m2，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2014）：“城市绿化”为：2L/m2·次，年按90次计算，则用水量3592m3/a。绿化用水主要以蒸发和植物吸收消耗，无排放。 表6 项目用水量估算表 名称 用水量标准 数量 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 生活用水 住宿学生生活用水 75L/人·d 450人 33.75 27 不住宿学生生活用水 40L/人·d 702人 28.08 22.46 教职工生活用水 35L/人·d 115人 4.025 3.22 教职工餐饮用水 18L/人·次 115人 6.21 4.968 游泳池补充新鲜水 每日补充新鲜水占泳池体积的8% 78.75m3/d 78.75 0 实验用水 / / 0.005 0.004 锅炉房用水 / / 24 9.6 车库清洗用水 2L/m2·d 年36次 5234.46m2 10.47 0 绿化用水 2L/m2·次 年90次 19953.85m2 39.91 0 合计 / 225.2 67.252 图1 项目水平衡图 （单位：m3/d） （2）排水 排水采用雨、污分流方式。雨水集中收集后排入市政雨水管网；项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入化粪池处理后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。锅炉房锅炉排水和软化水设备排水为清净下水，排入雨水管网 （3）供电 项目用电由市政供电电网接入。配有1台备用发电机（500kW），备用发电机房位于地下一层。 （4）供热 风雨操场、剧场、游泳馆区域设置地辐热供暖，热源为锅炉房（1.1t/h和0.5t/h天然气锅炉各2台），且上述3个场馆的空调系统也具有供暖功能，空调热源为各自空调室外机。其他场所均采用空调供暖。 （5）制冷 风雨操场、剧场、游泳馆区域设置集中式中央空调系统（风冷），末端采用不带热回收功能的组合式空调机组；普通教室、餐厅、办公室、实验室等其他房间，采用变频式多联机空调。 四、劳动定员及工作制度 本项目包含学生1152人，教职工115人，年工作时间200d。 五、项目总体实施进度计划 （1）2020年5月完成项目施工图设计及审查； （2）2019年9月~2021年8月，施工期； （3）2021年9月，项目投入运行。 |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本项目为新建项目，目前场地正在进行土方阶段施工，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形地貌 西安市地处关中平原中南部，介于北纬33°39′～34°45′，东经107°40′～109°49′之间，总面积1.01×104km2，南依秦岭，北临渭河，东西两侧皆为平原，地势南高北低，阶梯状下降。市区坐落在渭河冲击平原南侧，地貌单元主要有渭河及其支流的一、二级阶地和高漫滩组成，地形开阔、平坦。西安市地处秦岭北侧山前大断裂以北的渭河断陷盆地中部的南缘地带，属西安凹陷和骊山段隆两个次一级构造单元，分布地层为巨厚的新生代沉积。 本项目位于西安市曲江新区，场地地势平坦开阔。 二、地质 项目拟建场地地貌属黄土塬，拟建场地为自重湿陷性黄土场地，地基湿陷等级均为Ⅱ级，其均属中等压缩性，且具自重湿陷性，拟建建筑物地基属不均匀地基。 三、地下水 项目所在地地下水稳定水位埋深19.10～21.40m，相应高程381.93～382.36m。场地地下水属潜水类型，主要有大气降水和地下径流补给，以自然蒸发和地下径流排泄为主。 四、地表水 西安市自古有“八水绕长安”之美称。项目市区东有灞河、浐河，南有潏河、滈河，西有皂河、沣河，北有渭河、泾河，此外还有黑河、石川河、涝河、零河等较大河流。其中绝大多数属黄河流域的渭河水系。渭河横贯西安市境内约150km，年径流量为25亿m3，渭河的常年平均流量为丰水期200m3/s，平水期179.5m3/s，枯水期89.3m3/s，径流年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。 项目位于西安市曲江新区，建址区域内无天然地表水体。 五、地震 根据场地地形、地貌和地基土分布及物理力学性质，按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）判定，西安市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，所属设计地震分组为第一组，特征周期为0.35s。 六、气候、气象 西安曲江新区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季冷暖干湿分明，冬夏温差大，冬季寒冷、干燥、雨雪偏少；春季升温迅速，气温波动大，常出现干旱、大风、霜冻等灾害；夏季炎热、高温、日照强烈；秋季温和湿润，时有阴雨，亦有秋旱出现。多年平均气温14.2℃，1月气温最低，为-0.5～1.3℃，极端最低气温为-18.7℃，极端最高气温42.9℃。多年平均风速为1.4m/s，多东北向。无霜期20d，最大冻土深45cm。多年平均降水量570.5mm，最大降水为903.2mm(1983年)，最小降水量312.2mm(1995年)。年内降水主要集中在7、8、9、10四个月，其间降水量占全年降水量60％以上。该区多年平均日间蒸发量为904.7mm，干旱指数1.6，6～8三个月蒸发量约占全年总蒸发量的45％，11月～1月仅占约10％。2015年西安的主要风向为东东北风(EEN)，频率10.52%，静风频率4.90%。风向较为集中，基本为对倒风，主要流型为ENE-E（频率20.75%）和W-WSW（频率17.76%）。 七、动植物 区域属城市开发建设区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。 项目拟建地及周围地区受人类活动影响，野生动物种类很少，只有少量昆虫、龋齿动物及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量状况及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等）： 一、空气环境 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23号发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的西安市曲江新区2019年环境质量状况数据。 表7 西安市曲江新区2019年环境质量状况数据统计结果表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160% 不达标 PM10 年平均质量浓度 95 70 136% 不达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10% 达标 NO2 年平均质量浓度 43 80 54% 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1600 4000 40% 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 148 160 93% 达标 由监测统计结果可以看出，曲江新区2019年空气质量中的SO2、NO2、CO、O3达到国家环境空气质量二级标准，PM2.5、PM10超过国家环境空气质量二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 二、声环境 陕西众邦环保检测技术有限公司于2020年3月7日～3月8日对项目所在地周围声环境现状进行了监测，噪声现状监测结果见表8。监测点位示意图见附图4。 表8 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 序号 2020年3月7日 2020年3月8日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧（1#） 58 46 57 46 厂界南侧（2#） 57 47 57 48 厂界西侧（3#） 54 45 53 44 厂界北侧（4#） 55 45 54 45 标准 昼间60、夜间50 项目厂界声环境现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别）： 项目的主要环境保护对象及目标详见下表9。 表9 主要环境保护目标表 名称 坐标（º） 保护 对象 保护内容（人） 相对厂界方位 相对厂界距离m 保护 内容 环境功能区 经度 纬度 空气环境和 声环境 109.002462 34.184754 中海曲江大城（在建） 12276 西北 西南 紧邻 环境空气人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中二级标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放 标准 | 1、施工期废气执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求。运营期餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的相关规定；化学实验废气、厨房燃烧废气等无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的浓度限值；锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 2、运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 3、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》中提出的全国主要污染物排放总量控制项目废气：SO2、NOX、VOCs；废水：COD、氨氮。 本次申请总量控制指标为COD：3.46t/a、氨氮：0.46t/a；SO2：0.037t/a、NOX：0.33t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目建设内容主要为教学楼、宿舍楼、剧场、办公培训楼、风雨操场及配套餐厅、医务室、游泳池、地下车库、人防等。污染影响时段主要为施工期和运营期。 项目施工期工艺流程及产污环节见图1。 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 项目施工期工艺流程简述： ①基础工程施工阶段 场区内各建筑单体基础开挖等施工。此过程的主要环境影响为大气、声，产生的主要污染物为扬尘、噪声、固体废物。 ②主体工程建设时段 按照工程设计方案，场区内各建筑单体主体结构施工。完成各建筑单体的建设。此过程的主要环境影响为大气、声，产生的主要污染物为扬尘、噪声、固体废物。 ③装饰工程实施阶段 装饰工程包含室内外抹灰工程、饰面安装工程及水、电等安装工程。 ④设备安装阶段 根据项目运营需求，采购相应设备，进行设备安装。 ⑤工程验收阶段 项目主体工程、设备安装工程等完成后，即进入项目验收阶段。 图2 项目运营期产污环节框图 项目运营期工艺流程简述： 项目运营期主要污染物包括废气、废水、固体废物和噪声。其中，餐饮油烟经油烟净化器处理后引至餐厅楼顶排放；餐厅天然气燃烧废气，经专用烟道于餐厅楼顶排放；化学实验废气经设置的通风橱抽排至实验楼楼顶排放；备用柴油发电机废气经备用发电机房内专用防火排烟道放散；锅炉房锅炉烟气经配套低氮燃烧器+26.75m高排气筒排放至外环境；地下车库设计采用排、送风系统进行排气通风，车库换气次数不低于5次/h，要求地下车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m；加强地下车库送排风机定期检修、维护和监测，通过采取落实上述措施后，地下车库汽车尾气对周围环境影响较小。餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入的化粪池处理，而后通过市政管网排至西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。游泳池用水循环利用，每日补充新鲜水，每3个月排放一次。水泵房、锅炉房设在地下一层车库西侧，水泵及锅炉房设备置于室内，采取建筑隔声、基础减振等综合降噪措施。项目油烟净化器风机位于楼顶，选用低噪声设备，采取基础减振、消声措施。生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，委托环卫部门处置；餐厨垃圾设专用容器收集，日产日清，委托有资质单位处置；废油脂设专用容器收集，委托有资质单位处置；实验室废物设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；医疗废物设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处置。

主要污染工序： 施工期 1、废气污染源 施工期废气主要有项目施工过程中产生的无组织扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。其中施工期扬尘主要是指施工过程中的挖填土、弃堆土等工序以及建筑材料运输、装卸等环节产生扬尘。施工扬尘的主要污染因子为TSP；施工机械和运输车辆排放尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等。 2、废水污染源 施工期的废水主要包括施工废水和施工人员活动产生的生活污水，主要含COD、BOD5、SS、氨氮等。 施工废水主要为车辆清洗废水，其产生量小，主要污染物为SS，经沉淀池收集后循环使用，不外排。 项目不设置施工营地，施工人员生活污水主要来源于施工场地，施工人员生活用水量按35L/人·d 计，施工人员按50人计，排水系数按0.8计，则排水量为1.4m3/d。生活污水主要污染物有 COD、BOD5、SS、氨氮等，设置环保厕所处理施工人员生活污水。 3、噪声 项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声，噪声源强在75~95dB（A）之间，具体见表10。 表10 施工期主要噪声源强表 施工阶段 声源 声源强度 dB(A) 土方阶段 挖土机 78~92 打桩机 90~95 大型载重车 85~89 结构阶段 振捣器 90~95 电焊机 85~90 载重车 80~85 吊管机 80~85 吊车 80~85 切割机 85~95 安装阶段 轻型载重车 75~80 4、固体废物 施工期固体废物主要包括施工人员的建筑垃圾、生活垃圾、废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）。 本项目总建筑面积59956.55m2，一般情况下建筑垃圾产生量为30kg/m2，则本项目建筑垃圾产生量约为1799t，运往当地建筑垃圾场处置。参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按0.55kg/人·d计，施工期24个月，施工人员按50人计，施工期产生生活垃圾为16.5t，委托环卫部门处置。项目建筑装修阶段产生的废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）属于危险废物HW49类，评价要求此部分危险废物经专用容器收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。本次评价建议建设单位尽可能使用水性油漆及涂料，减少有机废气对周围环境的影响。 二、运营期 1、废气 项目建成后，运行期间废气污染源主要是餐厅废气、化学实验废气、备用柴油发电机废气、锅炉房锅炉烟气和地下车库汽车尾气。 （1）餐厅废气 废气包括天然气燃烧废气、餐饮油烟废气。 ①天然气燃烧废气 本项目餐厅共设850个就餐位，主要为教师及学生提供一日三餐（学校师生总人数为1267，就餐人数约占总人数的67%），餐厅年工作天数为200d。根据燃气工程设计手册中所给的指标，职工食堂天然气的消耗量为53.8m3/人·a（天然气热值按35MJ/m³计），因此每年天然气的消耗量为45730m3/a。 根据《环境统计手册》中炊事燃料气燃烧排污系数，计算得出的本项目生活炊事燃料气排污量详见表11。烟气排放方式为间歇式，排量小，废气经所在楼的专用烟道楼顶排放。 表11 项目炉灶天燃气燃烧排污系数及排放量 项目 单位 废气量 NOx SO2* CO 颗粒物 排放系数 kg/106m3 12.31Nm3/Nm3（空气过剩系数取1.20） 1290 40* 320 110 排放量 t/a 0.57×106m3/a 0.74 0.02 0.18 0.06 注：① 天然气用量为0.046×106m3； ② *SO2排污系数按照陕北天然气含硫量核算得出，其余排污系数均采用环境统计手册相关资料。 ②餐饮油烟废气 本项目设有一个厨房，共设有基准灶头数8个，属大型餐饮，为教师及学生提供一日三餐，预计每天就餐人数为850人，餐厅年工作天数为200d，制作间每天平均工作6h。人均日食用油用量按30g/人·d计，则项目年消耗食用油5.1t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，本次评价取油烟挥发量平均值，则油烟产生量约0.14t/a，食堂安装净化效率不小于85%油烟净化器对油烟进行处理，每个基准灶头风量以2000m3/h计，则经处理后的油烟排放量为21kg/a，油烟浓度为1.09mg/m3，符合国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求（排放浓度≤2.0mg/m3）。同时，评价要求项目配套安装的油烟排气筒高度及朝向需满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求，油烟排放口应高于楼顶设置。食堂油烟经专用排烟道于餐厅楼顶排放，对周围环境空气影响小。 （2）化学实验废气 化学实验室主要为制取一些常见气体如氧气和二氧化碳等、配置一定质量分数的食盐水、酸与金属的反应、检验溶液的酸碱性等简单入门级实验操作，并且大部分为教学演示实验。其中少量的实验需要加热促进反应，加热时会有少量的含酸、碱水汽挥发。由于中学化学实验较为简单，且需要加热的反应一般时间都较短，次数少，并且污染物产生浓度较低。化学实验室均设置通风橱，化学实验废气经通风橱抽至实验楼顶楼排放。 （3）备用柴油发电机废气 项目拟配备1台500kW柴油发电机作为备用电源，燃料采用轻质柴油发电，每次发电时间按照10h计，每年按5次计。轻质柴油成分：S：0.2%，灰0.025%，低位发热值11000kcal/kg，按每度电耗油231g计算，发电机组小时发电量按500kW计算。 发电机组小时耗油量：115.5kg/h； 日耗油量：1155kg/d； 年耗油量：5755kg/a。 油在燃烧过程中将产生CO、NOX、THC、颗粒物等污染物质，燃油污染物排放核算参考《非道路移动污染源排放清单编制技术指南（试行）》（征求意见稿）编制说明中“适用于简易方法的非道路移动机械平均排放因子”（详见表12）。降低废气污染措施为柴油发电机选用优质柴油，柴油发电机分布于有利于烟气扩散位置。 表12 燃油排放的污染物 污染物 排放量 颗粒物 THC NOX CO 燃烧1kg柴油排放量（g） 2.086 3.385 32 792 10.722 工程机械燃油废气污染物排放量（t） 0.012 0.019 0.189 0.062 （4）锅炉房锅炉烟气 本项目锅炉房配备4台燃气热水锅炉（配套低氮燃烧器），1.1t/h和0.5t/h各2台，设2根排气筒（2台1.1t/h燃气热水锅炉共用1根，2台0.5t/h燃气热水锅炉共用1根）。其中2台1.1t/h燃气热水锅炉主要用于游泳池、厨房和餐厅日常热水的供给，年运行时间200d，每天运行时间24h；2台0.5t/h燃气热水锅炉主要用于冬季采暖，供暖区域包括风雨操场、剧场、游泳馆区域，供热面积约6500m2，年运行时间90d（供暖期按120d计，学校假期按30d计，此期间不供暖，故学校供暖期按90d计），每天运行时间24h。根据锅炉厂家提供的性能参数可知，单台1.1t/h燃气热水锅炉燃气耗量79.9Nm3/h（38.35万Nm3/a），0.5t/h燃气热水锅炉燃气耗量39.7Nm3/h（8.6万Nm3/a）。 燃气锅炉烟气中各类污染物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）废气污染源源强核算方法。 ①SO2排放量计算公式： 式中：ESO2-核算时段内二氧化硫排放量，t； R-核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；（2台1.1t/h燃气热水锅炉耗气量76.7万Nm3/a，2台0.5t/h燃气热水锅炉耗气量17.2万Nm3/a） St-燃料总硫的质量浓度，mg/m3；本项目取20mg/m3。 ηs-脱硫效率，%；本项目取0。 K-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。本项目取1。 经计算，2台1.1t/h燃气热水锅炉烟气中二氧化硫排放量0.03t/a；2台0.5t/h燃气热水锅炉烟气中二氧化硫排放量0.007t/a。 ②NOX排放量计算公式： 式中：ENOx-核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx-锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据附录B中表B.4 燃气锅炉炉膛出口NOX浓度范围（30~300mg/m3）数据，本项目NOX按排放浓度按最大值30mg/m3计 Q-核算时段内标态干烟气排放量，m3；参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5天然气燃气锅炉计算经验公式： 上式中：Vgy-标态干烟气排放量，Nm3/m3； Qnet-气体燃料低位发热量，MJ/m3，天然气取39670KJ/Nm3； 通过上式计算，Vgy=11.65Nm3/m3，2台1.1t/h燃气热水锅炉耗气量76.7万Nm3/a，2台0.5t/h燃气热水锅炉耗气量17.2万Nm3/a，标干烟气排放量分别为：894万Nm3/a、200万Nm3/a。 ηNOx-脱硝效率，%。 经计算，2台1.1t/h燃气热水锅炉烟气中氮氧化物排放量0.27t/a；2台0.5t/h燃气热水锅炉烟气中氮氧化物排放量0.06t/a。 ③颗粒物排放量计算公式 式中：Ej-核算时段内第j中污染物排放量，t； 核算时段内燃料耗量，万m3；（2台1.1t/h燃气热水锅炉耗气量76.7万 Nm3/a，2台0.5t/h燃气热水锅炉耗气量17.2万Nm3/a） βj-产污系数，kg/万m3；根据《环境统计手册》，颗粒物产生量103.9mg/Nm3-天然气 η-污染物的脱除效率，%。本项目取0。 经计算，2台1.1t/h燃气热水锅炉烟气中颗粒物排放量0.08t/a；2台0.5t/h燃气热水锅炉烟气中颗粒物排放量0.018t/a。 表13 锅炉烟气中各类污染物排放情况一览表 序号 污染物 污染物产生量 产生浓度 （mg/m3） 排放浓度 （mg/m3） 污染物排放量 2台1.1t/h燃气热水锅炉 1 废气 894万Nm3/a - - - 2 SO2 0.03t/a 3.36 3.36 0.03t/a 3 NOX 0.27t/a 30.2 30.20 0.27t a 4 颗粒物 0.08t/a 8.95 8.95 0.08t/a 2台0.5t/h燃气热水锅炉 1 废气 200万Nm3/a - - - 2 SO2 0.007t/a 3.5 3.5 0.007t/a 3 NOX 0.06t/a 30 30 0.06t/a 4 颗粒物 0.018t/a 9 9 0.018t/a 合计 1 废气 1094万Nm3/a - - - 2 SO2 0.037t/a - - 0.037t/a 3 NOX 0.33t/a - - 0.33t/a 4 颗粒物 0 098t/a - - 0.098t/a 地下车库汽车尾气 本项目共设置机动车停车位333个，其中地面停车位236个，地下停车位97个。由于地面停车位为开放区域，且排放量相对较小，污染物扩散较快，对环境空气影响较小。本次评价只考虑地下车库汽车尾气，汽车尾气主要污染因子为NOx、CO、THC。 汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般车型为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表14。 表14 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 单位：g/L 污染物 车种 CO HC NOX 小轿车（汽油） 101 14.1 12.3 地下车库的汽车尾气排放量与汽车在车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入车库的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s~3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s~3min，平均约1min，故汽车出入车库与在车库内的运行时间约为100s。车辆进出车库的平均耗油速率按0.2 L/km计，则每辆汽车进出车库产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t 式中：f —大气污染物排放系数（g/L汽油）； M —每辆汽车进出车库耗油量（L）； t —汽车出入车库与在车库内的运行时间总和，约为100s； m—车辆进出车库的平均耗油速率，约为0.2L/km，按照车速5km/h计算，可得到2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出车库一次耗油量为0.0278L，每辆汽车进出车库产生的废气污染物NOx、CO、HC的量分别为0.34g、2.81g、0.39g。 地下车库汽车尾气产排情况见表15。 表15 地下车库汽车尾气中各类污染物排放量情况 污染源 停车位（辆） 日流量（辆/日） 污染物放排量（t/a） NOx CO THC 地下车库 97 194 0.01 0.11 0.02 废水 （1）废水产生量 本项目运营期用水量为38882.92m3/a，废水排放量11530.4m3/a。 （2）废水水质 项目运营期废水主要来自在校师生产生的生活污水、餐饮废水、实验废水，排放量为57.65m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油。项目餐饮废水经隔油池处理预处理后、实验室酸碱废水经中和预处理后和生活污水一起经化粪池处理，而后经市政管网排至西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。 项目废水污染源源强核算结果见表16。 表16 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放 生活废水 废水量 （m3/a） COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 总磷 总氮 11530.4 产生 情况 产生浓度(mg/L) 400 200 40 300 50 8 70 产生量（t/a） 4.61 2.31 0.46 3.46 0.58 0.09 0.81 去除率（%） 25 25 0 25 50 0 0 排放 情况 排放浓度(mg/L) 300 150 40 225 25 8 70 排放量（t/a） 3.46 1.73 0.46 2.59 0.29 0.09 0.81 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 500 300 / 400 100 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 / 45 / 8 70 由预测结果可知，项目外排废水中各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 3、噪声 项目运营期噪声源主要来自给水泵、锅炉房设备、配电设备、剧场音响、厨房油烟净化器风机等，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。 表17 项目噪声污染源源强一览表 单位：dB（A） 序号 装置 噪声源 噪声级 运行方式 数量 降噪措施 噪声 排放量 1 给水泵房 水泵 85 连续 8台 地下设置，建筑隔声，基础减振 60 2 锅炉房 锅炉及其配套设备 80~85 间歇 4台锅炉及其配套设备 地下设置，建筑隔声，基础减振 60~65 3 配电间 配电设备 65~75 连续 1套 地下设置，建筑隔声 45~55 4 厨房 油烟净化器风机 80~85 间歇 1台 基础减振、消声 60~65 5 剧场 音响 80~85 间歇 2套 室内敷设吸声材料 60~65 4、固体废物 本项目运行期产生的固体废物主要是生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、实验废物、医疗垃圾。 （1）生活垃圾：学生和教职工日常产生，包含易腐有机物、塑料、纸类等；根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量每人每天按0.55kg计，本项目师生总人数为1267人，则每天产生0.7t/d（140t/a）。生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，委托环卫部门处置。 （2）餐厨垃圾和废油脂 参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》陕西地区正餐服务垃圾产生系数为0.41kg/餐位·天，本项目设850个就餐位，故餐厨垃圾产生量为0.35t/d（70t/a）。餐厨垃圾设专用容器收集，日产日清，委托有资质单位处置。 废油脂：废油脂产生系数按0.01kg/人·d计，项目日就餐人数为850人，废油脂产生量为8.5kg/d（1.7t/a）。废油脂设专用容器收集，委托有资质单位处置。 （3）实验废物：主要为废化学试剂，物理、生物实验过程中产生实验废物。类比交大附中实验废物产生情况，实验废物产生量为0.01t/d（2t/a）。实验室废物属于危险废物，类别及代码为HW49（900-047-49），设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。 （4）医疗废物：主要为校医务室产生的废药品、废瓶、罐、盒、棉签、纱布等，类比交大附中的产生量，医疗废物产生量为2kg/d（0.4t/a）。医疗废物属于危险废物，类别及代码为HW01（831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01），设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处置。 表18 固体废物属性判定表 序号 固废名称 产生环节 形态 主要成分 是否属于 固体废物 判定依据 1 生活垃圾 日常生活 固态 废纸、包装材料等 是 定义：丧失原有价值的固态物品 2 餐厨垃圾 餐厅 固废 菜叶等 是 3 废油脂 餐厅 液态 废油脂 是 4 实验废物 教学 固态 废试剂 是 5 医疗废物 医务室 保健护理 固态 废药品、废瓶、罐、盒、棉签、纱布等 是 表19 危险废物属性判别表 序号 固废名称 产生环节 产生量 形态 是否属于危险废物 废物类别 废物代码 1 生活垃圾 日常生活 140t/a 固态 否 / / 2 餐厨垃圾 餐厅 70t/a 固态 否 / / 3 废油脂 餐厅 1.7t/a 液态 否 / / 4 实验废物 教学 2t/a 固态 是 HW49 900-047-49 5 医疗废物 医务室 保健护理 0.4t/a 固态 是 HW01 831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅废气 | 油烟 | 7.27mg/m3 0.14t/a | 1.09mg/m3 0.021t/a |
|  |  | NOx | 0.74t/a | 0.74t/a |
|  |  | SO2 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | CO | 0.18t/a | 0.18t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | 备用柴油 发电机废气 | 颗粒物 | 0.012t/a | 0.012t/a |
|  |  | THC | 0.019t/a | 0.019t/a |
|  |  | NOx | 0.189t/a | 0.189t/a |
|  |  | CO | 0.062t/a | 0.062t/a |
|  | 锅炉烟气 | 2台1.1t/h | 废气量 | 894万Nm3/a | 894万Nm3/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 8.95mg/m3 0.08t/a | 8.95mg/m3 0.08t/a |
|  |  |  | SO2 | 3.36mg/m3 0.03t/a | 3.36mg/m3 0.03t/a |
|  |  |  | NOx | 30.2mg/m3 0.27t/a | 30.2mg/m3 0.27t/a |
|  |  | 2台0.5t/h | 废气量 | 200万Nm3/a | 200万Nm3/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 9mg/m3 0.018t/a | 9mg/m3 0.018t/a |
|  |  |  | SO2 | 3.5mg/m3 0.007t/a | 3.5mg/m3 0.007t/a |
|  |  |  | NOx | 30mg/m3 0.06t/a | 30mg/m3 0.06t/a |
|  | 地下车库 汽车尾气 | NOx | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  |  | CO | 0.11t/a | 0.11t/a |
|  |  | THC | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 11530.4m3/a | 11530.4m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L 4.61t/a | 300mg/L 3.46t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 2.31t/a | 150mg/L 1.73t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L 0.46t/a | 40mg/L 0.46t/a |
|  |  | SS | 300mg/L 3.46t/a | 225mg/L 2.59t/a |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L 0.58t/a | 25mg/L 0.29t/a |
|  |  | 总磷 | 8mg/L 0.09t/a | 8mg/L 0.09t/a |
|  |  | 总氮 | 70mg/L 0.81t/a | 70mg/L 0.81t/a |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 140t/a | 0t/a |
|  | 厨房 | 餐厨垃圾 | 70t/a | 0t/a |
|  | 厨房 | 废油脂 | 1.7t/a | 0t/a |
|  | 实验室 | 实验废物 | 2t/a | 0t/a |
|  | 医务室 | 医疗废物 | 0.4t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要来自给水泵、锅炉房设备、配电设备、剧场音响、厨房油烟净化器风机等，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目总占地面积57011m2，总建筑面积59956.55m2，工程建设过程对局部生态环境会造成一定的影响；项目建成运行后，绿化面积19953.85m2，绿地率35%，可弥补或减轻对周围生态环境的不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、环境空气影响分析 1、施工扬尘 项目施工期扬尘主要是指施工过程中的挖填土、弃堆土等工序以及建筑材料运输、装卸等环节产生的扬尘，其排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质、天气条件等诸多因素有关。参照项目所在地区多个建筑施工工地的扬尘情况测试结果： （1）建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5(2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境质量标准的1.4(2.5倍，平均1.98倍。 （2）工地道路扬尘最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，再次是一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1:1.17:2.06:2.29，超标倍数依次为2.9、3.6、7.1和8.0。距尘源30m以内TSP浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为两侧各50m的区域。 （3）建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要在工地围挡外100m以内。即：下风向一侧0~50m为重污染带、50~100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.6倍。 建设单位在项目施工期间必需对施工期间的扬尘污染源严格管理，如露天堆存的物料，暂时堆存时需覆盖；散装物料在装卸、运输过程中要防止散落；风速较大时避免露天施工作业；施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；项目施工场地四周设置封闭围挡，土方堆存加盖苫布，定期洒水。 由于建筑粉尘和扬尘沉降较快，建设单位应加强实施对施工现场的管理，通过洒水、原材料遮蔽等措施后，施工扬尘对周围环境的影响较小。 项目施工期间为减少施工期扬尘对周围环境的影响，评价要求所有建设施工活动应严格执行《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020）》（修订版）及《陕西省扬尘治理专项行动方案》的相关要求： （1）施工场区周界必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 （2）项目必须使用商品混凝土，禁止现场设置搅拌站。 （3）建筑材料（主要是砂、石子）在指定位置存放，并采取防尘抑尘措施（如及时覆盖、雾炮降尘等）。 （4）施工场地的主要道路应铺设厚度不小于20cm的混凝土路面，施工工地应采取湿法作业、清洗覆盖等措施，并对施工现场道路、作业区、生活区的地面进行硬化处理，并辅以洒水等降尘措施。 （5）施工期间严格执行“禁土令”。 （6）严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个”（洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡）100%扬尘防治措施，加强管理，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、沿途抛洒等现象。 （7）施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 （8）施工场区主出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 （9）强化施工期环境管理，增强施工人员环保意识，制定合理的建设施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工的方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 在执行上述措施后，项目施工期扬尘应满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求，施工扬尘对周边环境影响较小。 2、施工机械和运输车辆排放尾气 施工建设期间，施工机械和各种物料运输车辆排放的尾气主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养的情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 项目拟采取如下控制措施减少施工机械和运输车辆排放尾气的影响： （1）优先选用节能、低耗的运输车辆和机械设备，减少尾气产生量。 （2）做好设备的维修和保养工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染。 （3）对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按《机械维护规定》（Q/AEPC-MAQ03）进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 二、施工期水环境影响分析 项目施工期的废水主要包括施工废水和施工人员活动产生的生活污水，主要含COD、BOD5、SS、氨氮等。 施工废水主要为车辆清洗废水，其产生量小，主要污染物为SS，经沉淀池收集后循环使用，不外排。 项目不设置施工营地，施工人员生活污水主要来源于施工场地。生活污水主要污染物有 COD、BOD5、SS、氨氮等，设置环保厕所处理施工人员生活污水，定期清掏。 三、施工期声环境影响分析 施工期主要工程项目有基础开挖、各建筑单体及其他辅助与公用设施的建设等。涉及使用的机械主要有挖土机、打桩机、振捣器、切割机等，在施工过程中，各类设备运行产生的噪声可能对场址周围环境造成一定的影响。施工期主要设备噪声源强见表20。 表20 施工期主要设备噪声源强一览表 施工阶段 声源 声源强度 dB(A) 土方阶段 挖土机 78~92 打桩机 90~95 大型载重车 85~89 结构阶段 振捣器 90~95 电焊机 85~90 载重车 80~85 吊管机 80~85 吊车 80~85 切割机 85~95 安装阶段 轻型载重车 75~80 由表17可知：施工期尤其是土方和结构阶段，噪声源强较大，若各类噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，影响范围也会随之扩大。施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： L2=L1-20lg（r2/r1）（r2＞r1） 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2—预测点距声源的距离，m。 项目施工过程中使用的主要施工机械在不同距离处的噪声预测值见表21。 表21 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称 噪声预测值dB（A） 10m 20m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 挖土机 72 66 58 52 48 46 44 42 打桩机 75 69 61 55 51 49 47 46 大型载重车 69 63 55 49 45 43 41 39 振捣器 75 69 61 55 51 49 47 46 电焊机 70 64 56 50 46 44 42 40 载重车 65 59 51 45 41 39 37 35 吊管机 65 59 51 45 41 39 37 35 吊车 65 59 51 45 41 39 37 35 切割机 75 69 61 55 51 49 47 46 轻型载重车 60 54 46 40 36 34 32 30 由表21可知：项目主要施工机械噪声在白天对声源20m范围内，夜间对声源100m范围内敏感点有一定影响。工程在施工时，应将主要噪声源远离声敏感点布设，同时在设备选型时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 本评价要求在项目施工期噪声影响控制方面应落实并采取以下措施： （1）合理布置施工场地，科学安排作业时间 ①施工单位应当制定施工现场噪声污染防治管理制度并公告，把产生噪声的设备、设施布置在远离声敏感点的一侧； ②对于噪声辐射水平较高的机械（如打桩机等），应尽可能远离敏感点布设，或搭设封闭式机棚； ③高噪声设备的使用应向当地环保部门申报； ④施工作业时间应限制在6:00~12:00、14:00~22:00期间内，如因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行施工，应在施工前到工程所在地区环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工； ⑤承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声对周围环境的影响。 （2）尽量选用低噪声的机械设备和工法 在满足土层施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。 （3）采取工程降噪措施 在施工区域周界应修建高1.8m以上的围墙或围挡，隔断施工噪声的直接传播。 （4）优化施工方案，合理安排工期，明确施工噪声控制责任 在施工招投标时，应将施工噪声控制列入承包内容，在合同中予以明确，并确保各项控制措施的落实。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。 四、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括施工人员的建筑垃圾、生活垃圾、废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）。 建筑垃圾集中运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置。生活垃圾委托环卫部门处置。废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）经专用容器收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 综上分析，评价认为采取上述行之有效的污染防治措施后，项目施工过程中产生的固体废物均可得到妥善有效的处置，对环境影响小。

运营期环境影响分析： 大气环境影响分析 项目建成后，运行期间废气污染源主要是餐厅废气、化学实验废气、备用柴油发电机废气、锅炉房锅炉烟气和地下车库汽车尾气。其中餐厅废气包括餐饮油烟废气、天然气的燃烧废气。 1、餐厅废气 （1）餐饮油烟废气 本项目设有一个厨房，共设有基准灶头数8个，属大型餐饮，为教师及学生提供一日三餐。根据计算项目油烟产生量约0.14t/a，食堂安装净化效率不小于85%油烟净化器对油烟进行处理，每个基准灶头风量以2000m3/h计，则经处理后的油烟排放量为21kg/a，油烟浓度为1.09mg/m3，符合国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求（排放浓度≤2.0mg/m3）。同时，评价要求项目配套安装的油烟排气筒高度及朝向需满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求，油烟排放口应高于楼顶设置。食堂油烟经专用排烟道于餐厅楼顶排放，对周围环境空气影响小。 （2）天然气燃烧废气 厨房燃料采用清洁能源天然气，污染物排放量较小，废气经专用烟道于楼顶排放，对环境空气影响小。 2、化学实验废气 化学实验室主要为制取一些常见气体如氧气和二氧化碳等、配置一定质量分数的食盐水、酸与金属的反应、检验溶液的酸碱性等简单入门级实验操作，并且大部分为教学演示实验。其中少量的实验需要加热促进反应，加热时会有少量的含酸、碱水汽挥发。由于中学化学实验较为简单，且需要加热的反应一般时间都较短，次数少，并且污染物产生浓度较低。化学实验室均设置通风橱，化学实验废气经通风橱抽至实验楼顶楼排放。 备用柴油发电机废气 项目拟配备1台500kW柴油发电机作为备用电源，主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明灯消防应急用电，年运行时间很少，属非经常性、间断运行，烟气经备用发电机房内专用防火排烟道放散，环境影响小。 锅炉房锅炉烟气 （1）达标分析 本项目锅炉房配备4台燃气热水锅炉（配套低氮燃烧器），1.1t/h和0.5t/h各2台，设2根排气筒（2台1.1t/h燃气热水锅炉共用1根，2台0.5t/h燃气热水锅炉共用1根）。其中2台1.1t/h燃气热水锅炉主要用于游泳池、厨房和餐厅日常热水的供给；2台0.5t/h燃气热水锅炉主要用于冬季采暖，供暖区域包括风雨操场、剧场、游泳馆区域，供热面积约6500m2。燃气锅炉烟气中各类污染物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）废气污染源源强核算方法。通过核算，锅炉房锅炉烟气中各类污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 （2）评价因子筛选及评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目锅炉烟气评价因子和评价标准见表22。 表22 评价因子和评价标准表 评价因子 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物（PM10） 24h平均值 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 年平均值 70 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 氮氧化物（NOX） 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 （3）评价等级确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。 ①估算模式所需参数 估算模型输入参数见表23。 表23 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 1000万 最高温度℃ 42.4 最低温度℃ -10 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②点源参数 表24 废气污染源排放参数（点源） 污染源 2台1.1t/h 参数名称 颗粒物、SO2、NOX 污染源类型 点源 排气筒底部中心坐标（m） X：112，Y:83 排气筒底部海拔高度（m） 521 排气筒高度(m) 26.75 排气筒出口内径(m) 0.5 烟气流速（m/s） 12 烟气温度℃ 84 年排放小时数 4800h 排放工况 正常工况 排放速率(kg/h) 颗粒物 SO2 NOX 0.017 0.006 0.056 表25 废气污染源排放参数（点源） 污染源 2台0.5t/h 参数名称 颗粒物、SO2、NOX 污染源类型 点源 排气筒底部中心坐标（m） X：112，Y:105 排气筒底部海拔高度（m） 521 排气筒高度(m) 26.75 排气筒出口内径(m) 0.5 烟气流速（m/s） 12 烟气温度℃ 84 年排放小时数 2160h 排放工况 正常工况 排放速率(kg/h) 颗粒物 SO2 NOX 0.008 0.003 0.028 ③预测结果 本项目估算模式的计算结果见表26。 表26 新建燃气锅炉估算模式（点源）计算结果 排放 方式 污染源 污染物 排放量（kg/h） Coi（mg/m3） 离源距离（m） Ci（mg/m3） Pi(%) 有 组 织 2台1.1t/h 燃气锅炉 颗粒物 0.017 0.45 31 6.08E-04 0.14 SO2 0.006 0.5 31 2.15E-04 0.04 NOX 0.056 0.25 31 2.00E-03 0.8 2台0.5t/h 燃气锅炉 颗粒物 0.008 0.45 31 2.86E-04 0.06 SO2 0.003 0.5 31 1.07E-04 0.02 NOX 0.028 0.25 31 1.00E-03 0.4 ④评价工作等级 项目大气环境评价工作等级判定按表27执行。 表27 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 综上所述，各污染源中Pmax=PNOx=0.8%＜1%，故本次环境空气影响评价工作等级为三级。 （4）排放量核算 项目大气环境评价等级为三级，根据生态环境部于2018年7月31日最新发布的《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。根据工程分析内容，项目污染物排放量核算详见下表。 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 2台1.1t/h 燃气锅炉 颗粒物 8.95 0.017 0.08 SO2 3.36 0.006 0.03 NOX 30.2 0.056 0.27 2 DA002 2台0.5t/h 燃气锅炉 颗粒物 9 0.008 0.018 SO2 3.5 0.003 0.007 NOX 30 0.028 0.06 一般排放口合计 颗粒物 0.098 SO2 0.037 NOX 0.33 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.098 SO2 0.037 NOX 0.33 表29 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.098 2 SO2 0.037 3 NOX 0.33 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表30 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 颗粒物、SO2、NOX 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价 基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km( 预测因子 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （/）h C本项目占标率≤100%□ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物、SO2、NOx) 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量 监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源 年排放量 SO2：（0.037）t/a NOx：（0.33）t/a 颗粒物:（0.098）t/a 非甲烷总烃:（/）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 地下车库汽车尾气 项目地下车库汽车尾气主要是指机动车辆进入和离开时所产生的机动车尾气，主要污染因子为CO、THC、NOX等。 项目地下车库汽车尾气各类污染物排放情况见表31。 表31 地下车库汽车尾气各类污染物影响预测结果 泊位(个) 车库容积 （m3） 污染物 换气次数 1次 2次 3次 4次 5次 6次 97 23555.07 CO 64.20 32.10 21.40 16.05 12.84 10.70 THC 2.75 1.38 0.92 0.69 0.55 0.46 NOX 0.31 0.16 0.10 0.08 0.06 0.05 参照《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中表1相关规定。同时结合《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）中要求其他类建筑地下车库换气次数不低于5次/h，建议本项目每小时通风次数应不小于5次。 对于地面停车场而言，由于露天环境空气流通性较好，因此，地面停车场汽车尾气对周围环境空气影响甚微。 本评价对地下车库汽车尾气治理与排放提出以下要求： （1）为保证车库内空气质量，地下车库必须设计有完善的送排风设施，车库换气次数不低于5次/h； （2）《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）要求地下车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m； （3）加强地下车库送排风机定期检修、维护和监测，确保地下车库排风换气系统正常运行及各项废气污染物浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定浓度限值； （4）为减小地下车库潜在环境风险，建议对地下车库设CO自动监测及报警装置。 二、水环境影响分析 1、地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目为水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。 表32 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - 项目废水为间接排放。因此依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“水污染影响型建设项目评价等级判定”，确定本项目地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“地表水环境影响预测总体要求水污染影响三级B评价可不进行水环境影响预测”，“水污染影响型三级B 主要评价内容：水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价”。 本评价不对地表水环境进行预测评价，主要对废水控制措施的有效性进行评价。 2、废水处理措施有效性分析 （1）项目废水处理措施可行性 项目运营期废水主要来自在校师生产生的生活污水、餐饮废水、实验废水，排放量为11530.4m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油。项目餐饮废水经隔油池处理预处理后、实验室酸碱废水经中和预处理后和生活污水一起经化粪池处理，而后经市政管网排至西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。本项目设容积为100m3化粪池1座、容积为5 m3隔油池1座，可满足项目废水的处理要求。 根据项目工程分析，项目外排废水中各类污染物指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，项目废水处理措施可行。 （2）污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 西安市（长安区）第九污水处理厂于2017年建设，服务范围包括曲江二期、航天科技产业基地、长安区城区、郭杜教育产业园区外院北路以北区域以及常宁组团培华西路以东区域，远期处理规模34万m3/d，现有处理能力10万m3/d，污水处理采用“A2/O+V型滤池”处理工艺，处理后的水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A水质标准。 本项目位于西安市（长安区）第九污水处理厂服务范围内，废水各污染物浓度均可以满足污水处理厂进水水质指标范围内，废水排入后对西安市（长安区）第九污水处理厂影响较小，废水依托西安市（长安区）第九污水处理厂处理，依托可行。 3、建设项目废水污染物排放信息表 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水、 餐饮废水、实验废水 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷、总氮 西安市（长安区）第九污水处理厂 间歇排放 TW001 隔油池 / DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 TW002 化粪池 表34 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇 排放时段 受纳污水处理厂信息 经度（o） 纬度（o） 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 109.006344 34.184531 1.1530 污水管网 间歇排放 08:00~16:00 西安市（长安区）第九污水处理厂 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮 50 10 10 5（8） 1 0.5 15 表35 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 500 300 400 45 100 8 70 表36 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 总磷 总氮 300 150 40 225 25 8 70 0.0173 0.0087 0.0023 0.0130 0.0015 0.0005 0.0041 3.46 1.73 0.46 2.59 0.29 0.09 0.81 全厂排放口合计 COD 3.46 氨氮 0.46 表37 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮 (自动 (手工 / / / / 2个瞬时采样，采样点2个 1次/年 COD：重铬酸钾法 BOD5：稀释与接种法 SS：重量法 氨氮：纳氏试剂分光光度法 动植物油：红外分光光度法 总磷：钼酸铵分光光度法 总氮：碱性过硫酸钾消解紫外分光光 4、地表水环境影响评价自查表 表38 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响类(；水文要素影响型□； 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水温要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(； pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水温要素影响型 一级□；二级□；三级 A □；三级 B ( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用情况 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 □ （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□、 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD、氨氮） （3.46、0.46） （300、40） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测( 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （/） （污水总排口） 监测因子 （/） （COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷、总氮） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“V157学校、幼儿园、托儿所”中“报告表”，地下水类别为Ⅳ类，不需要开展地下水评价。 三、声环境影响分析 （一）本项目声环境影响分析 1、主要噪声源强及降噪措施 项目运营期噪声源主要来自给水泵、锅炉房设备、配电设备、剧场音响、厨房油烟净化器风机等，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。 本项目的主要高噪声设备及噪声源强详见表39。 表39 主要高噪声设备污染源强 单位：dB（A） 序号 设备名称 噪声源强 dB（A） 数量 治理措施 治理后声级值dB（A） 1 水泵 85 8台 地下设置，建筑隔声，基础减振 60 2 锅炉房设备 80~85 4台锅炉及其配套设备 地下设置，建筑隔声，基础减振 60~65 3 配电设备 65~75 1套 地下设置，建筑隔声 45~55 4 油烟净化器风机 80~85 1台 基础减振，消声 60~65 5 音响 80~85 2套 室内敷设吸声材料 60~65 表40 主要噪声源距预测点的距离 序号 设备名称 数量 厂界东（m） 厂界南（m） 厂界西（m） 厂界北（m） 1 水泵 8台 183 135 138 57 2 锅炉房设备 4台锅炉及其配套设备 186 145 135 47 3 配电设备 1套 190 158 131 34 4 油烟净化器风机 1台 194 149 121 43 5 音响 2套 159 57 138 135 项目选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、消声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，为进一步降低项目设备噪声对周围环境的影响，本次环评要求建设单位加强对设备的维修保养，减少设备运行异常发生的偶发高噪声。 2、预测模式 为了解项目噪声通过上述措施后的治理情况，对厂界四周噪声进行了预测分析。 （1）根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； ——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，本项目中取15dB（A）； ——平均吸声系数，本项目中取0.2； r——参考位置距噪声源的距离，m； r0——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 （2）单一点源衰减模式 式中： LA（r)——距离声源r处的声级，dB（A)； LAref（r0)—— 参考位置r0处的声级，dB（A)； Adiv—— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB（A)； Aatm—— 空气吸引引起的声级衰减量，dB（A)； Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A)； Aeve—— 附加衰减量，dB（A)。 （3）多个点源共同作用预测点的叠加声级 式中： Leq（A)总——多个点源的噪声叠加值，dB（A)； Leq（A)i——某个单一点源的声压级，dB（A)。 3、评价方法和评价量 根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界达标分析。 本项目为新建项目，进行厂界噪声评价时，以本项目噪声贡献值作为评价量。 4、预测结果 根据项目机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对项目厂界四周昼间噪声及其声环境敏感点进行预测计算，噪声影响预测结果见表41。 表41 设备噪声值预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 标准值 达标分析 厂界东侧（1#） 35 60 达标 厂界南侧（2#） 42 60 达标 厂界西侧（3#） 38 60 达标 厂界北侧（4#） 45 60 达标 项目运营期昼间噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （二）外部声环境影响分析 本项目本身为敏感目标，应充分考虑外部交通噪声对项目的影响，本项目南侧为规划路（创意大道，在建），东侧为现状路（雁翔路）。为了降低道路交通噪声对项目临路一侧的影响，环评建议建设单位进行设计时将临路的教室配套窗户采用双层真空隔声玻璃，其次采用绿化、隔声降噪的方式将外环境噪声影响降至最低。 另外，设置禁止鸣笛的警示牌，可以有效的减少交通中汽车鸣笛产生的瞬时噪声，外部交通噪声对于本项目影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要是生活垃圾、餐厨垃圾、厨房废油脂、实验废物、医疗废物。其中生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，委托环卫部门处置。餐厨垃圾设专用容器收集，日产日清，委托有资质单位处置。废油脂设专用容器收集，委托有资质单位处置。实验室废物设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。医疗废物设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号），设置危险废物暂存间（实验室产生的危废环评建议设置于实验室，建筑面积约10m2，医务室产生的医疗废物危废暂存间设在医务室内，建筑面积为2m2），危废定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置，并按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 危险废物暂存间应着重注意以下几点： （1）总的要求： ①危险废物要有专用的贮存装置，并设置在室内；对危险废物的容器和包装物、场所，设置危险废物识别标志。 ②必须将危险废物装入容器内，容器下方应设置防溢漏托盘； ③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合上述标准附录A所示的标签。 （2）对危险废物贮存容器要求 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物，并应分类收集。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，环评建议容器材质为钢或塑料。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 （3）对危险废物贮存设施的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ④危险废物贮存设施应防风、防雨、防晒，暂存间出入口应设置围堰。 综上所述，通过采取上述处理措施后，对周围环境影响小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此本次不对土壤环境进行评价。 六、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目突发环境事件风险物质及临界量见表42。 表42 突发环境事件风险物质及临界量 序号 物质名称 CAS号 临界量/t 1 硫酸 7664-93-9 10 2 盐酸 7647-01-0 7.5 3 硝酸 7697-37-2 7.5 4 次氯酸钠 7681-52-9 5 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。本项目硫酸、盐酸、硝酸、次氯酸钠最大贮存量均小于临界量，属于非重大危险源。 表43 重大危险源识别表 项目 风险物质 本项目最大储存量(t) 临界量(t) 是否构成重大危险源 实验室 盐酸 0.00364 10 否 硫酸 0.00238 7.5 否 硝酸 0.00036 7.5 否 游泳池消毒 次氯酸钠 0.79 5 否 注：游泳池用水消毒采用的消毒剂为次氯酸钠，投加量一般为3~5mg/L，本次按4mg/L计，则次氯酸钠年消耗量为0.79t/a 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算风险物质在厂内的存在量与其在附录C中临界量的比值Q。 a.当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q； b.当企业存在多种风险物质时，按下式计算： 式中：q 1 ，q 2 ，...，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q 1 , Q 2 , ..., Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据上式计算，本项目Q=0.15873＜1。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 2、环境敏感目标状况 表44 主要环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 大气环境 厂址周边500m范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 最近距离/m 属性 人口数 1 中海曲江大城 西北、西南 紧邻 居住区（在建） 12276 厂址周边500m范围内人口数小计 12276 大气环境敏感程度E值 E1 3、环境风险识别 风险识别内容可分为物质危险性识别和生产系统危险性识别。其中物质危险性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 根据项目所使用的主要原辅料等情况，确定项目所涉及的风险物质为硫酸、盐酸、硝酸、次氯酸钠，在其使用过程和原辅料运输过程可能会发生泄漏等事故。当发生泄漏事故时危险物质可能会直接泄漏至外环境进而造成大气、地表水、地下水和土壤污染事故。 4、环境风险分析 （1）使用过程环境风险分析 项目运营期实验室试剂和游泳池消毒剂使用量很小，环境风险甚微，本次评价不再对其进行评价，项目环境风险主要为使用过程中因操作不当、机械碰撞等原因造成风险物质泄漏，泄漏的风险物质可能会直接泄漏至外环境进而造成大气、地表水、地下水和土壤污染事故。 运输过程环境风险分析 项目建成后实验室试剂和游泳池消毒剂的运输量很小，运输由项目实验室试剂和游泳池消毒剂供应商负责，要求委托有资质的运输单位运输。 贮存过程环境风险分析 项目贮存过程环境风险主要为储存的硫酸、盐酸、硝酸、次氯酸钠可能会发生泄漏、泄漏的风险物质可能会直接泄漏至外环境进而造成大气、地表水、地下水和土壤污染事故。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）预防化学品泄漏防范措施 泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防风险物质泄漏的主要措施为： ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 ②尽量减少化学试剂和消毒剂的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强。 ③涉及到化学试剂和消毒剂储存的房间必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔储存，有不同的消防措施。 ④各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 ⑤涉及到化学试剂和消毒剂储存的房间应采用防滑防渗硬化处理，化学品、液体危险废物使用托盘储存。 ⑥配备大容量的桶槽或置换桶，以防液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 ⑦加强作业时巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 （2）实验室操作风险防范措施 为防范风险事故的发生以及减缓风险事故造成的环境影响，建立实验室管理制度和操作规程是最基本的防范措施。实验室使用人员必须严格执行各自的具体工艺的操作规程及安全规程，并通过定期培训和宣传，掌握危险化学品的自我防范措施、危险品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。 （3）事故应急处理措施 本项目所涉及的化学品包装规格小、储存量较小，当化学试剂储存间物料泄漏时，立即使用活性炭或者其它惰性材料吸收；当消毒剂储存间物料泄漏时，立即使用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，因活性炭或者其它惰性材料对此具有较好的吸附性能，可减少泄漏物料的扩散面积和影响范围，同时也便于收集后集中处理。通过采用活性炭等吸附或其它惰性材料吸收可有效控制泄漏风险事故的影响范围，降低环境风险。 6、分析结论 本项目在确保环境风险防范措施落实的基础上，项目环境风险是可防控的。通过加强管理，可有效预防环境风险事故的发生，综上，本项目环境风险对敏感点影响较小。 表45 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 曲江·德闳中学 陕西省 西安市 曲江新区 西安曲江新区，东邻雁翔路，南邻创意大道，西北邻雁翔新城B地块 地理坐标 经度 109.004719º 纬度 34.184029º 主要危险物质及分布 项目涉及的危险物质有盐酸、硫酸、硝酸、次氯酸钠，分布在化学试剂储存间和消毒剂储存间 环境影响途径及危害后果 项目环境风险主要为使用过程中因操作不当、机械碰撞等原因造成风险物质泄漏，泄漏的风险物质可能会直接泄漏至外环境进而造成大气、地表水、地下水和土壤污染事故 风险防范 措施要求 建立健全各种规章制度，落实安全生产责任制；定期进行安全环境检查；每年定期进行检验和维修，保证消防设备、设施、器材处于备用状态 填表说明：项目涉及的危险物质有盐酸、硫酸、硝酸、次氯酸钠，其最大储存量与临界量比值之和＜1，即 Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析 七、项目排污信息及污染物排放 表46 项目排污信息及污染物排放一览表 排放污染物种类 排放污染物 项目 治理措施 排污口位置 排污口数量 排放方式 排放 去向 许可排放浓度（mg/m3） 许可排放量(t/a) 废气 餐饮油烟 油烟净化器 专用 烟道 1 有 组 织 排向 环境 1.09 0.021 锅炉房 锅炉烟气 低氮燃烧器+26.75m高排气筒 专用 烟道 2 有 组 织 排向 环境 颗粒物 10 颗 粒 物 0.098 SO2 20 SO2 0.037 NOx 50 NOx 0.33 废水 生活污水、餐饮废水、实验废水 项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污进入化粪池处理，而后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理 废水 总排口 1 间歇排放 西安市（长安区）第九污水处理厂 水量 11530.4 COD 300mg/L 3.46 BOD5 150mg/L 1.73 氨氮 40mg/L 0.46 SS 225 mg/L 2.59 动植物油 25mg/L 0.29 总磷 8mg/L 0.09 总氮 70mg/L 0.81 噪声 等效连续A声级 低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声措施 厂界 / / 排向 环境 / 昼间60dB（A），夜间50dB（A） 固体废物 生活垃圾 设垃圾桶分类收集，委托环卫部门统一处置 / / / / / / 餐厨垃圾 设专用容器收集，委托有资质单位处置 / / / / / / 废油脂 设专用容器收集，交有资质单位处置 / / / / / / 实验废物 设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置 / / / / / / 医疗废物 设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置 / / / / / / 八、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理计划 为最大限度地减轻施工阶段对周围环境的影响和减缓对环境的破坏程度，要求建设单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上制定施工期环境管理计划，落实扬尘管理措施、污水处理方案和施工垃圾处置措施、施工期噪声管理措施等，并对施工期环境保护措施落实情况进行监管，环境监管清单见表47。 表47 施工期环境监管清单 序号 监管项目 监管内容 监管要求 1 施工扬尘 ①施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次； ②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘等措施； ③运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量； ④装修材料等应有专门的堆存场地，并建围拦，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘； ⑤建筑材料运入场区及施工固体废物运出场区应采取封闭运输方式 减少施工扬尘 2 施工废水 ①在施工区设置单体沉淀池1个，用于处理施工过程产生的废水，废水处理后用于洒水降尘，不外排； ②施工期设置环保厕所处理施工人员生活污水； ③项目区设置导流渠，将施工过程中出现暴雨天项目区产生的地表径流导排至周围沟渠 施工废水、生活污水合理处置 3 施工噪声 ①项目承包单位施工过程中采用的机械设备应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值； ②建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况； ③施工期间通过加强管理，合理安排施工时间进行施工作业 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4 施工固废 ①建筑垃圾收集后堆放于指定地点，其可再生利用部分回收售给废品站，不可再生利用部分清运到建筑垃圾填埋场，严禁随意丢弃； ②施工期生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后交环卫部门统一处理 固废得到合理、有效处置，不随意排放 为进一步加强施工期的环境管理力度，建设单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期环境保护协议》，协议内容包含但不限于以下内容： （1）防尘措施 施工单位必须在工程开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置予以公布。施工单位应制订防尘、运输颗粒物料防洒落、散落及车辆沾带泥土运行等具体办法和措施，将工程施工中降尘措施的落实纳入文明施工管理范围。 （2） 废水措施 生产废水（车辆冲洗）经沉淀池沉淀后全部循环利用，不外排；施工场地设环保厕所处理施工人员的生活污水，定期清掏。 （3）防噪声措施 施工期产生的噪声污染应有防治措施，选用低噪声设备，采取有效的隔声、减振、消声等综合降噪措施；移动式施工设备在满足工艺要求的前提下，尽量布置到远离声环境敏感目标一侧；强化施工管理，严格控制施工时间，禁止夜间22时至次日6时施工作业；进出项目区域车辆应采取限速行驶、禁鸣喇叭等措施。 （4）固体废物的污染防治 生活垃圾通过垃圾桶分类收集后，委托环卫部门处置；施工期废弃的各种建筑装修材料等及时清运至环卫部门指定的场所；废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）属于危险废物HW49类，收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 （5）施工现场环境保护 施工过程中保护施工现场周围环境，防止对周围绿化破坏和其它公共设施的损坏，施工结束后恢复受施工影响破坏的绿化、土地等环境。 2、运行期环境管理计划 本项目建成后应建立噪声、污水、垃圾、绿化和大气等相应的环境管理制度，设专职环保管理人员1～2名分管环境保护工作，保证学校环保设施的正常运行；加强学校内供水管网各环节的管理，保证供水质量；定期对学校下水道进行疏通，确保污水处理设施出水达到排放标准；严格按照园林绿化管理规范对学校的树木、花卉、草坪及园林景观进行日常管理、维护，使其达到绿化工程设计要求。制定学校环境卫生管理制度，营造一个舒适、整洁的环境。 3、环境监测计划 为有效的了解项目施工期和运营期的排污情况、保证项目施工期和运营期排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对项目各排污环节的污染物排放情况定期或不定期进行监测，为此，根据项目的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。 评价建议的项目施工期和运营期环境监测计划见表48。 表48 污染源与环境监测计划表 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测频率 控制指标 施 工 期 废气 TSP 上风向、下风向 上风向1个，下风向3个 1次/半年冬季施工根据实际情况增加监测频次 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求 噪声 Leq(A) 施工场地 周界 视具体 情况定 1次/季度若发生噪声投诉事件，依据实际情况增加监测频次 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求 运营期 废气 食堂油烟 废气 油烟净化器 进、出口 1个 （出口） 1次/年 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相应规定 锅炉烟气 烟囱烟气排放取样口 2个 颗粒物 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 SO2 NOX 1次/月 废水 COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 总磷 总氮 废水总排口 1个 每年1次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 噪声 Leq(A) 项目周界 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固体废物 统计各类固废量 统计固废种类、产生量、处理方式、去向 危险废物暂存间、医疗废物暂存间 每月统计1次，危险废物应建立台账制度 合理处置 九、主要环保投资 本次评价估算环保投资696万元，占总投资的0.6%，具体如下表49。 表49 项目环保投资估算表 治理项目 环保措施 环保投资（万元） 施工期 废气 扬尘 配备洒水车、雾炮机等设施，由专人负责定期洒水抑尘；施工厂界设置封闭围挡；运输物料采用封闭厢式车辆，减少扬尘 300 废水 生活污水 临时环保厕所+化粪池（各2座） 20 施工废水 洗车台+沉淀池 15 噪声 机械设备噪声 选用低噪声设备，科学合理安排高噪声作业时间段 12 固体废物 生活垃圾 垃圾桶分类收集，集中堆放，纳入当地生活垃圾收集处置系统，定期由环卫部门清运 50 建筑垃圾 及时委托有渣土运输资质单位清运处置 100 生态 植被破坏 满足施工条件前提下，尽可能少占地，施工结束后及时修复其原有生态功能 120 运 营 期 废气 餐饮油烟 油烟净化器（最低去除效率85%） 1 天然气燃烧废气 专用烟道 5 化学实验废气 通风橱 6 备用柴油发电机废气 专用烟道 5 锅炉房锅炉烟气 低氮燃烧器+26.75m高排气筒 12 废水 生活污水、餐饮废水及实验废水 隔油池、化粪池、实验废水经专用容器 5 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，基础减振，建筑物隔声屏蔽，合理布局等 30 固体废物 生活垃圾 垃圾桶分类收集，集中堆放，定期由环卫部门清运 3.5 餐厨垃圾 专用容器收集，交由有资质单位统一清运处置 2 废油脂 专用容器收集，交由有资质单位统一清运处置 1.5 实验废物 专用容器收集，危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 3.5 医疗废物 专用容器收集，医疗废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 4.5 合计 696 表50 建设项目环保设施清单 主要污染源 处理措施与设施 数量 标准 废气 餐饮油烟 餐饮油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放 1套，最低去除效率85% 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相应规定 锅炉烟气 低氮燃烧器+26.75m高排气筒 2套 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 废水 生活污水、餐饮废水及实验污水 项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入化粪池处理，而后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理 化粪池1座，容积为100m3；隔油池1座，容积为5 m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，基础减振，建筑物隔声屏蔽，合理布局等 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固体废物 生活垃圾 垃圾桶分类收集，集中堆放，定期由环卫部门清运 处置率100% 餐厨垃圾 专用容器收集，交由有资质单位统一清运处置 废油脂 专用容器收集，交由有资质单位统一清运处置 实验废物 专用容器收集，危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 医疗废物 专用容器收集，医疗废物暂存间暂存，交由有资质单位处置

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐厅 | 餐饮油烟 | 餐饮油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相应规定 |
|  | 锅炉房 | 锅炉烟气 | 低氮燃烧器+26.75m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、餐饮废水及实验废水 | BOD5 | 项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入化粪池处理，而后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶分类收集，集中堆放，定期由环卫部门清运 | 处置率100% |
|  | 餐厅 | 餐厨垃圾 | 专用容器收集，交由有资质单位统一清运处置 |  |
|  | 餐厅 | 废油脂 | 专用容器收集，交由有资质单位统一清运处置 |  |
|  | 实验室 | 实验废物 | 专用容器收集，危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 |  |
|  | 医务室 | 医疗废物 | 专用容器收集，医疗废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，建筑物隔声屏蔽，合理布局等，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性防治措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行，不会对周围生态产生明显影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 曲江·德闳中学位于西安曲江新区，东邻雁翔路，南邻创意大道，西北邻雁翔新城B地块。项目总占地面积57011m2，总建筑面积59956.55m2，规划班级数为48个，学生总人数为1152人（24人/班），教师人数为115人。项目总投资12.5亿元。 2、产业政策、规划以及选址合理性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019本）》鼓励类、限制类和淘汰类发展项目。亦不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，属于允许类。本项目现已取得陕西省企业投资项目备案确认书（备案机关： 西安曲江新区管理委员会经济发展局；项目代码：2019-610168-70-03-060349）。项目符合国家和地方相关产业政策规定。 本项目位于西安曲江新区，东邻雁翔路，南邻创意大道，西北邻雁翔新城B地块，用地性质为科教用地。项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，项目选址合理。 3、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23号发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的西安市曲江新区2019年环境质量状况数据。由监测统计结果可以看出，曲江新区2019年空气质量中的SO2、NO2、CO、O3达到国家环境空气质量二级标准，PM2.5、PM10超过国家环境空气质量二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 （2）声环境 根据声环境现状监测，本项目厂界声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、建设项目环境影响分析 （1）施工期环境影响分析 ①环境空气 项目施工期扬尘主要是指施工过程中的挖填土、弃堆土等工序以及建筑材料运输、装卸等环节产生的扬尘，其排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质、天气条件等诸多因素有关。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，评价要求所有建设施工活动应严格执行《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020）》（修订版）及《陕西省扬尘治理专项行动方案》的相关要求。在执行上述措施后，项目施工期扬尘应满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求，施工扬尘对周边环境影响较小。 施工建设期间，施工机械和各种物料运输车辆排放的尾气主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养的情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 ②水环境 项目施工期的废水主要包括施工废水和施工人员活动产生的生活污水，主要含COD、BOD5、SS、氨氮等。施工废水主要为车辆清洗废水，其产生量小，主要污染物为SS，经沉淀池收集后循环使用，不外排。项目不设置施工营地，施工人员生活污水主要来源于施工场地。生活污水主要污染物有 COD、BOD5、SS、氨氮等，设置环保厕所处理施工人员生活污水，定期清掏。 ③声环境 施工期主要工程项目有基础开挖、各建筑单体及其他辅助与公用设施的建设等。涉及使用的机械主要有挖土机、打桩机、振捣器、切割机等，在施工过程中，各类设备运行产生的噪声可能对场址周围环境造成一定的影响。工程在施工时，应将主要噪声源远离声敏感点布设，同时在设备选型时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物 施工期固体废物主要包括施工人员的建筑垃圾、生活垃圾、废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）。其中建筑垃圾集中运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；生活垃圾委托环卫部门处置；废油漆及涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）经专用容器收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。综上所述，评价认为采取上述行之有效的污染防治措施后，项目施工过程中产生的固体废物均可得到妥善有效的处置，对环境影响小。 （2）运营期环境影响分析 ①废气 项目建成后，运行期间废气污染源主要是餐厅废气、化学实验废气、备用柴油发电机废气、锅炉房锅炉烟气和地下车库汽车尾气。其中餐厅废气包括餐饮油烟废气、天然气的燃烧废气。 餐饮油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至餐厅楼顶排放，油烟排放浓度符合国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求（排放浓度≤2.0mg/m3）。 厨房燃料采用清洁能源天然气，污染物排放量较小，废气经专用烟道于楼顶排放。化学实验废气通过通风橱抽至实验楼楼顶排放。备用柴油发电机废气经备用发电机房内专用防火排烟道放散。锅炉房锅炉烟气经燃气锅炉配套低氮燃烧器+26.75m高排气筒排至外环境， 燃气锅炉烟气中各类污染物排放量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）废气污染源源强核算方法。通过核算，锅炉房锅炉烟气中各类污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。地下车库设计采用排、送风系统进行排气通风，车库换气次数不低于5次/h，要求地下车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m；加强地下车库送排风机定期检修、维护和监测，通过采取落实上述措施后，地下车库汽车尾气对周围环境影响较小。 ②废水 项目餐饮废水经隔油池预处理、实验废水经专用容器收集中和预处理后与其他生活污水进入化粪池处理，而后通过市政污水管网排入西安市（长安区）第九污水处理厂进一步处理。由预测结果可知，项目外排废水中各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，项目废水处理措施可行。 ③噪声 项目运营期噪声源主要来自给水泵、锅炉房设备、配电设备、剧场音响、厨房油烟净化器风机等，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。通过采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、合理布局等综合降噪措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境的影响小。 ④固体废物 生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，委托环卫部门处置。餐厨垃圾设专用垃圾桶收集，日产日清，委托有资质单位处置。废油脂设专用容器收集，委托有资质单位处置。实验室废物设专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。医疗废物设专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 5、总结论 综上所述，本项目选址合理，符合国家和地方的产业政策，符合总量控制要求，项目运行过程中污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施技术可行、措施有效，能做到达标排放，项目实施后对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，工程建成经验收合格后，方可正式运行，具体办法可参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）。 （2）要求建设单位落实本环评提出的环保措施，确保各项污染物达标排放。 （3）严格按照西安市有关控制施工时间和施工扬尘的规定实施文明施工，严格控制噪声和扬尘污染；妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，恢复土地原有使用功能；因生产工艺需要确需夜间连续施工时，至少提前1天前往西安市生态环境局曲江分局申请办理夜间施工审批手续。 （4）对建筑装饰期的危险废物强化收集管理，按环保部门的要求在符合规范要求的危险废物处置中心处理。 2、建议 （1）项目投运后需严格管理，建立规范的运行管理制度。 （2）定期对各类环保设备和消防设备等进行检修维护，确保各类设备正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 监测报告 附件4 用地合同 附件5 建设项目环境影响登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目监测点位示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列表项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。