翠华南路（南三环-丝路北街）道路及基础

设施工程

环境影响报告表

(送审稿)

陕西企科环境技术有限公司

2021年1月

建设项目环境影响报告表

项目名称：翠华南路（南三环-丝路北街）道路及基础设施工程

建设单位(盖章)：西安曲江城市开发投资发展有限公司

编制日期：2021年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 翠华南路（南三环-丝路北街）道路及基础设施工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安曲江城市开发投资发展有限公司 |
| 法人代表 | 王敬生 | 联系人 | 井斌 |
| 通讯地址 | 西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦20楼 |
| 联系电话 | 18729053932 | 传 真 | / | 邮政编码 | 710061 |
| 建设地点 | 北起南三环，南至丝路北街，全长314.569m |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | E4813市政道路工程建筑； E4852管道工程建筑 |
| 占地面积 （平方米） | 18874.14 | 绿化面积（平方米） | 2630 |
| 总投资 （万元） | 6698 | 其中：环保投资（万元） | 57.72 | 环保投资占总共投资比例 | 0.86% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产 日 期 | / |
| 1.1项目背景 1.1.1建设单位简介 西安曲江城市开发投资发展有限公司是2020年06月30日成立。主要业务范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；园区管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务。 1.1.2项目由来 曲江文化CBD位于长安路电视塔以东，航天大道以北，地处西安城市发展轴上的核心区域，此项目定位于集总部经济，金融服务，旅游休闲、文化创意、现代商业为一体产业聚集新高地、城市价值新高地、未来都市生活体验地。总占地面积2.93平方公里，总建筑面积777万平方米，总投资约1218亿元，建设周期7年。建设单位拟于西安文化商务区建设一条南北向主干路，总长约314.569m，道路K0+60.678处与现状南三环相交，南三环北侧道路红线宽度为50m，南侧道路红线宽度为60m，占地约18874.14m²。建设内容包括道路、雨污水、照明及相关配套附属设施等。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目“五十二、交通运输业、管道运输业—131城市道路（不含维护；不含主干路、人行天桥、人行地道）—新建快速路、主干路”，需编制环境影响报告表。接受委托后，我单位立即收集了与该建设项目有关的技术资料，并组织环评技术人员现场踏勘、调查，在现状调查、工程内容分析、工程污染分析及影响评价的基础上，编制完成《翠华南路（南三环-丝路北街）道路及基础设施工程项目环境影响报告表》。 1.2分析评定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目属于城市公共交通建设，属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目：二十二、城市基础设施4、城市道路及智能交通体系建设，符合国家产业政策。不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。 因此，项目建设符合产业政策。 （2）与相关规划的符合性分析 ①与西安曲江新区规划相符性分析 根据《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)》，西安曲江国家级文化产业示范区（以下简称“曲江新区”）总目标为：立足国际化与生态化，立足人文特色和区域特色，加快基础设施、城市配套设施建设，以文化产业为核心，将曲江新区建成为集旅游休闲、文化创意、绿色低碳、和谐宜居为一体的西安创意生活新城区，打造世界文化创意新地标。 本项目为道路建设项目，属于城市基础设施建设，项目建成后可疏导城市交通，缓解交通压力，符合曲江新区规划。 （3）土地利用合理性 对照国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》可知，本项目用地不在限制和禁止用地范围内。根据《曲江新区控制性详细规划-土地利用规划图》，项目建设用地类型属于城市道路用地，因此项目建设符合国家土地利用政策的要求。 （4）项目选址合理性分析 本项目位于西安文化商务区，项目道路沿线分布有空地和少量民房。项目通过采取措施后对周围声环境影响较小。 从项目所处地理位置和周围环境分析，项目不占用基本农田，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等其它环境制约因素。本项目主要为道路、管道建设，采用本报告规定的环保措施后，项目的建设不会对当地的环境质量造成明显不利影响。 综上所述，本项目选址合理可行。 1.3地理位置与周边关系 1.3.1地理位置 本项目位于西安文化商务区，是一条南北走向的主干路，北起南三环，南至丝路北街，全长314.569m，道路K0+60.678处与现状南三环相交，南三环北侧道路红线宽度为50m，南侧道路红线宽度为60m。 1.3.2周边关系 道路沿线现状西侧为司法小区，东侧为西安沃联商贸有限责任公司（待拆迁），道路K0+60.678处与现状南三环相交，终点处与规划丝路北街相交。与南三环交叉口纳入本次评价范围，与丝路北街交叉口不纳入本次评价范围。 项目道路走向、周边关系图见附图2。 1.4项目主要建设内容 本项目建设内容包括翠华南路（南三环-丝路北街）、雨污水、照明及相关配套附属设施等。 1.4.1道路工程 项目全长314.569m，为城市主干路，本项目所确定的道路标准见表1-1。 表1-1 规划道路设计标准 序号 项目 翠华南路（南三环-丝路北街） 1 起止路段 北起南三环，南至丝路北街 2 起止桩号 K0+000~K0+314.569 3 道路长度（m） 314.569 4 道路等级 主干路 5 道路红线（m） 道路K0+60.678处与现状南三环相交，南三环北侧道路红线宽度为50m，南侧道路红线宽度为60m 6 车道数及车道宽 机动车道3.25m/条、3.5m/条，非机动车道4.5m 7 设计车速（km/h） 50 8 路面类型 沥青混凝土路面 9 沥青路面设计基准期 15年 （1）道路平纵方案设计 道路平面设计：翠华南路（南三环-丝路北街）道路及基础设施工程平面线位采用规划线位，满足计算行车速度50km/h的线型标准；全线共设置1处平曲线，圆曲线半径R=2000m，自北向南依次与南三环及丝路北街平面相交。 道路纵断面设计：本项目北起南三环，南至丝路北街，南三环为现状道路，丝路北街为规划新建道路，本项目道路纵断面设计以现状翠华南路纵坡及高程和丝路北街设计标高为控制点进行设计。全线共设置1个变坡点，最大坡度2.5%，最小坡度0.3%，凹形竖曲线最小半径为2000m，最小坡长为59.874m，竖曲线最小长度为66m；道路设计高程最高为449.987m，最低为443.44m，道路最大挖深为3.912m。 （2）道路横断面设计 本项目道路K0+60.678处与现状南三环相交，南三环北侧道路红线宽度为50m，南侧道路红线宽度为60m，双向八车道。机动车道采用1.5%直线型路拱，坡向道路外侧；非机动车道及人行道采用2%直线型路拱，坡向道路内侧。 图1-1道路标准横断面图 根据项目设计资料： 翠华南路（南三环北侧）道路红线为50m。设计横断面布置为：3m（人行道）+10m（混合车道）+4m（侧分带）+16m（机动车道）+4m（侧分带）+10m（混合车道）+3m（人行道）=50m。 翠华南路（南三环南侧）道路红线为60m。设计横断面布置为：5m（人行道）+4.5m（非机动车道）+5m（侧分带）+14m（机动车道）+3m（中央分隔带）+14m（机动车道）+5m（侧分带）+4.5m（非机动车道）+5m（人行道）=60m。 1.4.3综合管网工程 本项目沿线布设的市政管线有：雨水、污水。 （1）管线走向及管径 ①污水管道：采用重力流排水，终点接入南三环现状污水管道，最终排入西安市第九污水厂。 翠华南路污水管双侧布置，分别位于东西侧公交车道下，距离中心线13.5m。西侧污水管道起止点位于道路桩号K0+066.101-K0+224.606，收集服务面积为2.58公顷；东侧污水管道起止点位于道路桩号K0+105.563-K0+306.042，收集服务面积为12.78公顷。全线采用开挖施工，埋深在3m以内。 表1-2 污水管道工程数量表 序号 管材 规格（mm） 单位 数量 备注 1 污水主管道 1.1 球墨铸铁管 DN600 m 266 主管道 1.2 球墨铸铁管 DN400 m 194 ②雨水管道：本工程雨水主要收集道路及两侧地块的雨水。降雨经雨水口及预留井收集并通过设计雨水管由翠华南路（南三环-丝路北街）接入下游南三环现状雨水管道。 翠华南路雨水管双侧布置，分别位于东西侧机动车道下，距离中心线10.5m。西侧雨水管道起止点位于道路桩号K0+043.170-K0+323.069，收集服务面积为45.31公顷；东侧雨水管道起止点位于道路桩号K0+097.910-K0+274.516，收集服务面积为1.88公顷。全线采用开挖施工，埋深在3m以内。 表1-3 雨水管道工程数量表 序号 管材 规格（mm） 单位 数量 备注 1 雨水主管道 1.1 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 DN1500 m 55 主管道 1.2 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 DN1200 m 225 1.3 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 DN800 m 44 1.4 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 DN600 m 217 1.5 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 DN400 m 92 雨水口连接管 1.6 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 DN300 m 146 图1-2道路横断面管位布置 1.4.4其他附属设施 （1）照明工程 ①路灯布置 南三环北侧路段照明采用双臂路灯双侧对称布灯方式，安装高度10m，杆距30m；南三环南侧路段照明采用双臂路灯中心对称布灯方式和庭院灯双侧对称布灯方式，安装高度13m，杆距35m。路口布置15m中杆灯，满足交汇区照度要求。 ②照明灯具 采用大功率 LED，光效高、寿命长、显色性好。后半夜自动降低灯具功率，节能30%。 ③照明供配电 本工程不单独设置路灯箱式变电站，由丝路北街箱式变电站为本项目道路照明路灯提供用电负荷。为保证路灯供电回路三相平衡，连续三盏路灯的供电应不同相位。正常情况下，灯具端电压维持在额定电压的90%~105%。 ④照明控制 照明控制采用集中监控和就地自动控制结合的方式，集中控制信号来自监控中心，通信采用移动通信的GPRS网络；就地自动控制采用自动经纬度控制仪。路灯后半夜自动降功率运行。 主要工程数量表见表1-4。 表1-4 照明工程数量表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 双臂路灯 高10m，灯具160W+200W 套 2 半截光型 2 双臂路灯 高13m，灯具300W+300W 套 6 半截光型 3 庭院灯 高5m，灯具2x30W 套 18 半截光型 4 中杆灯 高15m，灯具3x300W 套 2 泛光型 5 中杆灯 高15m，灯具5x300W 套 2 泛光型 （2）景观绿化工程 道路绿化设计采用"强上木，重地被，弱中层"的种植设计理念，突出乔木和灌木地被在绿化景观设计的重要性，植物景观通过注重下层花灌木及地被植物的合理配置，削减中层灌木体量，强化上层混交乔木林态势的配置模式，形成一条乔木林冠、林缘线优美，灌木地被大气连贯，富有韵律的城市道路绿化设计。 1.5项目组成 项目组成表见表1-5。 表1-5 项目组成表 类别 工程名称 主要建设内容 主体 工程 道路工程 翠华南路（南三环-丝路北街） 道路全长314.569m，属城市主干路，道路K0+60.678处与现状南三环相交，南三环北侧道路红线宽度为50m，南侧道路红线宽度为60m。南三环北侧路段双向六车道，南侧路段双向八车道，设计车速50km/h 综合管网工程 雨水管道 采用重力流排水，终点接入南三环现状雨水管道 污水管道 采用重力流排水，终点接入南三环现状污水管道 辅助 工程 照明工程 南三环北侧道路两侧对称布置双单臂路灯，南侧道路两侧对称布置双单臂路灯及庭院灯，间距30-35m；路口布置15m中杆灯。 景观绿化工程 采用“强上木，重地被，弱中层”的种植设计理念，形成一条乔木林冠、林缘线优美，灌木地被大气连贯，富有韵律的城市道路绿化设计 交通安全及管理设施 沿路设置限速标志、指示标志、指路标志、非机动车道标线、信号灯等附属交通安全及管理设施 公用 工程 排水 采取雨、污分流排水体制，雨水收集后排入雨水管道，污水最终排入西安市第九污水厂 供电 采用市政供电 临时 工程 施工营地 项目现场不新设置施工生活区，租用临近居民或者村集体房屋 施工便道 采用半幅施工和封闭式施工，不新建施工便道 环保 工程 噪声 设置绿化带、减速带、限速禁鸣、控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等 大气 道路两旁绿化、加强道路清扫、定期洒水 废水 采取雨、污分流排水体制，道路运营期产生路面径流排入沿线雨水管网 固体废物 运营期设置垃圾分类收集装置，并设专人随时收集、保管、处置 生态 道路两侧设置绿化带，加强植被保护及恢复，并做好水土保持措施 1.6平面布置及占地 本项目翠华南路（南三环-丝路北街）全长约314.569m，用地规模18874.14m²，北起南三环，南至丝路北街。根据《曲江新区控制性详细规划-土地利用规划图》可知，项目建设用地类型属于城市道路用地。 1.7交通量预测 根据可研，各特征年交通量预测结果如下。 表1-6 各特征年各路段交通量预测结果 单位：pcu/h 路段名称 2022年 2028年 2036年 翠华南路（南三环-丝路北街） 1006 1447 1670 各车型特征年车流量预测结果如下。 表1-7 各路段各车型特征年车流量预测结果 单位：辆/h 年份 2022年 2028年 2036年 小型车 中型车 大型车 小型车 中型车 大型车 小型车 中型车 大型车 翠华南路（南三环-丝路北街） 748 52 60 1075 74 87 1242 86 100 根据建设单位提供资料，项目各车型比例为:小型车：中型车：大型车=0.87：0.06：0.07， 小中大车型换算比按1:1.5:3 昼间小时车流量按高峰小时车流量计算，夜间小时车流量按高峰小时车流量的10%计算，则本项目特征年各路段各车型昼夜间小时车流量预测值见表1-8。 表1-8 特征年各路段各车型昼夜间小时车流量预测 单位：辆/h 路段名称 时段 2022年 2028年 2036年 小型车 中型车 大型车 小型车 中型车 大型车 小型车 中型车 大型车 翠华南路（南三环-丝路北街） 昼 748 52 60 1075 74 87 1242 86 100 夜 75 5 6 108 7 9 124 9 10 1.8土石方平衡及临时工程 （1）土石方平衡 开挖废弃土石方主要为地基、管线等开挖产生，根据可研资料，需挖土方40937m3，填土方572m3，弃土方40365m3。 具体平衡如下： 表1-9 项目土石方平衡 单位：m3 序号 挖方量 填方量 调入 废弃 数量 来源 数量 去向 1 40937 572 0 / 40365 市政指定地点 （2）临时工程 ①施工场地：项目现场不新设置施工生活区。 ②施工便道：采用半幅施工和封闭式施工，不新建施工便道。 ③搅拌场：项目外购商品混凝土和沥青，不设混凝土搅拌站和沥青拌合站。 ④弃渣场：不设弃渣场，外运方清运至市政指定场所。 1.9施工方案 本工程总实施期为12个月。 1.9.1路基工程 ①路基边坡设计 填挖方均采用放坡，填方路段边坡坡度为1：1.5，挖方路段边坡坡度为1：1。 ②路基压实标准及压实度 路基压实按《城市道路路基设计规范》中相关要求，在填筑路堤时，应将填土分层压实。路基各层采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合规范要求。 ③在施工时因房屋拆迁所产生的建筑垃圾必须清除，建筑物的基础应全部挖除并用素土回填压实。 ④道路沿线路基范围内的建筑垃圾、生活垃圾、杂填土应全部清除外运；拆迁房屋产生的建筑垃圾及路床范围内的房屋结构应清除到路基以外，路床范围内不得用垃圾土、杂填土等回填。路基填料就地利用沿线土。在填筑过程中，松铺厚度不大于30cm。 ⑤填方路段，地面表层50cm的杂填土，耕植土必须清除。在机动车道范围内，若路床顶面填方不足30cm时，应超挖至路床顶面以下30cm，再分层回填并压实。 ⑥零填及挖方路段，在机动车道范围内，对上路床60cm范围内的地基土进行超挖，并用水泥土分层回填和压实，以确保路基强度及稳定性。 ⑦为减少填挖交界之间的不均匀沉降，保证填挖交界附近路基的整体稳定和路面平顺，需要在填挖交界处沿路线平行方向开挖台阶，台阶宽不小于2.0m，台阶底做成向内倾斜4%的坡度。 1.9.2路面工程 路面设计以双轮组单轴载100KN（BZZ—100）为标准轴载，交通等级按中等交通控制，车行道采用沥青混凝土路面，设计年限15年。路表设计弯沉值：ld =30(0.01mm)。 车行道路面结构组合： 上面层：5cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13） 不粘轮乳化沥青0.5L/m2 下面层：7cm高模量天然沥青混凝土（EME-16） 透层沥青0.7kg/m2 基 层：30cm厚二灰碎石（重量比为8：17：75） 底基层：20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比) 总厚度61cm。沥青面层压实度≥95%。 人行道路面结构组合： 面 板：5cm花岗岩 座 浆：2cm厚M10水泥砂浆 基 层：15cm厚C20细粒式水泥混凝土 石灰土层压实度≥95%，土基压实度≥94%。 荷兰砖抗压强度不小于Cc40，抗折强度不小于Cf4.0，防滑等级为R3，相应防滑性能指标BPN≥65。 1.9.3管道工程 雨水、污水管道采用大开挖埋设，开槽时根据实际情况采取降水措施，保证干槽施工，污水管道需分段进行闭水试验。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况和环境问题。 |

# 2 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、 矿产资源等）： 2.1地理位置 曲江新区位于西安市东南部，核心区域面积51.5km2，北至小寨东路-西影路，西至翠华南路-长安南路，东至雁翔路-长鸣路，南至雁塔长安区界-航天大道-东长安街。北邻碑林区，西邻雁塔区，东临浐灞生态区，南邻西安国家民用航天产业基地（国家级陕西航天经济技术开发区）。 本项目位于西安文化商务区,北起南三环，南至丝路北街，全长314.569m。 2.2地形地貌 曲江新区位于渭河阶地黄土台原的过渡地带，川原相间，高下相宜，山水俱佳。东邻浐河，东望白鹿原，南依杜陵原，遥指终南山。区内除东部长鸣路周边坡度较大外，大部分地区较为平缓，用地条件相对较好。总体呈现由东南向西北降低的趋势。 2.3地质构造 曲江新区地层自上而下依次由杂填土（Q4ml），上更新统风积（Q3eol）黄土，残积古土壤（Q3el），中更新统风积黄土（Q2eol），冲积粉质粘土（Q2al）、砂土组成。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），曲江新区抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.20g，所属设计地震分组为第一组，特征周期为0.4s。 2.4气候气象 西安曲江新区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季冷暖干湿分明，冬夏温差大，冬季寒冷、干燥、雨雪偏少；春季升温迅速，气温波动大，常出现干旱、大风、霜冻等灾害；夏季炎热、高温、日照强烈；秋季温和湿润，时有阴雨，亦有秋旱出现。多年平均气温14.2℃，1月气温最低，为-0.5～1.3℃，极端最低气温为-18.7℃，极端最高气温42.9℃。多年平均风速为1.4m/s，多东北向。无霜期20d，最大冻土深45cm。多年平均降水量570.5mm，最大降水为903.2mm(1983年)，最小降水量312.2mm(1995年)。年内降水主要集中在7、8、9、10四个月，其间降水量占全年降水量60％以上。该区多年平均日间蒸发量为904.7mm，干旱指数1.6，6～8三个月蒸发量约占全年总蒸发量的45％，11月～1月仅占约10％。2015年西安的主要风向为东东北风(EEN)，频率10.52%，静风频率4.90%。 2.5水文 曲江新区无天然河流流过，人工地表水体有芙蓉湖（位于项目西北方向，距离约700m）和曲江池（位于项目西北方向，距离约1900m），水域面积约300亩和700亩。此外还有为西安市供水的西安曲江水厂，该水厂由黑河水库供水。 曲江新区地下水稳定水位埋深19.10～21.40m，相应高程381.93～382.36m。场地地下水属潜水类型，主要有大气降水和地下径流补给，以自然蒸发和地下径流排泄为主。 2.6动、植物 区域属城市开发建设区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。 项目拟建地及周围地区受人类活动影响，野生动物种类很少，只有少量昆虫、龋齿动物及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。

# 3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1环境空气质量现状 3.1.1环境空气现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境管理主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开公布的环境空气质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日发布的环保快报《2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中曲江新区环境空气质量浓度相关数据，详见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 名称 污染物 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率% 达标情况 曲江新区 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 43 40 107.5 不达标 PM10 年平均质量浓度 95 70 135.7 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 不达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1600 4000 40 达标 O3 日最大8h滑动平均值第90百分位浓度 148 160 92.5 达标 由上表统计结果可知，项目所在区2019年SO2年平均浓度、O3日最大8h滑动平均值第90百分位浓度、CO95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求；PM10、PM2.5、NO2年平均浓度均不满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求，因此，项目所在区域为不达标区域。 3.2声环境质量现状 本次现状监测于道路交叉点和沿线敏感点布设，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），监测时间为2021年1月21日至1月22日，噪声监测共监测2天，分昼、夜两次进行，监测方法按《声环境质量标准》（GB3069-2008）中有关规定进行。监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声现状评价表 单位：dB（A） 序号 监测点位 监测结果 评价标准 达标情况 1月21日 1月22日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 南三环与翠华南路交叉口 68.9 53.5 67.2 53.7 70 55 达标 达标 2# 司法小区 51.3 43.3 49.7 43.4 60 50 达标 达标 由监测结果可知：项目所在地道路交叉口昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类噪声限值，项目所在地敏感点昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区噪声限值，声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，主要环境保护目标如下： 表3-3 主要环境保护目标 类别 保护对象 坐标 方位 与道路边界距离（m） 保护级别及要求 E N 噪声 司法小区 108.955557° 34.185784° W 72 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准； （2）声环境：道路红线外35m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，道路红线外35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工扬尘：执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关要求； （2）废气：施工机械废气执行《非道路移动机械用柴油机排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关标准；沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 （3）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求； （4）固废：一般固废执行《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。建筑垃圾执行《西安市建筑垃圾管理条例》相关规定。 |
| 总量控制指标 | 国家“十三五”主要污染物总量控制指标为SO2、NOx、VOCs、COD、氨氮5项。 本项目属于道路、管线建设项目，由于道路本身没有污染物排放，因此本次对总量控制指标不予申请。 |

# 5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1施工期 5.1.1工艺流程 施工期工艺流程及产污环节见下图。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 5.1.2主要环节施工方案 本项目主要施工环节的施工方案如下： （1）路基工程 路基工程施工工艺包括场地准备、施工放线、清表（剥离表土需临时集中堆放）、路基开挖、拦渣、路基面修整。 路基开挖、土方施工前做好排水工作，排除路基范围内的地表积水，路基填筑前铲除路基范围内的地表耕植土、垃圾土、草皮及杂物，路基填筑自路中填至路基边缘，上面保持一定横坡，横断面做成屋顶式（中间高，两边低）以便于排水；路堤填土分层压实，每层的松铺厚度不得超过压实机具的容许范围，一般每层松铺厚30cm，压实到不见轮迹，并测定密实度。 （2）管线工程 管道施工开挖主要采用明开槽的形式。沟槽挖土不满足回填再用要求时，随路基弃土一并清运至弃土场。 沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内，采用人工回填，管顶0.5m以上部位，采用机械从管道轴线两侧同时夯实，每层回填高度应不大于0.2m。污水管道需分段做闭水试验，试验合格后方能进行管沟整体回填。 中水管道沟槽底至管顶0.5m范围内用石粉渣回填，待管道水压试验合格后，全线用水灌密实，管沟回填从管道基础部位开始到管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填、夯实，严禁使用机械推土滚压回填，管顶0.5m以上尽量采用素土回填。 （3）路面工程 为保证路面质量，沥青混合料、基层、底基层混合料应全部外购（项目现场不设沥青拌合站、混凝土搅拌站等），并采用全断面机械摊铺法施工。基层、底基层混合料运输摊铺时不应产生粗、细粒离析现象，分布应均匀，碾压应充分。基层、底基层施工完毕后应立即进行养生，其养生期一般不得少于7天。养生期间，除洒水车外，应禁止一切车辆通行，施工车辆应从施工便道进出工点。 （4）交通、绿化工程 主体道路工程基本完成后，展开沿线设施的施工，沿线设施包括交通标线、交通标志牌、安全、管理设施等，最后进行路基两侧植树和种草等工程。 5.1.3主要污染工序 （1）废水 施工期的废水主要来自施工场地雨水冲刷产生废水、施工机械冲洗废水、施工人员日常生活污水和试压废水。 ①施工场地雨水冲刷产生废水 施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷会对区域环境造成污染。 ②施工机械冲洗 机械、车辆冲洗废水中主要污染成分为SS，洗车废水中SS浓度约为300-500mg/L。施工高峰期各类机械车辆约有10台（辆），清洗频率2次/辆.天，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中循环用水冲洗：大型车用水量55L/辆.次，小型车用水量25L/辆.次，结合《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）“货车冲洗用水量40-80L/车.次”，本次环评取50L/辆.次，则项目车辆冲洗用水1m3/d。在道路施工场地内设临时沉淀池进行收集、沉淀后用于降尘、洒水，不外排。 ③生活污水 施工期生活污水主要来自施工人员。施工平均人数按15人，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）生活用水：35L/人.天，生活污水排放量按用水量的80%，则生活污水排放量为0.525m3/d，污染物以COD、BOD5、SS、氨氮为主。 ④试压废水 管道需分段试压，试压废水污染物主要为SS。试压废水进入临时沉淀池进行收集、沉淀后用于降尘、洒水，不外排。 （2）废气 施工期的废气主要来自交通运输扬尘、堆场扬尘和清表、管线施工等扬尘、沥青铺设过程中产生各沥青烟以及施工机械及运输车辆燃油产生的废气等。 ①交通运输扬尘 工程施工时要使用各类运输车辆，会产生一定量的汽车扬尘。施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占总扬尘量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；V--汽车速度，km/h；W--汽车载重量，t；P--道路表面粉尘量，kg/m2 表5-1为一辆10t卡车，在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km.辆 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 5km/h 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10km/h 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15km/h 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25km/h 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面清洁度越差，扬尘量越大。因此，限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 ②堆场扬尘 露天堆场和裸露场地产生的扬尘主要是风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料、土方需要露天堆放，一些施工作业点表层土壤人工开挖后需临时堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量扬尘，扬尘产生量可按堆场扬尘经验公式计算： Q=2.1×（V50-V0）3×e-1.023W 式中：Q--起尘量，kg/t.a；V50--距地面50m处风速，m/s；V0--起尘风速，m/s；W--尘粒的含水量，%。 起尘量与风速和粒径含水量有关，因此减少露天堆放、保证土方和物料等一定的含水量是减少风力起尘的有效手段。 粉尘在空气中的扩散稀释不仅风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，不同粒径粉尘的沉降速度见表5-2。 表5-2 粉尘产生量 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表5-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对环境产生影响的是微小颗粒粉尘。 ③清表、管线施工扬尘 清表和管线施工作业会产生一定的扬尘，主要产生于道路范围内的硬质地坪挖除、地表清理、管槽开挖、回填、压实、路基面修整作业过程。由于其产生量主要和作业强度、风力、干燥程度有关，难以定量计算。因此，作业过程中，应加强作业区域洒水，施工作业区设置防尘屏障，加强施工管理，减少施工扬尘对环境空气质量的影响。 根据已建类似工程实际调查资料，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3， 100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般施工厂界扬尘TSP浓度能够符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关标准限制要求。 ④沥青烟 路面结构采用沥青路面，项目采用商品沥青，不设置沥青拌合站。在沥青路面铺设过程中产生的沥青烟中含有PM10和苯并[a]芘的等大气污染物。运输沥青均采用罐装专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境，铺设过程中采取及时铺摊作业并压实，减小沥青烟的散发对环境空气质量的影响。 ⑤施工机械、运输车辆废气 施工机械燃油排放的污染物主要为CO、NOX、THC。施工期各种机械尾气属于无组织污染源，扩散浓度受其他影响因素较多，时间和空间部分较为零散。汽车尾气所含的污染物主要有SO2、NOX等。污染源多为无组织排放，点源分散，流动性较大，排放特征与面源相似，但总体的排量不大。工程施工中加强施工车辆运行管理及维护保养的情况下，可减少尾气排放对环境的影响。 ⑥管线焊接烟气 管道焊接采用氩弧焊，焊接时发尘量为100~200mg/min。焊接材料发尘量为2~5g/kg。管线焊接烟气主要污染物为NOx、O3、MnO2、Fe2O3。由于本项目为露天分段焊接，因此对环境空气影响小。 （3）噪声和振动 在道路施工期间，作业机械类型较多，如混凝土输送泵、钢筋切割机、混凝土切缝机等；路基填筑时有推土机、振动式压路机、平地机、装载机等；道路路面施工时有破路机、铲运机、平地机、压路机、沥青砼推铺机等。 运输车辆产生的流动噪声源对沿线敏感目标有一定影响。工程施工期主要施工设备作业时的最大测试值见下表。 表5-3 施工期主要噪声源及源强 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离（m） 最大声级Lmax 1 轮式装载机 ZL40型 5 90 2 轮式装载机 ZL50型 5 90 3 平地机 PY160A型 5 90 4 振动式压路机 YZJ10B型 5 86 5 冲击式钻井机 22型 1 87 6 推土机 T140型 5 86 7 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5 84 8 摊铺机 Fifond311ABGCO 5 82 9 破路机 LPR-300型 5 90 注：以上数据是施工机械满负荷运转时测试的。资料来源：《公路建设环境影响评价规范》附录C3。 施工期噪声影响主要表现在施工道路交通噪声对附近居民的干扰，以及施工机械对附近居民的影响。其中施工期道路交通噪声的影响范围集中在城市道路两侧150m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所200m范围内。根据调查项目沿线敏感目标较少，但为了保护200m范围内居民正常生活和休息，施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工期噪声对环境的影响，伴随着施工期完成，施工噪声影响随之消失。 （4）固体废物 施工过程中的固体废物主要为开挖废弃土石方和施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 开挖废弃土石方主要为地基、管线等开挖产生，一部分用于地基处理，不能利用的土方运出施工现场，并清运至城管部门指定场所。 ②生活垃圾 本项目施工期平均施工人员约15人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，施工期生活垃圾产生0.0075t/d，在施工场地设置生活垃圾分类收集桶，定期统一清运至环卫部门指定地点，最终进入生活垃圾填埋场填埋处置。 （5）生态环境影响 施工期产生的生态影响主要为施工过程造成的生态干扰、景观破坏和水土流失。 ①土石方的开挖、管线施工和路基填筑工序使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起水土流失。 ②车辆运行、路基和边坡加固、打桩等工序产生的施工噪声会对沿线野生动物造成负面影响。经现场踏勘，建设范围内无珍稀动植物集中分布。 ③项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该处的景观，但项目建成后将对互通区域进行全方位的绿化景观打造，起到一定的生态补偿作用。 工程施工时，应尽量避免裸露地面的存在，采用工程措施控制噪声、扬尘，定期清运工程建设废弃物，最大程度上减少对沿线生态、景观的影响。因而本项目不会对沿线生态、景观造成明显不良影响。 地下文物影响 项目暂未开展文物勘察工作，根据实地走访和资料查询，占地范围内不涉及文物保护单位、未发现古文化遗存。环评要求，如在施工过程中发现古墓葬、古遗址等古文化遗存，立即停止施工，上报相关文物保护单位。 5.2运营期 5.2.1主要污染工序 废水 运营期产生的废水主要为降雨的产生路面径流。 ①路面径流主要污染物及其来源 路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流。路面径流污染是指道路营运期，货物运输过程中在路面上的抛洒，汽车尾气中微粒在路面上的降落，汽车燃油在路面上的滴漏及轮胎与路面的磨损物等，当降水形成路面径流，这些有害物质被挟带排入水体造成水环境质量下降的现象。 ②影响路面径流污染的因素 由路面径流污染物的来源可知，引起路面径流水污染的因素很多，主要包括气象状况、交通状况、道路周围土地利用状况及路面清扫、维护状况等几个方面。 ③路面雨水径流量计算 本项目路面雨水量计算方法可用下式表示： Qm =C×I×A I=Q/D 式中：Qm—1小时降雨产生路面雨水量： C—集水区径流系数； I—集流时间内的平均降雨强度； A—路面面积； Q—项目所在地区多年平均降雨量； D—项目所在地区年平均降雨天数。 根据西安市近30年的历史气象资料，西安市区多年平均降水量为537.5~1028.4mm，其中，市区年平均降水量584.9mm。西安市年平均降水日数88~105天，市区年平均降水日数96.6天，路面径流系数对沥青混凝土路面所采用的径流系数0.9，路面面积约为13500m2，计算求得本项目路面雨水产生量为3.06m3/h。 ④道路路面径流水质污染特征 暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30分钟内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少，通过类比调查结果见表5-4 。 表5-4 降雨初期（2小时）路面径流污染物浓度监测结果 项目 COD（mg/L） 石油类（mg/L） pH 前2小时平均值 20.0 7.0 7.4 由表5-4可知，地面径流对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目主要建设内容为市政道路，运营后全线不设收费站、停车场等服务设施。运营期大气污染物主要是道路扬尘、汽车尾气。 道路扬尘 道路车辆行驶时将会产生扬尘，运送散装含尘物料的车辆由于散落、风吹等原因产生扬尘污染。定期对路面进行清扫、洒水等措施后可有效减少道路扬尘影响。 ②汽车尾气 通行车辆排放的汽车尾气中的污染物主要为NOx、CO等，该污染物的排放量大小与交通量密切相关，同时还取决于车辆类型与运行状况。 行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，线源的中心线即道路中心线，气态污染物源强按下式计算： Qj=Σ3600-1AiEij 式中：Qj——j类气态污染物排放强度。mg/s.m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/辆.m。取值采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中附录E中表2.7推荐值。 表5-5 各种类型汽车污染物排放因子 Eij：mg/（m.辆） 平均速度 30 40 50 60 70 80 90 100 小型车 CO 54.77 41.4 31.34 23.68 17.90 14.76 10.24 7.72 NOX 1.09 1.39 1.77 2.37 2.96 3.71 3.85 3.99 中型车 CO 46.26 37.41 30.18 26.19 24.76 25.47 28.55 34.78 NOX 2.86 4.21 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 CO 7.66 6.29 5.25 4.48 4.10 4.01 4.23 4.77 NOX 7.54 8.53 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 注：表中平均速度50km/h、60km/h、70km/h、80km/h、90km/h、100km/h对应的各车型各污染物排放量数据来源于《公路建设项目环境影响评价规范》Eij推荐值。30km/h、40km/h对应的各车型各污染物排放量数据根据平均速度50km/h、60km/h、70km/h、80km/h、90km/h、100km/h对应的各车型各污染物排放量之间的线性关系计算得出 标准指定基本以国Ⅲ以前的燃油标准为基础，西安市国V燃油标准于2018年1月1日期实施。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》污染物从国Ⅲ以前的燃油到国V燃油CO消减了63.2%，NOX消减了76%。 汽车污染物排放因子CO、NOX分别采用《公路建设项目环境影响评价规范》中污染物排放系数的37.8%、24%进行计算，各类型汽车污染物排放因子见表5-6。 表5-6 各类型汽车污染物排放因子 Eij：mg/（m.辆） 平均速度 50km/h 小型车 CO 11.85 NOX 0.42 中型车 CO 11.41 NOX 1.30 大型车 CO 1.98 NOX 2.51 一般来讲，敏感点受汽车尾气中的NO2污染的程度与汽车尾气排放量、气象条件有关，同时还与敏感点同路之间水平距离有较大关系，即交通量越大，污染物排放量越大；相对距离路越近，污染物浓度越高；风速越小，越不利于扩散，污染物浓度越高；敏感建筑处在道路下风向时，其影响程度越大。 道路为开放式的广域扩散空间，且单辆汽车为移动式污染源，整个公路可看作很长路段的线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至道路两侧一定距离的敏感点处的NO2浓度较低，汽车尾气对路侧敏感点的影响很小。 随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更加优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，车辆尾气排放将大大降低，因此道路车辆尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小。加之道路两侧的绿化带对空气具有一定的净化作用，故道路对沿线空气质量的影响轻微。 （3）噪声 交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声是包括不同噪声的综合声源，它包括了发动机、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。 本项目翠华南路（南三环-丝路北街）设计时速为50km/h，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中的推荐公式。 ①各车型车辆在参照点7.5m处的平均辐射噪声级（dB）按下式计算： 小型车：L0小=12.6+34.73lgV小+ΔL路面 中型车：L0中=8.8+40.48lgV中+ΔL纵坡 大型车：L0大=22.0+36.32lgV大+ΔL纵坡 式中：L0小、L0中、L0大分别为小、中、大型车噪声级，V小、V中、V大分别为小、中、大型车车速，ΔL路面为常规路面修正值，ΔL纵坡为路面纵坡噪声级修正值。 ②源强修正 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量ΔL纵坡计算按表5-7取值。 表5-7 路面纵坡噪声级修正值 纵坡（%） 噪声级修正值（dB） ≤3 +0 4-5 +1 6-7 +3 >7 +5 本表仅对大型车和中型车修正，小型车不做修正 公路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面取值按表5-8取值。 表5-8 常规路面修正值 ΔL路面 路面 ΔL路面 沥青混凝土路面 0 水泥混凝土路面 +1-2 本表仅针对小型车修正，大型车和中型车不做修正 本项目交通噪声按照上述计算公式进行计算，计算所得噪声源强见表5-9。 表5-9 工程营运期单车噪声源强单位：dB（A） 道路名称 车型 昼间（夜间）车速（km/h） 昼间（夜间）噪声级 （dB（A）） 翠华南路（南三环-丝路北街） 小 50 71.6 中 50 77.6 大 50 83.7 （4）固体废物 本项目建成通车产生的固体废物主要为交通垃圾，如司乘人员及人行道行人产生的纸屑、果皮等。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 污染源及污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 交通运输、物料堆存、清表及施工 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青路面铺设 | 沥青烟 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械及运输车辆废气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
|  |  | 管线焊接 | NOx、O3、MnO2、Fe2O3 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 道路 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 | CO（2022年） | 少量 | 少量 |
|  |  |  | NOx（2022年） | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地雨水冲刷废水 | SS | / |
|  |  | 施工机械冲洗废水 | SS、油类 | 1.0m3/d | 0.9m3/d |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 1.4m3/d | 1.4m3/d |
|  |  | 试压废水 | SS | / |
|  | 营运期 | 雨水径流 | SS | 排入道路雨水系统内 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.0075t/d | 0.0075t/d |
|  |  | 道路施工 | 废土石方 | 40365m3 | 40365m3 |
|  | 营运期 | 车辆、行人 | 垃圾 | 定期对道路进行清扫，收集的固体废物送至当地环卫部门指定的垃圾点处置。 |
| 噪声 | 施工期 | 装载机、压路机、推土机等 | 噪声 | 82-90dB（A） |
|  | 营运期 | 机动车 | 交通噪声 | 71.6~83.7dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 道路建设对沿线植被的影响主要反映在两个方面，永久占地减少了沿线的植被面积，项目施工过程中由于机械碾压、施工临时占地、施工人员践踏、施工作业周围的植被遭到破坏。 因此必须在相应的工程完成后进行绿化，绿化后的人工植被虽然无法完全恢复路域原始生态环境，但可以使该区域生态环境得到一定程度的补偿，同时还可以起到减轻水土流失、净化空气、降低噪声和美化环境的作用，届时将不会对区域植被造成较大影响。 |

# 7 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目为道路建设项目，其最大的环境影响就是施工期的环境影响。施工工期12个月，施工过程中产生的施工扬尘、沥青烟、施工机械及运输车辆汽车尾气会对当地空气环境造成影响，各种施工机械进入工地后，设备的机械噪声会影响当地的声环境，施工期过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾如不能及时处理，会极大影响当地的环境卫生。 7.1.1大气影响分析 项目施工期对大气环境产生影响的主要来自施工机械及运输车辆燃油产生的废气、工程施工扬尘及沥青铺设过程中产生的沥青烟等。 （1）施工扬尘 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，其主要来源是：交通运输扬尘；堆场扬尘；清表、管线施工扬尘。 ①交通运输扬尘 施工期汽车运送土方及施工物料时，行车道路下风向100m处TSP短期浓度比较大，项目所在地为西安文化商务区，现状在拆迁。道路最近敏感点为西侧72m处司法小区。 道路扬尘与道路路面的清洁程度有着密切的关系，采取洒水降尘，增加道路的清洁度，可有效减缓施工道路对环境的影响。根据相关工程经验，在采取路面洒水降尘、道路清扫干净的情况下，可使扬尘减少90%左右。环评要求运输物料的车辆对物料进行加篷布遮盖，在工程建设路段内进行洒水降尘，及时对路面进行清洁，车辆限速行驶。在采取以上有效粉尘防治措施的前提下，道路扬尘对环境的影响不大。 ②堆场扬尘 物料堆场起尘速率与风速和物料堆的含水率有着密切的联系，另外比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸过程中因高差及物料抖动引起扬尘以及过往车辆带起路面积尘产生的二次扬尘等。石灰和砂砾石等散料储料场在风力作用下发生扬尘主要集中在下风向50m范围内，会对道路行人及敏感点产生不利影响，若不采取有效防治措施，会对周围环境带来一定的影响。项目施工过程中应对材料堆放场做好防护工作，对可洒水物料进行表面洒水增湿，不可洒水物料进行防尘网膜覆盖，平稳物料装卸操作，及时清洁料场周围物料及降尘，可以有效地减低料场粉尘环境影响。 综上所述，本工程在路基施工期间进行洒水抑尘作业，材料堆放场做好防护工作前提下，施工扬尘对大气环境影响较小。 ③清表、管线施工扬尘 清表作业、管线施工过程中会有一定的土方开挖和填筑过程，将会产生一定量的扬尘。在这一阶段，道路占地范围的地表植被破坏，造成土壤裸露，若不加有效防治，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境中粉尘浓度增加，极易引起粉尘污染。 根据表5-2，粉尘的沉降速度随粒径的增大迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s。因此，可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对环境产生影响的是微小颗粒粉尘。 洒水是抑制扬尘的有效手段，因此在施工期内对车辆行驶的路面和场地实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为某施工场地洒水抑尘的实验结果。 表7-1 某施工场地洒水抑尘的实验结果 距路边距离（m） 5 20 50 100 TSP浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.810 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61／1078-2017）中的扬尘排放控制要求，城市建成区、规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3。项目沿线敏感目标距离道路中心线距离为120m、150m，在采取简单洒水后，满足《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。环评要求，项目在土方施工阶段应加大洒水频次，对裸露的地面进行进行防尘网膜覆盖，及时清运现场土方，可以有效地减低料场粉尘环境影响。 ④施工期扬尘污染防治措施 为了减轻施工期扬尘对区域环境空气质量的影响，环评要求：施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》（2019修正版）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发[2013]293号）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（陕建发[2013]293号）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》、《陕西省人民政府办公厅关于印发<四大保卫战2020年工作方案>的通知》（陕政办发〔2020〕9号）、《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天” “1+2+22”组合方案（办法）》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》（陕建发[2017]77号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）等文件中的相关扬尘规定，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。针对施工期项目产生的扬尘，环评要求建设单位需采取以下措施： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。全市所有工地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施。 ②施工工地达到施工现场100%围挡、设置围挡高度1.8m以上。工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路。裸露场地要增加洒水降尘频次(至少2次/日)。 ③出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 ④施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 ⑤施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫。 ⑥遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 ⑦施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 ⑧项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 ⑨建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 ⑩施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 ⑪强制使用商品混凝土，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。 ⑫工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应； ⑬拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除； ⑭项目施工期间，在施工现场安装扬尘在线监测系统，实时监测施工现场扬尘等污染物。 ⑮项目建设周期较长，前期施工、清运土方的扬尘污染问题需特别重视。因此，建设单位应加强扬尘控制措施，注意运输道路的清扫，洗车要规范，洒水要到位，并建立健全的施工扬尘管理制度。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的扬尘排放控制要求，城市建成区、规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3，在周界外浓度最高点基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值控制在不大于0.7mg/m3。为落实以上要求，建设单位施工过程中应严格落实―洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡“六个100%”措施，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。采取以上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 沥青烟 本项目不设置沥青拌合站，使用的商品沥青为外购。施工阶段的沥青烟气主要出现在路面铺设过程中，主要有毒有害物质是THC、酚和3，4－苯并芘。据有关资料，在风速介于2～3m/s之间时，沥青铺浇路面时所排放的烟气污染物影响距离约为下风向100m左右，在铺设过程中采取及时摊铺作业并压实，经10min左右自然冷却后，沥青温度降至82℃以下，沥青烟将明显减弱，用冷水喷洒路面，也能够减少沥青烟气散发，待沥青基本凝固，沥青烟随即消失。项目现场开阔，有利于空气扩散，对局部地区环境空气影响较小。因此，在路面铺设靠近敏感目标时，控制摊铺时间和时段，减少交通阻隔时间。经过上述措施后，可最大限度降低施工阶段沥青烟气对周围敏感目标的影响。 （3）施工机械、运输车辆废气 项目施工废气主要来自施工机械、车辆运输排放的尾气。尾气主要污染物为CO、NOx。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的CO、NOx等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）排放限值。加强对施工机械的维修保养，加强工程施工管理，使用清洁能源，可有效减少尾气中污染物对环境空气的影响。本项目中车辆以及施工机械设备分布较散，多数为流动性作业，污染物产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，加之项目建址地空气流动性好，故经自然扩散后，其对区域环境空气质量影响不大。 （4）管线焊接烟气 管道焊接采用氩弧焊，焊接时发尘量为100~200mg/min。焊接材料发尘量为2~5g/kg。管线焊接烟气主要污染物为NOx、O3、MnO2、Fe2O3。由于本项目为露天分段焊接，污染物产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，加之项目建址地空气流动性好，故经自然扩散后，其对区域环境空气质量影响不大。 综上所述，施工期对大气环境的污染是短期的，施工结束后其影响也不复存在。 7.1.2水环境影响分析 在污水管道施工中需要对污水管网做好防渗、防漏处理，避免管网渗漏对区域水环境产生污染。工程施工期的废水主要来自于施工场地雨水冲刷产生废水、施工机械冲洗废水和施工人员日常生活污水、试压废水。 （1）施工场地雨水冲刷产生废水 施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷会对区域环境造成污染。因此，施工单位在选择建筑材料堆放场地时，应设置排水沟、防风措施等，在路面施工时，应设置围栏，遮盖篷布以及雨水导排渠，避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣随雨水冲入土壤环境。 （2）施工机械冲洗废水 根据源强计算，项目车辆冲洗用水1m3/d。机械、车辆冲洗废水中主要污染成分为SS、石油类，若随意外排会随地表径流进入附近地表水体，造成水质污染。由于项目属于线性工程，施工机械和运输车辆在狭窄做业面上施工。设置固定沉淀池，较为不便。因此，环评要求：在实施严格的管理制度和防护措施的前提在作业面的最低点设置移动式钢结构沉淀池，用于收集施工废水，该作业面施工结束后，将沉淀池移至下一个施工作业面。施工废水沉淀后，回用作业面降尘、洒水。施工期产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 （3）生活污水 施工期生活污水主要来自施工人员。根据源强计算，生活污水排放量为1.4m3/d。污染物以COD、BOD5、SS、氨氮为主。施工期租用临近居民或者村集体房屋。生活污水排入移动式厕所，定期清掏。 （4）试压废水 管道需分段试压，试压废水污染物主要为SS。试压废水进入临时沉淀池进行收集、沉淀后用于降尘、洒水，不外排。 7.1.3声环境影响分析 （1）施工期不同施工阶段噪声源分析 本工程施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声，道路本身建设规模较大，投入的施工机械繁杂，运输车辆众多，这些施工活动将对项目沿线地区的声环境造成较大干扰。根据本工程施工特点，可以把施工过程分为管线施工、路面施工。 ①管线施工：这一工序是对各类管线管沟开挖和土方回填会用到推土机、挖掘机、破碎机等较强噪声机械，管沟开挖和土方回填过程中产生的施工噪声会对附近居民生活环境造成一定的影响。 ②路面施工：采用机械化施工方案，为保证路面各结构层具有足够的强度和稳定性，路面自上而下采用砂砾、碎石、乳化沥青、粗粒式沥青混凝土、粘层沥青、中粒式沥青混凝土进行分层压实，半幅路面全宽一次摊铺完成。 （2）噪声源强及预测结果 施工期主要噪声源见表7-2。 表7-2 施工期噪声源及源强 机械类型 测点距施工机械距离(m) 声级dB(A) 装载机、铲平机 5 90 挖掘机 5 84 压路机 5 76-86 推土机 5 86 运输车 5 80-90 混凝土运输车 5 80-90 摊铺机 5 82-87 冲击钻 5 87 由表7-2可见，各设备噪声源强在76-90dB(A)之间，由于道路施工期各种施工机械一般为露天作业，没有隔声和消声措施，因此噪声传播较远，影响范围较大。 通过噪声衰减公式，估算出主要施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，见表7-3。 表7-3 主要施工机械声级随距离衰减情况 单位：dB(A) 声级 机械 距离(m) 标准值 达标距离(m) 10 20 40 60 80 100 150 昼 夜 昼 夜 装载机 84.0 78.0 72.0 68.4 66.0 64.0 60.5 70 55 50 / 摊铺机 81.0 75.0 69.0 65.4 63.0 61.0 57.5 35 / 推土机 80.0 74.0 68.0 64.4 62.0 60.0 56.5 31 / 压路机 80.0 74.0 68.0 64.4 62.0 60.0 56.5 31 / 挖掘机 78.0 72.0 66.0 62.4 60.0 58.0 54.5 26 / 项目禁止夜间（22：00-06：00）施工，以防扰民 由表7-3可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围昼间在26-50m之间，夜间不施工。因此在此范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 （3）施工期噪声污染防治措施 针对施工期项目产生的噪声，环评要求建设单位需采取以下措施： ①施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 ②筑路和管线施工机械的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点，可采取变动施工方法的措施加以缓解。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06：00～22：00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ③强噪声施工机械夜间（22:00～6:00）应停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持，并采取利用移动式或临时声屏障等防噪声措施。 ④施工场地应远离居民区、学校等敏感目标。在施工场地周边35m以内有集中的敏感目标时，夜间应禁止在该道路上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设置禁鸣和限速标志牌，车辆夜间通过时速度应小于20km/h。 ⑤在做强振动施工时（如振荡式压路机操作等），对临近施工现场的不符合抗震要求的建筑物应进行监控，防止事故发生。对确实受工程施工振动影响较大的建筑采取必要的补救措施。 ⑥运输车辆要限速行驶并且尽量避免鸣笛，减轻对声环境的影响。 ⑦施工噪声按相关要求做好防护，避免噪声扰民现象发生。 ⑧合理安排工期，尽可能缩短工期，减缓施工期噪声影响。 通过采取以上措施，可减小施工期产生的噪声对周围环境的影响。施工期对噪声污染是短期的，施工结束后其影响也不复存在。 7.1.4固体废物影响分析 本项目施工过程中的固体废物主要为开挖废弃土石方和施工人员生活垃圾。 根据《西安市建筑垃圾管理条例》要求，固体废物应采取有计划的堆放、分类处置，可回收利用的建筑垃圾交由建筑垃圾再生利用厂家回收，不可回收的固体废物清运至城管部门指定场所。这期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽可能在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，多余弃土及建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应及时清理，运往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。运输沙石和建筑废渣时，应选择对城市环境影响最小的运输路线；运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘；建筑垃圾洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。同时工程承包方应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员生活区的环境卫生质量。 在采取以上措施后，施工固体废物不会对周围环境造成较大影响。 7.1.5生态影响分析 （1）土地利用影响分析 项目现状为曲江土地利用总体规划中建设用地范围内，施工机械及料场设置于施工现场，不占用基本农田。路基工程、管线工程的填挖，将使土地类型发生改变，对沿线地区土壤产生一定的不利影响。因此需采取如下措施： ①在施工过程中需对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，尽可能降低对土壤的影响。 ②由于管线沿线近侧不能种植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物，以改善景观、防止水土流失； ③施工前作业带场地清理应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害污染周边环境； ④临时用地使用完后，立即实施生态恢复； ⑤本项目拟在施工范围内设堆料场，不会引起地貌扰动和植被破坏，施工结束后及时清理场地，临时占地影响将随之消失； （2）土壤影响分析 项目施工期由于筑路材料的运输，机械碾压以及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的表层土壤将会被压实，部分施工区域的表土将被铲除、清理，从而使得施工完成后的土壤表层缺乏原有的土壤肥力，不利于植物生长和植被恢复。此外道路的临时占地，使得土地短期内算是原有生态功能。 （3）植被影响分析 项目区主要影响植被是人工种植的树木，道路沿线无天然林，无国家级、省级保护性植物。 ①严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ②由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，会造成一定的植被破坏，因此应尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏，严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 ③工程绿化要与区域内植被类型一致，路线上层新增紫玉兰、雪松、银杏等乔木交错配置，中层以开花亚乔樱花和紫薇添置景色，下层花境植物以春夏秋开花植物为主，植物选择多年生宿根、球根花卉等，对路线中央隔离及两侧全线绿化后，损失的植被可得到一定的补偿恢复。 （4）野生动物影响分析 本项目道路沿线影响区内人为活动广泛，无国家和省级保护的野生动物和珍稀野生动物，主要动物为燕子、麻雀等鸟类。工程路线两侧植被主要是人工种植的树木，野生动物栖息地较少，工程施工对野生动物影响较小。 为降低工程施工对城市生态的影响，建设施工单位在施工中应采取以下措施： ①强化生态环境保护意识，严格控制施工作业范围。 ②做好挖填土方的合理调配工作，开挖弃土应及时清运出施工现场，交由相关单位运往指定的弃土场或综合利用。 ③施工结束后及时恢复绿化用地，绿化树种选择以与周边道路绿化树种保持一致。 施工结束后，施工临时占地的生态修复措施如下： 临时占地在工程完工后，尽快做好生态环境的恢复工作，根据因地制宜的原则进行实施，以尽量减少生境破坏对环境的不利影响。主要措施包括清除临时占地工程、平整土地，搜集临时占地熟化土，施工结束后对临时占地进行迹地恢复，选用适宜的乡土物种对临时占地区域进行植被恢复。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1环境空气 本项目为城市市政道路建设项目，沿线不设服务区、养护工区、停车区、收费站等服务设施，不涉及锅炉采暖，营运期对项目沿线环境空气质量的影响主要来自于路上行驶汽车排放的尾气、道路扬尘。道路建成后，汽车尾气中的CO、NO2以及PM10对沿线环境空气质量有一定影响，在采取道路两旁绿化、加强道路清扫、定期洒水等措施后，对环境空气的影响较小。 7.2.2水环境 项目运营期产生的废水主要为降雨产生的路面径流。道路运营期产生路面径流排入沿线雨水管网。对地表水环境影响较小。 污水管网泄漏对地下水的影响分析及污染控制措施如下： 污水管网在投入运营后，如果管道维修及时，基本上不会对当地的水环境产生影响。但是，在管道破裂时，管道渗出水可能会污染地下水。对此应加强管线沿线检测，及时消除漏点，避免长时间泄露的情况出现，对地下水环境的影响不大。 7.2.3声环境 道路建成后，噪声污染源主要是道路上行驶车辆的噪声。 （1）交通流量的确定 项目特征年各路段各车型昼夜间小时车流量预测统计见表1-6。 （2）预测模式 本项目道路建成后，对周边环境的影响主要是车辆通过时产生的交通噪声对周边敏感目标的影响。道路上行驶的机动车包括启动、加速、刹车、转弯、爬坡等过程，产生的噪声各有差异，本评价在预测中将视为匀速行驶，且同一条道路中的每个行车道中的车流量及车型比例均相同。 ①第i类车等效声级的预测模式 公路上行驶的车辆可视作连续的线声源，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），其噪声预测模式如下： 式中： —第i类车的小时等效声级，dB(A)； —第i类车车速为Vikm/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，T=1小时； ，——预测点到有限长路段两端的张角，弧度如图所示 ΔL—由其他因素引起的修正量，dB(A)；可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②观测点处交通噪声等效声级预测模式 总车流等效声级为： 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 ③环境噪声预测模式 式中： （Leq）环—预测点的环境噪声值，dB(A)； （Leq）交—预测点的交通噪声值，dB(A)； （Leq）背—预测点的背景噪声值，dB(A)； （3）模式中参数的确定 ①车流量 项目车流量预测见表1-8。 ②线路因素引起的修正量 A 公路纵坡修正量可按下式计算： 大车型：ΔL坡度=98×β dB（A） 中型车：ΔL坡度=73×β dB（A） 小型车：ΔL坡度=50×β dB（A） 式中：β--公路纵坡坡度，% B 不同路面的噪声修正量，见表7-4。 表7-4 常见路面噪声修正量 单位：dB（A） 路面 不同行驶速度修正量 km/h 30 40 50 沥青混凝土路面 0 0 0 水泥混凝土路面 1.0 1.5 2.0 ③声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2） A 障碍物衰减量（Abar） a、声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f——声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的声屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍然用上述计算。然后根据HJ2.4-2009中图A.3进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。 b、农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照《声学 户外声传播的衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，计算可按图7-2和下表取值。 图7-2农村房屋降噪量估算时示意图 表7-5 农村房屋噪声附加衰减量估算量表 S/S0 Abar 40%-60% 70%-90% 以后每增加一排放屋 3dB（A） 5dB（A） 1.5dB（A） 最大衰减量≤10dB（A） B Aatm、Agr衰减量 a、空气吸收引起的衰减(Aatm) 按以下公式计算： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表7-6。 表7-6 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度℃ 相对湿度% 大气吸收衰减系数α，dB/km 倍频带中心频率 Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 20 70 0.1 0.3 1.1 2.8 5.0 9.0 22.9 76.6 30 70 0.1 0.3 1.0 3.1 7.4 12.7 23.1 59.3 15 20 0.1 0.6 1.2 2.7 8.2 28.2 28.8 202.0 15 50 0.1 0.5 1.2 2.2 4.2 10.8 36.2 129.0 15 80 0.1 0.3 1.1 2.4 4.1 8.3 23.7 82.8 b、地面效应衰减量（Agr） 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声 级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图7.2-1进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，Agr可用0代替。 其他情况可参照《声学 户外传播的衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）进行计算。 图7-3 估计平均高度hm的方法 （4）道路中心线外噪声衰减及达标距离预测与评价 根据预测模式，结合工程确定的各种参数，预测出道路沿线特征年度的交通噪声贡献值。本评价对道路两侧距中心线30～200m范围内作出预测。预测特征年为2022年、2028年和2036年。表中的交通噪声预测值直观地反映了拟建道路交通噪声级在道路中心线两侧的分布，可供地方建筑规划部门参考。 表7-7 营运期交通噪声预测值 路 段 年份 时段 道路中心线不同水平距离下的交通噪声预测值：dB(A) 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 翠华南路（南三环-丝路北街） 2022 昼 63.39 58.9 56.5 55.0 54.1 53.4 53.0 52.7 52.4 52.2 52.1 51.9 51.8 夜 53.69 49.6 47.5 46.3 45.5 45.0 44.6 44.4 44.2 44.1 44.0 43.8 43.7 2028 昼 64.94 60.5 58.0 56.4 55.2 54.4 53.8 53.4 53.0 52.8 52.5 52.2 52.0 夜 55.18 50.9 48.6 47.2 46.2 45.6 45.1 44.8 44.5 44.4 44.2 44.0 43.9 2036 昼 65.61 61.1 58.5 56.8 55.6 54.7 54.1 53.6 53.2 52.9 52.7 52.4 52.1 夜 55.56 51.3 49.0 47.5 46.5 45.8 45.3 45.0 44.7 44.5 44.3 44.1 43.9 本项目在各特征营运年交通量相差较大，故交通噪声预测值也有较大差异，总体上讲，随着交通量的逐渐增加，营运期交通噪声影响逐年严重。 本次环评选取翠华南路（南三环-丝路北街）处绘制水平等声级曲线图，具体见图7.4-图7.9。 营运期随着交通量的增加，道路交通预测值逐年增加。为了避免未来产生较大影响，在空旷区域水平声场条件下，对道路的噪声达标距离进行计算，噪声达标距离见表7-8。 表7-8 项目营运期各路段交通噪声达标距离计算表（距离道路中心线距离） 单位：m 路段 年份 时间 标准类别 标准值dB（A） 达标距离 翠华南路（南三环-丝路北街） 2022 昼间 2类 60 37.5 夜间 50 37.5 2028 昼间 60 42 夜间 50 42 2036 昼间 60 44.2 夜间 50 44.2 图7-4 近期昼间噪声等声值线图 图7-5 近期夜间噪声等声值线图 图7-6 中期昼间噪声等声值线图 图7-7 中期夜间噪声等声值线图 图7-8 远期昼间噪声等声值线图 图7-9 远期夜间噪声等声值线图 昼间：2022年距离道路中心线外37.5m满足2类标准；2028年距离道路中心线42m外满足2类标准；2036年距离道路中心线44.2m外满足2类标准。 夜间：2022年距离道路中心线外37.5m满足2类标准；2028年距离道路中心线42m外满足2类标准；2036年距离道路中心线44.2m外满足2类标准。 本次评价主要针对项目运营通车后，对沿线敏感目标的声环境影响进行评价。道路运营期评价范围内敏感目标环境噪声预测值是由路段交通噪声贡献值与噪声本底值叠加而成。本项目涉及敏感点环境噪声预测结果见下表。 表7-9 运营期道路评价范围内敏感目标环境噪声预测值 单位：dB（A） 时段 敏感点 距边界线m 背景值 贡献值 预测值 执行标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 近期 司法小区 72 51.3 43.3 46 36 52 44 2类 达标 中期 72 51.3 43.3 48 38 53 44 2类 达标 远期 72 51.3 43.3 48 38 53 45 2类 达标 由上述结果可知，司法小区近中远期昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。因此项目建设对敏感目标声环境影响较小。 （5）运营期声环境保护措施 ①工程降噪措施 为进一步提高项目区域内声环境质量水平，环评要求：在出现敏感目标区域道路与建筑物之间设置绿化带，道路路面设置减速带、特殊敏感目标处临路设置禁鸣标识，降噪效果≤5dB（A）。在实施上述措施后，可进一步减小交通噪声对区域声环境的影响。 ②工程管理措施 为了保证沿线敏感目标和区域良好的声环境质量，取得更好的降噪效果，在工程降噪的基础上，交通噪声还应加强具体交通管理减缓措施： 根据噪声预测结果及降噪措施比较，环评提出以下防治措施： A 控制行车噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、公路运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持技术性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准。不符合机动车辆噪声排放标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。并在集中居民区路段设禁止鸣笛标志。 B 控制通行车型及车速 控制主干路通行车型，禁止农用车、拖拉机等高噪声车辆通行；在环境敏感地段，如学校、居住区、医院等地，要按照相关规定控制车速，禁止鸣笛。 C 注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 D加强道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 在采取上述措施后，项目交通噪声对区域声环境影响较小。 7.2.4固体废物 道路本身不产生固体废物。运营期固体废物主要包括降尘、载重汽车散落的固体废物，以及行人随意丢弃的垃圾废物。道路建成后，市政部门应委派专人负责清理。运营期设置垃圾分类收集装置，并设专人随时收集、保管、处置。

# 8 环境管理与监测

8.1污染物排放清单 污染物排放清单见表8-1。 表8-1 污染物排放清单 污染要素 产污环节 污染物 治理设施 排放浓度 排放量 营 运 期 废气 汽车尾气 CO 道路两旁绿化、加强道路清扫、定期洒水等措施 / / NOx / / 废水 路面径流 COD 排入雨水管道 20.0mg/L 3.06m3/h 石油类 7.0 mg/L 噪声 交通车辆 车辆噪声 设置绿化带、减速带、限速禁鸣、控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等 道路红线外35m以内：昼≤70dB（A）；夜≤55dB（A）。道路红线35m以外：昼≤60dB（A）；夜≤50dB（A） 固废 交通垃圾 交通垃圾 定期清扫，统一收集后交由市政环卫部门进行处置 / / 8.2环境管理与监测 8.2.1环境管理 环境管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 （2）制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测及统计；建立环保工作目标考核制度。 （3）根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划。制定可行的应急计划，检查执行情况，确保生产事故或污染治理设施出现故障时，不对环境造成严重污染。 8.2.2环境监测计划 环境监测计划见表8-2。 表8-2 污染源监测计划表（建议） 环境要素 监测内容 监测因子 监测点位 监测频率 施工期 环境空气 TSP、PM10 施工场界 在线实时监测 环境噪声 Leq（A） 每天昼夜各监测1次 运营期 环境噪声 Leq（A） 附近敏感点 每年1次 8.3环保投资 本项目环保投资6698万元，总投资57.72万元，环保投资占总投资比例0.86%。主要环保设施投资见表8-3。 表8-3 主要环保设施投资一览表 单位：万元/年 时段 内容 数量 金额 施 工 期 大气 洒水降尘（洒水车） / 5 施工现场设置围挡 / 2 扬尘在线监测系统 1套 5 噪声 禁鸣、限速等指示标志 / 1 废水 施工废水处理（沉淀池） 1处 3 固废 施工垃圾处置（建筑垃圾、生活垃圾） / 2 生态恢复 清除临时占地工程、平整土地、修建排水沟、边沟、边坡防护、绿化等措施 / 2 运 营 期 噪声 设置绿化带、减速带、限速禁鸣、控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等 / 2 固废 垃圾桶 若干 1.84 生态补偿 种植花草、移栽树木 / 32.88 总计 57.72 8.4环保设施管理清单 项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，项目环保设施管理要求见表8-4。 表8-4 环保设施管理清单 污染要素 污染源 污染物 治理措施、运行参数 分时段要求 执行标准 环保设施 规模 数量（台） 废气 运 营 期 汽车尾气 CO、NOx 道路两旁绿化、加强道路清扫、定期洒水等措施 车辆通行 / 废水 运 营 期 路面径流 COD、石油类 / 非经常性 排入雨水管道 噪声 运 营 期 交通车辆 车辆噪声 设置绿化带、减速带、限速禁鸣、控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等 车辆通行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4类标准 固体废物 运 营 期 交通垃圾 定期清扫，垃圾桶收集，统一收集后交由市政环卫部门进行处置 / / 生态 清除临时占地工程、平整土地、修建排水沟、边沟、边坡防护、绿化等措施

# 9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 道路 扬尘 | 颗粒物 | 对道路清扫及洒水 | 降低扬尘影响 |
|  | 机械及汽车尾气 | NOx、CO、THC | 加强对施工机械的维修保养，使用清洁能源 | 无明显影响 |
| 水污 染物 | 路面径流 | 径流污水 | 为非经常性污水，排入城市雨水管网 | 无明显影响 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 化粪池处理后进入城市污水管网 | 无明显影响 |
| 固体 废物 | 交通 垃圾 | 司乘人员产生的纸屑、果皮等 | 及时清扫，统一收集后交由市政环卫部门进行处置 | 对环境影响较小 |
| 噪声 | 道路 行驶 | 交通噪声 | 设置绿化带、减速带、限速禁鸣、控制行车噪声及车速、加强路面保养维持路面平整等 | 对环境影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目绿化面积2630m2。随着工程的运营，施工期的生态影响趋于降低，排水设施的完善使水土保持功能加强，绿化工程还能使沿线生态环境在一定程度上有所恢复和改善。 |

# 10 结论与建议

10.1项目概况 本项目北起南三环，南至丝路北街，全长314.569m，道路K0+60.678处与现状南三环相交，南三环北侧道路红线宽度为50m，南侧道路红线宽度为60m。道路沿线分布有空地和少量民房，道路K0+60.678处与现状南三环相交，终点处与规划丝路北街相交。与南三环交叉口纳入本次评价范围，与丝路北街交叉口不纳入本次评价范围。建设内容包括道路、雨污水、照明工程及相关配套附属设施等。占地约18874.14m²，项目总投资6698万元。 10.2产业政策及规划符合性分析 本项目属于城市公共交通建设，属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目：二十二、城市基础设施4、城市道路及智能交通体系建设，符合国家产业政策。不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。项目建设1条城市主干路，不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列。项目符合《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)》、《曲江新区控制性详细规划》等相关规划。 10.3区域环境质量现状 （1）环境空气质量 项目所在区2019年SO2年平均浓度、O3日最大8h滑动平均值第90百分位浓度、CO95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求；PM10、PM2.5、NO2年平均浓度均不满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求，因此，项目所在区域为不达标区域。 （2）声环境 根据监测结果，项目所在地昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类噪声限值，声环境质量良好。 10.4环境影响 （1）施工期环境影响 ①大气环境影响分析 本项目道路施工过程中，大气污染物主要为施工扬尘（交通运输扬尘、堆场扬尘和清表、管线施工扬尘）、沥青烟和施工机械、运输车辆尾气、焊接废气，经本环评提出的措施后，可将其影响控制在最低程度，不会对周围环境产生明显影响。 ②水环境影响分析 工程施工过程中废水主要为施工路面雨水冲刷废水、施工机械冲洗废水、试压废水以及施工人员生活污水。冲洗废水、试压废水设临时沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，无外排；施工废水经隔油沉淀处理后上清液回用地面洒水降尘；生活污水排入环保移动厕所，定期清掏。因此，项目在施工期对项目建设区域的地表水体环境产生污染影响较小。 ③噪声环境影响分析 建设单位需认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时避免夜间组织施工，减轻施工噪声的影响。 ④固废环境影响分析 项目施工过程中的固体废物主要为开挖废弃土石方和施工人员生活垃圾。经采取相应措施后，施工期产生的固体废物不会对项目沿线的环境及景观产生明显的不利影响。 ⑤生态环境影响分析 施工期的生态影响主要表现在土石方的开挖和路基填筑工序使沿线的植被遭到破坏，开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起水土流失，项目建成后将对道路沿线进行全方位的绿化景观打造，起到一定的生态补偿作用。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 （2）营运期环境影响 ①大气环境影响分析 本项目在营运期对沿线环境空气质量的影响主要来源于路上行驶汽车产生的扬尘和排放的尾气，道路建成后的近、中、远期，汽车尾气中的CO、NOx等对沿线环境空气质量有一定影响。 ②水环境影响分析 营运期废水主要是暴雨冲刷路面形成的路面径流，污染物主要是悬浮物、油及有机物等。路面径流污水为非经常性，因此通过采取以上措施，项目对地表水环境影响较小。 ③声环境影响分析 根据噪声预测结果，项目敏感点处司法小区近中远期昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。对周围声环境影响较小。 ④固废影响分析 运营期固废主要为司乘人员产生的纸屑、果皮等废弃物，经及时清扫后，不会对周围环境产生不利影响。 10.5总结论 本项目符合国家产业政策及相关规划，项目的建设中尽量减少植被破坏，在严格执行“三同时”制度，认真实施本评价提出的各项污染防治措施的基础上，可实现各类污染物的稳定达标排放，对周边环境质量影响较小。从环境保护角度看，本项目建设可行。 10.7要求与建议 （1）注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声； （2）加强道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施；

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 建设单位营业执照 附件3 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目走向、周边环境及监测点位图 附图3 区域土地利用规划图 附图4 曲江新区声功能区划图 附图5 区域交通规划图 附图6-1 道路工程平面布置图 附图6-2 污水管线平面布置图 附图6-3 雨水管线平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列表项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。