# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    雁翔路及新安路市政工程

建设单位（盖章）：西安曲江文化科教园投资

发展有限公司

编制日期：      二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 雁翔路及新安路市政工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-610168-04-01-815882 |
| 建设单位联系人 | 刘江 | 联系方式 | 15389401469 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安市雁塔县（区）曲江新区乡（街道）雁翔路及新安路（具体地址） |
| 地理坐标 | 雁翔路起点（ 108 度 59 分 21.160 秒， 34 度 13 分 55.933 秒） 雁翔路终点（108度 59 分 58.278 秒， 34 度 13 分 0.392 秒） 新安路起点（ 108 度 59 分 44.280秒， 34 度 13 分 46.744 秒） 新安路终点（109度 0 分 14.983 秒， 34 度 13 分 0.498 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 雁翔路全长约1986.299m；新安路约1614.383m |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 曲江新区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 38000.00 | 环保投资（万元） | 255.20 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：部分路段已开工建设（其中雁翔路工程雁曲四路~雁曲五路段已开工建设，新安路工程雁曲四路~黄渠头一路段已开工建设），属于未批先建 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）设置噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 本项目所在地为西安曲江文化科教园片区，该片区已编制《西安文化科教园片区交通改善规划》及《西安文化科教园片区市政工程专项规划》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目雁翔路属于《西安文化科教园片区交通改善规划》中四纵三横对外骨架道路中的四纵之一，为南北向城市主干道路，属于该交通改善规划中需要改善的道路；本项目新安路属于《西安文化科教园片区交通改善规划》中四纵三横对外骨架道路中的四纵之一，属于该交通改善规划中需要改善的道路；本项目市政工程属于《西安文化科教园片区市政工程专项规划》中规划建设的市政工程。因此本项目与《西安文化科教园片区交通改善规划》及《西安文化科教园片区市政工程专项规划》相符合。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目属于城市道路工程，属于《产业结构调整指导目录（2019年）》鼓励类中的第二十二类“城镇基础设施”中的第3类“城市公共交通建设”。本项目已取得曲江新区发展和改革局关于本项目的备案确认书，项目代码2102-610168-04-01-815882，同意本项目的建设（见附件）。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、与相关产业政策及当地相关规划相符性分析 表1-2 项目政策及相关规划符合性 文件名称 文件要求 本项目情况 符合性分析 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》 严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭 施工过程严格执行场地洒水抑尘，施工材料遮盖、运输车辆密闭，采用商品沥青混凝土，现场不设拌合站等相关要求 符合 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 项目路面施工过程外购的土方、砖块、沥青等不涉及永久堆放，购买后运至场地立即进行施工 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三 行动方案（2018—2020年）（修订版）》 严格施工扬尘监管。采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土、拆迁工地及“两类企业”扬尘污染排放，严格落实“六个100%”和“七个到位”管理要求。大力发展装配式建筑，到2020年，新建建筑中装配式建筑占比达到20%以上。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。各类建设工地必须安装在线监测和视频监控设备，并与市区(县)两级有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体 ，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 施工过程严格执行工地周边设置围挡，土方开挖湿法作业，场地洒水抑尘，施工材料遮盖、运输车辆密闭、严禁超载等相关要求，施工现场安装扬尘在线监测和视频监控设备；采用商品沥青混凝土，场地不设拌合站 符合 《西安文化科教园片区交通改善规划》 交通组织规划：区域对外交通主要通过区域主干路和快速路进行,通过东西向的延兴门-路、金犊路、黄渠头一路；南北向的雁翔路、新安路、公园南路、长鸣公路，形成“三横四纵”的区域对外交通通道。这些通道为城市主干路，道路宽度较宽，通行能力较高，可快速的汇集、疏散区域次支路的车流，保证区域车流高效、有序运行。 本项目雁翔路及新安路属于规划中交通改善道路。 符合 《西安文化科教园片区市政工程专项规划》 雨水管网规划：新安路雨水干管系统，该系统主要汇流新安路以东至公园南路区域内雨水，汇水面积约78.64ha。雨水干管沿新安路自南向北收集至延兴门二路d3000雨水干管，管径d1000—d1200。雁翔路雨水干管系统，该系统主要汇流雁翔路与延兴门西路之间区域内雨水，汇水面积约84.69ha。雨水干管沿雁翔路自南向北收集。 规划区污水主干管分别为：新安路污水主干管、长鸣公路污水干管、公园南路污水干管、延兴门西路污水主干管、雁翔路污水主干管。 本次区域规划用电负荷预测采用规划单位建设用地负荷指标法，取同时系数为0.7，预测区域负荷总量约为6.3万千瓦。规划区内以塔站构成区内移动通信骨干网络、以5G微站作补充。依托长鸣路高中压调压站，将次高压天然气调至中压进入中压输配管网。规划中压干管主要沿延兴门一路、黄渠头二路、 新安路布置，完善规划区的中压燃气管网输配系统。规划区北侧紧邻雁翔路垃圾转运站（区域性），故本规划不再新建垃圾转运站，仅规划收集站4座，垃圾收集站结合绿地设置，设计规模为30吨/日，。由分类垃圾收集车进行收集至雁翔路垃圾转运站，最终送入灞桥生活垃圾无害化处理厂处置。 本项目雁翔路及新安路市政工程属于专项规划的内容。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本次雁翔路及新安路市政工程位于陕西省西安市曲江新区，雁翔路市政工程北起西影路，南至雁曲五路，道路全长1986.299m；新安路市政工程北起延兴门一路，南至新安路与黄渠头一路交叉口，全长1614.383m。 本次项目地理位置图见图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、本次雁翔路及新安路市政工程主要技术指标 （1）雁翔路 道路等级：城市主干路 道路红线宽度：红线宽40m，渠化段红线宽40~50m 设计速度：西影路~K0+200，K0+500~北陆路：50km/h，K0+200~K0+500：40km/h；北陆路~雁曲五路：40km/h。 沥青路面设计使用年限：15年 抗震设防烈度：8度，地震动峰值加速度为0.2g 路面设计荷载：BZZ-100 线路走向：北起西影路，南至雁曲五路，全长1986.299m。沿线多为建成区，自北向南依次和西影路（现状路，红线宽55m）、雁曲一路（规划路，红线宽20m）、延兴门一路（同步设计，红线宽40m）、延兴门二路（现状路，红线宽20m）、雁曲四路（即金犊路，现状路，红线宽50m）、北陆路（同步设计，红线宽40m）、重阳路（现状路，红线宽20m）、雁曲五路（现状路，红线宽30m）相交。 （2）新安路 道路等级：城市主干路 道路红线宽度：红线宽60m 设计速度：50km/h 沥青混凝土路面设计使用年限：15年 抗震设防烈度：8度，地震动峰值加速度为0.2g 路面设计荷载：BZZ-100 线路走向：道路全长1614.383m，沿线分别与延兴门一路（已设计、标准段红线宽度30m、渠化段40m）、延兴门二路（原东月路，新安路以西为现状道路、红线宽度20m，新安路以东同步设计、红线宽度20m）、金犊路（即雁曲四路，现状、标准段红线宽度40m、渠化段50m）、北陆路（同步设计、标准段红线宽度30m、渠化段40m）、荣家寨路（同步设计、标准段红线宽度20m、渠化段30m）和黄渠头一路（西段为现状、东段为同步设计、红线宽度20m）相交。 2、项目建设内容 本项目工程组成见下表。 表2-1 项目组成表 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 道路工程 本次设计雁翔路市政工程，其中，机动车车道K0+020.802~K1+078段，采用利用现有道路及新扩建形式，对路面进行铣刨罩面及翻挖补强；机动车车道K1+078~K1+240段主要采用拆除水泥混凝土上面层及基层冷再生方式对路面进行处理；机动车车道K1+240~K1+986.299段主要采用铣刨罩面、基层冷再生及翻挖补强方式对路面进行处理；非机动车道采用新扩建及K1+259.448~k1+685.208段西侧利用现有道路形式对路面进行处理；人行道采用新扩建及K1+259.448~k1+685.208段西侧利用现有形式对其进行处理。 本次设计新安路市政工程北起延兴门一路，南至新安路与黄渠头一路交叉口，全长1614.383m，属城市主干路，规划道路红线宽度为60m，设计速度50km/h，采用沥青混凝土路面，设计使用年限15年。采用全段新建形式。 交叉工程 雁翔路市政工程设道路交叉口有8个，其中和西影路、雁曲一路、延兴门二路、雁曲四路为平面十字交叉口，和延兴门一路、重阳路、北陆路、雁曲五路交叉口为平面丁字交叉；新安路市政工程设道路交叉口有6个，其中与延兴门一路、延兴门二路、金犊路、北陆路、黄渠头一路交叉口为十字交叉口，与荣家寨路交叉口为T型交叉口。 辅助工程 给水工程 沿新安路道路布置给水主干管，并在其他道路布置给水管线。 雨水工程 雁翔路（延兴门二路-雁曲四路）设计管径d1200-d1650mm，管长608.64m，埋深范围4.76-8.55m，转输流域面积为68.48ha。 雁翔路（西影路-雁曲五路）设计Y段雨水管道，主要用作收集路面雨水。设计雨水管道位于道路中心线以东2.5m，管径d500mm，管长约230m，管道埋深范围1.49-2.05m。 新安路雨水干管系统主要汇流新安路以东至公园南路区域内雨水，汇水面积约78.64ha。雨水干管沿新安路自南向北收集至延兴门二路d3000雨水干管，管径d1000—d1200。 污水工程 雁翔路污水干管系统主要收集延兴门西路与雁翔路区间内污水，服务面积约45ha。污水干管沿雁翔路自南向北敷设，管径d600。 新安路污水干管系统主要收集新安路以东、公园南路以西，金犊路以南及道路两侧用户区域内污水，服务面积约95ha。污水干管沿新安路自南向北敷设，管径d1200。 线缆沟工程 建设缆线综合管廊，缆线综合管廊敷设于人行道下，用于敷设10kV及以下电缆，通信管线等。 公交站布置 雁翔路市政工程本共设置7处公交车站。 新安路市政工程道路全线共设置7处公交停靠站。 通信工程 规划汇聚机房均附设于建筑内，为多家基础电信企业集中建设，并共享出局管道。通信线路一律采用地下管道敷设。 通信光缆以道路网为骨架，铺设光缆排管，规划通信管尺寸为分别为24孔和12孔。规划区内以塔站构成区内移动通信骨干网络、以5G微站作补充。光缆交接箱原则上以密度指标与覆盖目标为导向，弹性导控，布点覆盖范围结合运营商实际建设经验与功能需求进行布局。 照明工程 雁翔路照明电源分别引自本工程设计的1#、2#市政箱变，其中1#箱变位于本工程与延兴门一路交叉口；2#箱变位于本工程与金犊路交叉口。道路照明各回路均应接入箱变路灯控制器（带天文时钟）控制回路。低压网络电源电压均为～380/220V，接地系统型式为TN-S。箱式变电站电源由城市10kV公网引入。西影路至重阳路段道路路灯布置采用13.5米双臂路灯在两侧路侧带双侧对称布置，灯具功率为250W+120W，灯杆间距30米左右。光源为LED光源。重阳路至雁曲五路段道路路灯布置采用13.5米单臂路灯及双臂路灯在两侧路侧带双侧对称布置，单臂路灯功率为250W，双臂路灯功率为250W+120W，灯杆间距33米左右。光源为LED光源。道路交叉口照明采用14米杆高三火中杆路灯，光源为LED灯，灯具功率为3×300W。灯杆中心距机动车道侧路缘石0.75m。 景观工程 雁翔路标准段两侧或单侧设有20~25米公园绿地，渠化段两侧各设有15~20米公园绿地。其中，延兴门二路~重阳路~雁曲五路段西侧绿线宽20~25m。绿化面积约27000m2；新安路道路规划绿化带两侧各宽2m，绿化面积约23000m2。项目所在区域绿地设施布局示意图见图2。 临时工程 施工场地 项目外购商品沥青混凝土、成品灰土，不单独设置沥青拌合站、灰土拌合站。全线根据施工的需要将未施工的永久性占地车道作为临时施工场地，用于机械设备临时停放和原材料临时堆放，施工场地随着项目工程进度改变而移动。 弃土场 本项目不单独设置弃土场，雁翔路工程段建筑垃圾优先回收利用，其余工程产生的弃土全部运往西安市周至县邓家庄弃土场，弃土可得到合理处置。 取土场 项目取土来源为本工程及所在区域内其他工程剩余土方，不设置取土场 施工便道 利用邻近现有道路和已开挖出来的路基做为施工道路，不专门设置施工便道 施工营地 本项目雁翔路及新安路工程各设置1处施工营地，尽量在项目永久占地范围内设置，少占临时占地，施工营地内设置简单食堂，采用电烹饪。项目施工营地布置图见图3。 环保工程 施工期 施工噪声 合理安排施工时间，采用低噪声设备，运输车辆减速慢行、禁止鸣笛等 施工扬尘 项目实行分段式半封闭施工，对施工场地进行围挡、洒水抑尘，施工材料堆放和弃方临时堆放在项目所在地主导风向的下风向，并采取密闭或覆盖等，施工运输车辆加盖篷布，车辆驶离现场前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；施工场地及附近道路非雨天适时洒水；施工机械及运输车辆定期维修保养等措施降低扬尘影响。 施工废水 施工人员生活污水利用城区内已有的污水处理设施处理；施工现场设简单的临时隔油沉淀池，施工废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排；管道闭水试验废水用于道路两侧绿化带及路面洒水。 固废 雁翔路工程段建筑垃圾优先回收利用，新安路工程产生的弃土运往西安市周至县邓家庄弃土场合理处置；生活垃圾集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点。 生态 占地尽量选择在道路征地范围内；表土暂存于道路两侧用于临时占地恢复，对开挖的表土，要集中存放，采用土工布进行覆盖并辅以临时防护措施。施工结束后，对破坏的地表及时进行生态恢复。 运营期 水环境 雨污分流，运营期废水仅涉及路面雨水，由雨水管道收集就近排入市政管网内。 噪声 本项目雁翔路及新安路工程道路路面采用低噪声筑路材料，并在敏感点附近的路面设置限速、禁鸣标志，加强道路维修保养和管理，加强道路两侧绿化，并对运营期噪声超标的敏感点预留降噪措施费用，对运营期噪声进行防治。 固废 生活垃圾经道路沿线垃圾箱分类收集后，由环卫部门统一清运。 3、原辅材料 工程施工期供水由附近供水管网提供，可就近取用。沿线电力供应情况良好，工程用电从就近电网接入。筑路材料主要有碎石、水泥、沙砾、石渣、石灰、路缘石、盖板等，施工方根据需要就近购买。其他原辅材料消耗均为外购。 表2-2 主要原辅材料消耗情况（估算） 工程类别 名称 单位 数量 来源 主（辅）料 砂 t 24000 外购 石料 m3 34000 外购 石灰 m3 67000 外购 钢材 t 18000 外购 木材 t 35000 外购 水泥 m3 27000 外购 沥青 t 31000 外购 4、工程占地及土石方平衡 （1）占地及拆迁 本项目雁翔路新建路段占地48509m2（约73亩），新安路永久占地62666.98m2（约94亩），均为城市已规划的交通运输用地。 本项目拆迁均为工程拆迁，具体拆迁情况如下： ①雁翔路工程拆除现状人行道及沥青路面、绿化带约43373m2，铣刨现状沥青路面上面层及拆除水泥混凝土面层约18768m2，迁移电线杆及信号灯、树木、路灯、环网柜、标志牌等约583个，房屋基础换填2631m3，拆除现状围墙350m，现状天然气管道1200m，拆除水泥混凝土墙10.2m3，热力管沟盖板51个，拆除现状砖墙76m。 ②新安路工程拆除旧水泥混凝土路面约13292m2，房屋面积18580m2，电线杆11个，废弃水塔1座，围墙1351m，迁移变压器1座。 其中，本项目拆除及迁移的天然气管道及变压器由其产权单位进行合理处置。 （2）土石方平衡 根据本项目施工设计，雁翔路项目挖方29916m3，填方需3070m3，换填28703m3；新安路项目挖方79266m3，填方45957m3，清表（表面浮土及建筑垃圾残渣等）45183m3，路基超挖回填17593m3，房屋基础换填19800m3。 本项目土石方平衡表见表2-3。 表2-3 土石方平衡表（单位：m3） 项目 挖方 填方 清表 超挖回填 换填 弃土 雁翔路 29916 3070 - - 28703 - 新安路 79266 45957 45183 17593 19800 41099 弃土全部运往西安市周至县邓家庄弃土场，弃土可合理处置，项目不单独设置弃土场。 |
| 总平面及现场布置 | 1、道路工程 （1）平面设计 雁翔路为城市主干路，道路全长1986.299m。其中西影路~北陆路道路为直线，北陆路~雁曲五路间设置平曲线，最小圆曲线半径300m，最小缓和曲线长35m。雁翔路平面布置图见图4。 新安路道路全长1614.383m，道路全线基本为一条直线，仅在北陆路交叉口中心，新安路道路中心线为一处折点，道路角度偏转仅0°0′0.55″，难以设置圆曲线。新安路平面布置图见图5。 （2）纵断面设计 雁翔路纵断面设计道路最大纵坡：6.4%，最小纵坡0.3%，最小坡长150m，最小竖曲线半径2000m。 新安路仅设置一处竖曲线，最大纵坡为1.213%，最小纵坡0.772%，最小坡长280m，竖曲线半径22000m。 （3）横断面设计 ①雁翔路 1）西影路~雁曲一路段： 正常段红线宽度为40m，三幅路，车行道宽为21m，两侧侧分带宽均为1.5m，两侧非机动车道宽4m，两侧路侧带宽4m。 渠化段红线宽度为45m，三幅路，车行道宽为24.5m，两侧侧分带宽均为1.5m，两侧非机动车道宽4m，西侧路侧带宽4m，东侧路侧带宽5.5m。 2）雁曲一路~雁曲四路段： 本段道路规划红线宽40m。正常段设计宽度为35m，道路西侧宽15m，东侧宽20m，车行道宽为21m，东侧侧分带宽为1.5m，东侧非机动车道宽4m，西侧路侧带宽3m，东侧路侧带宽4m。 40m渠化段，道路西侧宽15m，东侧宽25m，车行道宽为24.5m，东侧侧分带宽为1.5m，东侧非机动车道宽4m，西侧路侧带宽3m，东侧路侧带宽5.5m。41.5~43.6m 渠化段道路西侧宽16.5~18.6m，东侧宽25m，车行道宽为28m，东侧侧分带宽为1.5m，东侧非机动车道宽4m，西侧路侧带宽2.5m~4.6m，东侧路侧带宽5.5m。 3）雁曲四路~重阳路段： 40m红线宽，三幅路，车行道宽为21m，两侧侧分带宽均为1.5m，两侧非机动车道宽4m，两侧路侧带宽4m。 45m渠化段，三幅路，车行道宽为24.5m，两侧侧分带宽均为1.5m，两侧非机动车道宽4m，西侧路侧带宽4m，东侧路侧带宽5.5m。 50m渠化段，三幅路，车行道宽为28m，两侧侧分带宽为1.5m，两侧侧非机动车道宽4m，两侧路侧带宽5.5m。 4）重阳路~雁曲五路段： 本段道路规划红线宽40m，西侧绿线宽25m。道路设计宽31.5m，道路西侧宽17.175m，东侧宽14.325m，车行道宽为22.5m，西侧侧分带宽为1.5m，西侧非机动车道宽为3.5m，西侧路侧带宽2m，东侧路侧带宽为2m。 雁翔路标准横断面图见图6~图7。 ②新安路 道路规划红线宽度为60m，四幅路，双向八车道，其中一条为公交专用车道（设置于辅道），中央分隔带宽5m，机动车道各宽11.5m，两侧分隔带各宽2m，辅道各宽7m，路侧带各宽7m，其中绿化带各宽2m，人行道各宽5m。 新安路标准横断面图见图8。 （4）路基设计 为了尽量减小路基不均匀沉降，保证路基稳定，路基压实度应满足《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）中的标准。路基的压实应采用振动压路机配合15吨以上三轮压路机进行，路床土基回弹模量不小于35MPa。在现状地面横坡大于1：5填方路段应进行台阶处理，台阶高1m、宽1.5m并设向内2%的坡度，并在填挖过渡段设置长10m的超挖过渡段。陡坎处应进行台阶处理，台阶高1m、宽1.5m并设向内2%~4%的坡度。填方路段，当路床顶面填方高度不足80cm时，应对现状地面以下进行超挖回填碾压，超挖宽度为车行道范围，超挖深度为路床顶面以下80cm。零填及挖方路段，应对路床顶面以下进行超挖回填碾压，超挖宽度为车行道范围，超挖深度为路床顶面以下80cm。 （5）路面设计 ①雁翔路 路面设计以BZZ-100KN轴载作为标准轴载，交通等级按中等交通控制。车行道采用沥青混凝土路面结构，设计使用年限15年。 1）机动车道 a、K0+020.802~K1+078段： 利用现状段： 铣刨上面层5cm，然后洒粘层油0.3Kg/m2，6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）（添加0.4%抗车辙剂）下面层，粘层油0.3Kg/m2，4cm厚细粒式SBS沥青混凝土（AC-13）上面层。当现状段局部破损严重时，将此破损段拆除并翻挖补强。 两侧新建段（翻挖补强段）： 4cm厚细粒式SBS沥青混凝土（AC-13）（I-C） 粘层油0.3Kg/m2 6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）（添加0.4%抗车辙剂） 粘层油0.3Kg/m2 7cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25） 1cm厚沥青单层表面处治(S12) 透层沥青0.7Kg/m2 18+18cm厚水泥稳定碎石（水泥含量5%） 20cm水泥稳定建筑垃圾粒料(水泥含量5%) 总厚度74cm b、K1+078~K1+240段： 拆除水泥混凝土上面层，然后20cm二灰碎石就地冷再生(掺水泥5%，并添加石料），然后洒透层油0.7Kg/m2，1cm沥青单层表面处置(S12)，7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25），粘层油0.3Kg/m2，6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）（添加0.4%抗车辙剂），粘层油0.3Kg/m2，4cm厚细粒式SBS沥青混凝土（AC-13）（I-C）上面层。 c、K1+240~K1+986.299段： 铣刨沥青混凝土上面层，然后20cm二灰碎石就地冷再生(掺水泥5%，并添加石料），然后洒透层油0.7Kg/m2，1cm沥青单层表面处置(S12)，7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25），粘层油0.3Kg/m2，6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）（添加0.4%抗车辙剂），粘层油0.3Kg/m2，4cm厚细粒式SBS沥青混凝土（AC-13）（I-C）上面层。当现状段局部破损严重时，将此破损段拆除并翻挖补强。 沥青面层压实度≥96%（以马歇尔试验密度为标准密度），水泥稳定碎石层压实度≥98%，水泥稳定建筑垃圾粒料层压实度≥96%。 2）非机动车道 a、新建段 上面层：4cm细粒式沥青混凝土(AC-13) 沥青粘层油，0.3kg/m2 下面层：6cm中粒式沥青混凝土(AC-20) 沥青透层油，0.7kg/m2 基层：20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%） 底基层：20cm石灰土（含灰量10%） 路面结构总厚度为50cm b、K1+259.448~k1+685.208道路西侧利用现状段 上面层：4cm细粒式沥青混凝土(AC-13) 沥青粘层油，0.3kg/m2 下面层：6cm中粒式沥青混凝土(AC-20) 沥青透层油，0.7kg/m2 基层：25cm水泥稳定建筑垃圾粒料(水泥含量5%) 非机动车道采用重型压实标准。沥青面层压实度≥95%（以马歇尔试验密度为标准密度），基层压实度≥97%，底基层压实度≥95%。 3）人行道 a、新建段 面层：7cm铺面 基层：5cm细粒式水泥混凝土(C20) 底基层：15cm石灰土(含灰量8%) 路面结构总厚度为27cm b、K1+259.448~k1+685.208道路西侧利用现状段 面层：7cm 基层：5cm细粒式水泥混凝土(C20) 底基层：30cm水泥稳定建筑垃圾粒料(水泥含量5%) 人行道采用重型压实标准。石灰土层压实度≥95%，土基压实度≥93%。 石材路缘石的饱水极限抗压强度＞100MPa，抗折强度≥9MPa，磨耗率（洛杉矶法）＜30%，放射性比活度CRae≤1000Bq/kg镭当量浓度，石质应一致，无裂纹和风化现象。石材人行道铺面石材要求干燥压缩强度不小于100.0MPa，弯曲强度不小于8.0MPa，采用粗面板材。 ②新安路 路面设计以双轮组单轴载100KN（BZZ—100）为标准轴载，交通等级按重交通控制，车行道采用沥青混凝土路面，设计使用年限15年。 1）机动车道及辅道路面结构组合为： 4cm厚细粒式SBS沥青混凝土（AC-13） 粘层油0.3Kg/m2 6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）（添加0.4%抗车辙剂） 粘层油0.3Kg/m2 7cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25） 1cm厚沥青单层表面处治(S12) 透层沥青0.7Kg/m2 18+18cm水泥稳定碎石（水泥含量5%） 20cm厚石灰土(石灰含量10%，重量比) 总厚度74cm。 沥青面层压实度≥96%（以马歇尔试验密度为标准密度），水泥稳定碎石层压实度≥98%，石灰土层压实度≥96%，土基压实度≥96%。 2）人行道结构组合为： 5cm人行道面砖+2cm厚M10水泥砂浆 5cm厚C20细粒式水泥混凝土 15cm石灰土（含灰量为8%，重量比） 总厚度27cm。 石灰土层压实度≥95%，土基压实度≥95%。 人行道面砖抗压强度不小于Cc40，抗折强度不小于Cf4.0，防滑等级为R3，相应防滑性能指标BPN≥65。 2、给水工程布置 本次设计沿新安路道布置给水主干管，并在其他道路布置给水管线。 3、雨水工程布置 工程范围内采用雨、污完全分流的排水体制。 雁翔路（延兴门二路-雁曲四路）设计雨水管道位于道路中心线以东7.5m，起点位于理工大门口，连通雁翔路现状雨水管道，由南向北敷设至雁翔路与延兴门二路交叉口，再折向东沿延兴门二路由西向东敷设，终点接入延兴门西路现状d2800mm雨水管道；其中延兴门二路保留现状雨水管道用作收集周边用户及路面雨水，新增雨水主管道仅作为转输上游流量。设计管径d1200-d1650mm，管长608.64m，埋深范围4.76-8.55m，转输流域面积为68.48ha。 雁翔路（西影路-雁曲五路）需重新翻建雨水口。地铁5号线岳家寨站（理工大曲江校区站）区间路面暂无雨水口，本次设计Y段雨水管道，主要用作收集路面雨水。设计雨水管道位于道路中心线以东2.5m，管径d500mm，管长约230m，起点位于重阳路，沿着雁翔路由南向北排放，终点接入雁翔路现状d1200mm雨水管道，管道埋深范围1.49-2.05m。 新安路雨水干管系统主要汇流新安路以东至公园南路区域内雨水，汇水面积约78.64ha。雨水干管沿新安路自南向北收集至延兴门二路d3000雨水干管，管径d1000—d1200。 雨水工程布置图见图9。 4、污水工程布置 雁翔路污水干管系统主要收集延兴门西路与雁翔路区间内污水，服务面积约45ha。污水干管沿雁翔路自南向北敷设，管径d600。 新安路污水干管系统主要收集新安路以东、公园南路以西，金犊路以南及道路两侧用户区域内污水，服务面积约95ha。污水干管沿新安路自南向北敷设，管径d1200。 污水工程布置图见图10。 5、照明工程、通信工程、景观工程布置 （1）照明工程 雁翔路照明电源分别引自本工程设计的1#、2#市政箱变，其中1#箱变位于本工程与延兴门一路交叉口；2#箱变位于本工程与金犊路交叉口。道路照明各回路均应接入箱变路灯控制器（带天文时钟）控制回路。低压网络电源电压均为～380/220V，接地系统型式为TN-S。箱式变电站电源由城市10kV公网引入。西影路至重阳路段道路路灯布置采用13.5米双臂路灯在两侧路侧带双侧对称布置，灯具功率为250W+120W，灯杆间距30米左右。光源为LED光源。重阳路至雁曲五路段道路路灯布置采用13.5米单臂路灯及双臂路灯在两侧路侧带双侧对称布置，单臂路灯功率为250W，双臂路灯功率为250W+120W，灯杆间距33米左右。光源为LED光源。道路交叉口照明采用14米杆高三火中杆路灯，光源为LED灯，灯具功率为3×300W。灯杆中心距机动车道侧路缘石0.75m。 （2）通信工程 规划汇聚机房均附设于建筑内，为多家基础电信企业集中建设，并共享出局管道。通信线路一律采用地下管道敷设。 通信光缆以道路网为骨架，铺设光缆排管，规划通信管尺寸为分别为24孔和12孔。规划区内以塔站构成区内移动通信骨干网络、以5G微站作补充。光缆交接箱原则上以密度指标与覆盖目标为导向，弹性导控，布点覆盖范围结合运营商实际建设经验与功能需求进行布局。 （3）景观工程 雁翔路标准段两侧或单侧设有20~25米公园绿地，渠化段两侧各设有15~20米公园绿地。其中，延兴门二路~重阳路~雁曲五路段西侧绿线宽20~25m。绿化面积约27000m2；新安路道路规划绿化带两侧各宽2m，绿化面积约23000m2。 6、公交站设置 雁翔路市政工程本共设置7处公交车站。在雁翔路与西影路交叉口设置港湾式公交车站，车站距离缘石转角21.3m；在雁翔路和延兴门一路交叉口北侧公交停靠站结合渠化段一体化设计，在南侧出口道设置直接式公交车停靠站，公交车站均设置在距离缘石转角50m处；在与雁曲四路交叉口公交停靠站结合渠化段一体化设计，公交车站均设置在距离缘石转角50m处；在雁翔路与北陆路交叉口南侧公交停靠站结合渠化段一体化设计，公交车站设置在距离缘石转角50m处；在与重阳路交叉口南侧进口道设置港湾式公交停靠站，位置设置在距离缘石转角50m。 新安路市政工程道路全线共设置7处公交停靠站，6处为港湾式停靠站，站台距交叉口（缘石切点）距离为50m，站台长度30m；1处位直接式停靠站，站台距交叉口（缘石切点）距离为35m，站台长度30m。 7、临时工程布置 （1）施工营地 本项目雁翔路及新安路工程各设置1处施工营地，尽量占用本项目永久用地设置，尽量少占临时用地。本项目施工布置见图3。本项目雁翔路工程设置1处施工营地，占地面积约1200m2，占地类型为工程拆迁后的建设用地，属于本项目永久占地范围内；新安路工程设置1处施工营地，占地约900m2，占地类型属于城市建设用地。本项目施工营地内设置简单食堂，采用电烹饪。 （2）施工场地 本项目采用商品沥青混凝土、成品灰土，现场不设预制场及拌合站，项目全线根据施工的需要将未施工的永久性占地车道作为临时施工工场，用于机械设备临时停放和原材料临时堆放，施工场地随着项目工程进度改变而移动。 （3）取、弃土场 本项目不设取、弃土场，项目取土来源为本工程及所在区域内其他工程剩余土方，雁翔路工程段建筑垃圾优先回收利用，其余工程产生的弃土全部运往西安市周至县邓家庄弃土场，弃土可得到合理处置。 （4）施工便道 经调查分析，本项目筑路材料运输可利用城内已建成道路，直接运输至项目所在地，不设置临时道路。 |
| 施工方案 | 1、施工方式与施工组织 （1）施工方式 路基施工方法为准备工作→路基放样→地表清理→风积沙方挖运→路槽平整压实→压实度检查，下层施工完成后再进行上层摊铺施工，本项目不设料场、灰土拌合站及预制场，所需筑路材料均购自商用。 施工期主要包括定线、土地平整、机械作业+材料运输、管线和路基施工（弃土、土石方）、石灰粉煤灰稳定碎石基层、沥青混凝土面层施工、交通工程（含绿化）等工序。 根据施工设计，对于雁翔路现状路段，将水泥混凝土面板拆除，将基层20cm二灰碎石就地冷再生(参考掺水泥5%，并添加石料），然后依次铺洒透层油0.7Kg/m2，1cm沥青单层表面处置(S12)，7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25）下面层，粘层油0.3Kg/m2，6厘米厚中粒式沥青混凝土（AC-20）（添加0.4%抗车辙剂）中面层，粘层油0.3Kg/m2，4厘米厚细粒式SBS 沥青混凝土（AC-13）（Ⅰ-C）上面层。 （2）施工组织 本项目雁翔路为改扩建项目，考虑到周边的环境现状，结合周边道路路网分布，遵循重点突出、平面分区、穿叉安排的原则，充分考虑施工条件及施工安排经济合理，根据本工程在市区内，施工现场狭窄，工期比较紧的特点，雁翔路施工采用分幅分段施工的方式。工程分为四个段，四个段同时进行白天晚上施工。 施工围挡分三个阶段：第一阶段，围挡东侧快道边，进行电缆管沟及东侧新建施工。第二阶段，围挡东半幅快道，进行翻建施工。第三阶段，围挡西半幅快道进行施工。 施工前施工单位成立专门的工程协调小组，积极配合建设单位的拆迁及迁移工作，并仔细调查施工沿线有无其它管线埋设情况，避免挖断现状管线。 在施工过程中，施工单位将成立交通疏导小组，与交通部门配合，组织好交通疏导工作，制定科学合理的交通疏解方案和应急措施，建立交通疏解管理制度，在路口设置明显的交通标志，指导车辆渠化分流。监理与交警部门联系的直通道，及时反馈现场交通状况，在工作日上、下班高峰期请交警到现场帮助指挥，当严重塞车或突发事件塞车时，及时请交警到现场指挥并按应急方案进行分流。 根据工程分段布置情况，施工场地合理安排进、出车道，做到各行其道；工程车按指示和交通指挥员指挥行驶，礼让其他车辆。干道上禁止白天占道装卸施工材料。施工范围必须设置施工标志，告请车辆小心慢行和告请公众注意安全，施工范围的坑、沟、挖掘路面等危险部位必须设置护拦，加盖防护设施，并设置警示标志，同时施工时在所占路段应设交通导向标志，保证施工现场道路畅通。 2、工期安排 本项目正在建设，雁翔路最大施工人数120人，总工期8个月；新安路最大施工人数300人，总工期8个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 根据《陕西省主体功能区规划》，按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类，按层级分为国家级和省级。 本项目位于陕西省西安市，属于《陕西省主体功能区规划》中的国家层面重点开发区域，不属于农产品主产区和重点生态功能区，为城市化地区。 2、生态功能区划 本项目位于陕西省西安市曲江新区，项目所在地位于陕西省生态功能一级区划中的渭河谷地农业生态区，二级区划为关中平原城乡一体化生态功能区，三级区划属于关中平原城镇及农业区。生态功能区划图见图11。 3、生态环境现状 西安市土壤分布形成南北两个差异明显的区域，北部的渭河平原以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。全市有12个土类，24个土壤亚类，50个土属，181个土种。土壤类型的复杂多样，为区内农作物的多品种组合提供了有利条件。 项目所在地为属北部的渭河平原，土壤以黄褐土、褐土为主。现状土地利用类型为建设用地中的交通设施用地及城市绿化用地。 项目所在区域内植被为栽培植被，均为常见绿化种类，呈现城市生态系统特点，属非生态敏感区。本区域原有陆生生态系统已被工业生态和城市生态所取代，生物多样性由复杂变简单。根据现场调查，本项目周边无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。 4、其他环境要素环境质量现状 （1）环境空气 本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》西安市雁塔区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 81 70 115.7 超标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.29 超标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 45 40 112.5 超标 CO 第95百分位日平均质量浓度 1600 4000 40 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 160 160 100 超标 根据上表可知，西安市雁塔区SO2的年均浓度值、CO的平均第95百分位日平均质量浓度均达到国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5、NO2年均浓度值和O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境 为了解项目所在地声环境质量，并根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中要求，评价委托陕西博润检测服务有限公司2021年4月26日~2021年4月27日对项目涉及的声环境保护目标选取有代表性的进行常规监测，项目监测点位见图12~图13，主要监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测值 序号 监测点位 2021.4.26 2021.4.27 执行标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼 夜 昼 夜 一 雁翔路 1 铁一村 58 48 57 48 70 55 达标 达标 2 兰清苑小区 53 46 54 46 55 45 达标 超标 3 水厂家属院（1层） 58 49 58 48 70 55 达标 达标 水厂家属院（3层） 57 48 58 48 4 数码家园 50 45 51 46 55 45 达标 超标 5 交大曲江校区（1层） 53 46 53 46 60 50 达标 达标 交大曲江校区（3层） 52 46 53 47 6 哈佛公馆（1层） 57 47 58 48 70 55 达标 达标 哈佛公馆（3层） 54 47 55 47 哈佛公馆（6层） 55 46 55 47 哈佛公馆（9层） 56 46 56 46 7 理工大曲江校区 58 48 58 47 60 50 达标 达标 8 孟村小区（1层） 53 47 54 46 70 55 达标 达标 孟村小区（3层） 53 47 54 47 孟村小区（6层） 54 46 53 47 孟村小区（9层） 53 47 53 46 9 交大科技园 55 48 56 47 70 55 达标 达标 10 曲江华著中城 57 49 58 49 70 55 达标 达标 11 石羊农庄 59 48 59 48 70 55 达标 达标 12 雁翔景苑 58 47 58 48 70 55 达标 达标 二 新安路 1 交大曲江新村（1层） 48 46 47 47 55 45 达标 超标 交大曲江新村（3层） 47 46 46 46 交大曲江新村（6层） 46 45 45 45 交大曲江新村（9层） 48 46 45 45 2 航天佳苑 48 45 44 44 55 45 达标 达标 3 汇博林 51 46 47 47 55 45 达标 超标 4 陆荣花园（1层） 50 45 47 47 55 45 达标 超标 陆荣花园（3层） 50 46 46 46 陆荣花园（6层） 51 46 46 46 陆荣花园（9层） 50 45 45 45 按照《西安市声环境功能区划方案》，本项目雁翔路现状两侧区域50m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，50m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》(环发[2003]94号)，评价范围内的学校其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行；新建新安路评价范围内敏感目标现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，因此由上表可知，项目区各敏感点除兰清苑小区、数码家园、交大曲江新村、汇博林、陆荣花园夜间超标外，其余敏感点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类及4a类标准要求。分析夜间超标原因，因兰清苑小区北侧为现状西影路，数码家园东临延兴门西路，交大曲江新村紧邻延兴门二路，汇博林北临金犊路，陆荣花园北临北陆路、东临延兴门西路，各敏感点受现有道路噪声叠加影响因此超标。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目雁翔路市政工程属于扩建项目，现状雁翔路车流量约960辆/h，以小型车为主，主要为沥青混凝土路面，道路现状宽23~45m，单幅路，机动车道宽15~37m，两侧人行道各宽4~7m，道路沿线局部纵坡较大。沥青道路面层存在龟裂、车辙、坑槽、错台、板块碎裂等病害。项目周边主要环境问题为道路的交通噪声及汽车尾气。现状排水中部分污水管网存在管径偏小，出现堵塞等现象。 项目区各敏感点除兰清苑小区、数码家园、交大曲江新村、汇博林、陆荣花园夜间超标外，其余敏感点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类及4a类标准要求。分析夜间超标原因，因兰清苑小区北侧为现状西影路，数码家园东临延兴门西路，交大曲江新村紧邻延兴门二路，汇博林北临金犊路，陆荣花园北临北陆路、东临延兴门西路，各敏感点受现有道路噪声叠加影响因此超标。 本项目新安路市政工程属于新建项目，拆除旧水泥混凝土路面约13292m2，房屋面积18580m2，电线杆11个，废弃水塔1座，围墙1351m，迁移变压器1座，无其他原有环境污染。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。根据现场调查，项目主要环境保护目标为道路中心线两侧200m范围内的居民楼及院校，评价范围内主要环境保护目标见表3-3。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）根据《西安市声环境功能区划方案》，本项目所在区域属1类声环境功能区，因此城市主干路、次干路边界两侧区域50m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，50m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》(环发[2003]94号)，评价范围内的学校其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行。 2、污染物排放标准 （1）废气：施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中表1的标准；施工机械尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的相关规定。 （2）施工废水不外排。 （3）噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。 （4）固废：生活垃圾排放执行建设部《城市生活垃圾管理办法》（第157号令）和《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006）的规定。 |
| 其他 | 无 |

表3-3  项目评价范围内主要声环境保护目标表

| 名称 | 方位 | 高差（m） | 距红线/中心线距离（m） | 规模 | 执行标准 | 线路图 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁一村 | 雁翔路西侧 | 2 | 12/33 | 6层楼，1栋，约36户，100人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类 |  |  |
| 兰清苑小区 | 雁翔路西侧 | 3 | 167/187 | 27层楼，3栋，约400户，1000人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |
| 水厂家属院 | 雁翔路西侧 | 2 | 10/30 | 4层/6层楼，3栋，约80户，200人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类 |  |  |
| 数码家园 | 雁翔路东侧 | -1 | 163/188 | 8层/12层/18层楼，约600户，1600人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |
| 交大曲江校区 | 雁翔路东侧 | 2 | 21/46 | 约1000人，夜间有住宿 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类及《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》(环发[2003]94号)中学校室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行 |  |  |
| 哈佛公馆 | 雁翔路西侧 | 2 | 22/43 | 11层/12层/18层，3栋楼，约590户，1500人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类及4a类 |  |  |
| 理工大曲江校区 | 雁翔路西侧 | 2 | 30/50 | 约6000人，夜间有住宿 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类及《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》(环发[2003]94号)中学校室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行 |  |  |
| 孟村小区 | 雁翔路西侧 | 0 | 9/53 | 24层/26层/33层，7栋，约2000户，5000人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类及4a类 |  |  |
| 交大科技园 | 雁翔路东侧 | 0 | 25/49 | 6层楼，1栋，约150人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类 |  |  |
| 曲江华著中城 | 雁翔路西侧 | -2 | 10/39 | 33层/34层/35层，分三期，约4000户，10000人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类及4a类 |  |  |
| 雁翔景苑 | 雁翔路东侧 | 0 | 30/43 | 13层，11栋，约700户，1800人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类及4a类 |  |  |
| 交大曲江新村 | 新安路西侧 | 4 | 16/49 | 12层/18层/32层，6栋，约1000户，2500人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |
| 康桥边的院子小区 | 新安路西侧 | 2 | 13/44 | 24层/26层，6栋，约900户，2200人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |
| 航天佳苑 | 新安路东侧 | 2 | 7/37 | 18层，10栋，约1000户，2500人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |
| 汇博林 | 新安路西侧 | 0 | 21/53 | 26层/33层，7栋，约950户，2300人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |
| 陆荣花园 | 新安路西侧 | 0 | 15/46 | 该小区为回迁房，目前正在建设 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类 |  |  |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期工艺流程简述： 施工期主要包括定线、土地平整、机械作业+材料运输、管线和路基施工（弃土、土石方）、石灰粉煤灰稳定碎石基层、沥青混凝土面层施工、交通工程（含绿化）等工序。对环境产生的影响主要有：施工扬尘、机械废气、沥青烟气、施工机械噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污等。 新建道路： 改扩建道路： 图14 施工工艺流程及污染物产生情况 1、施工废气 施工期废气主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气、沥青铺设过程中产生的沥青烟气、管道焊接烟尘。 工程施工中房屋拆迁、现状道路拆除、挖填土方、铺石施工、物料装卸和现场堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大起尘量呈正比增加，粉尘污染范围相应扩大。根据交通部公路所对京津塘高速公路施工道路的监测结果表明，风速2m/s的情况，在道路边下风向50m处，TSP浓度大于10mg/m3；距路边下风向150m处TSP浓度大于5mg/m3。其扬尘的影响范围基本在下风向50～300m左右，中心处的浓度接近10mg/m3。 针对本项目特点，扬尘主要集中在道路路基土方开挖及管道开挖作业，评价要求开挖作业前应洒水后再开挖，保证含水率后可有效减少70%起尘；道路红线两侧设置1.8m高施工围挡，可有效阻挡80%扬尘，采取以上措施后扬尘中心处的浓度控制在0.6mg/m3。施工扬尘浓度满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，即0.8mg/m3。 施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等。施工车辆在现场范围内活动，车辆为非连续行驶状态，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，施工采用分段进行，在每段施工时间内，污染物排放时间和排放量相对较少。本次施工单位使用的均为有编码的非道路移动机械，采用清洁燃料，加强车辆和机械维护保养，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 拟建道路采用沥青混凝土路面，施工期间用到的施工机械主要是大型沥青摊铺机，沥青摊铺等作业过程中将会有沥青烟和苯并芘的排出。本工程现场不设沥青拌合站，使用的沥青混凝土均为外购，只在现场摊铺时产生少量的沥青烟，沥青烟的逸出以无组织形式为主。在铺设过程中采取及时摊铺作业并压实，用冷水喷洒路面，减小沥青烟气散发。本项目工程量较小，沥青铺设时间较短，采取以上措施后沥青烟可得到有效控制，沥青烟气对周围环境影响较小。 管线焊接过程中将会产生少量焊接烟气。由于焊接烟气分散于各个焊接点，且产生量较小，能迅速扩散。因此，焊接烟气对大气环境的影响较小。 2、施工废水 施工期的废水主要为生活污水、施工废水和管道闭水试验废水。 生活污水主要源自施工人员日常生活，项目设施工营地，施工人员生活污水产生量较少，主要污染物是COD、BOD5和NH3-N等，据建设单位提供资料，雁翔路现场施工人员按照高峰期最大按120人计，总工期8个月；新安路最大施工人数300人，总工期8个月，则本项目施工人员生活用水量按35L/人•d计，产污系数取0.8，则生活污水产生量雁翔路工程为3.36m3/d，新安路工程为8.4m3/d，生活污水最大产生量为2822.4m3/施工期。生活污水全部纳入当地既有污水排放系统，施工现场如厕利用项目周边公共厕所。 本项目施工废水主要包括车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷等产生的少量含油废水。废水中主要污染物为COD、SS和石油类，产生较为分散，一般都是间断性排放，排放量较小，水质为COD：50～80mg/L，石油类：1.0～2.0mg/L，SS：150～200mg/L。在施工场地内设置简单临时隔油沉淀池对收集的施工废水进行处理，处理后的水循环回用于车辆冲洗和场地、道路洒水降尘，不外排。 管道铺设完成后需进行闭水试验，闭水试验采用自来水，分段试验，废水可循环利用，产生的废水量较少，主要污染物是SS，无其他特殊污染物。废水可直接用于路面洒水或道路两侧植被绿化。 3、施工噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。本工程道路建设距离较短，相对集中，建设中多采用大中型设备进行机械化作业，施工期间部分施工机械的噪声值较高，将对施工现场和周围声环境产生一定影响。国内目前常用的筑路机械有：装载机、挖掘机、推土机、平地机、压路机等，据相关资料，其满负荷运行时距施工机械5m处的噪声值见表4-1，施工期运输车辆噪声类型及声级见表4-2。 表4-1 道路工程常用施工机械噪声测试值 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离（m） 最大声级Lmax（dB（A）） 1 轮式装载机 ZL40型/ZL50型 5 90 2 平地机 PY160型 5 90 3 振动式压路机 YZJ10B 5 86 4 双轮双振压路机 CC21型 5 81 5 三 压路机 5 81 6 轮胎压路机 ZL16型 5 76 7 推土机 D140型 5 86 8 轮胎式液压挖掘机 W4－60C型 5 84 9 摊铺机（德国） VOGELE 5 82 10 液压式钻机 22型 5 87 表4-2 施工期运输车辆声级 车辆类型 运输内容 声级/ dB（A） 大型载重机 土方外购 90 混凝土罐车、载重机 钢筋、商品混凝土 80～85 轻型载重卡车 各种装修材料及必要的设备 75 对于施工噪声的预测，将其近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg（r/5） 式中：Lp—距声源r(m)处的施工噪声预测值，dB（A）； Lp0—距声源5m处的参考声级，dB（A）。 将工程分析中的各施工机械噪声源强代入上式，求得不同距离处施工机械噪声的影响预测值，结果见表4-3。 表4-3 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称 噪声预测值dB（A） 5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 装载机 90 84 78 74 72 70 64 61 58 54 平地机 90 84 78 74 72 70 64 61 58 54 压路机 86 80 74 70 68 66 60 57 54 50 挖掘机 84 78 72 68 66 64 58 55 52 48 摊铺机 87 81 75 71 69 67 61 58 55 51 推土机 86 80 74 70 68 66 60 57 54 50 钻机 87 81 75 71 69 67 61 58 55 51 对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到表4-4所示。 表4-4 施工设备施工噪声的影响范围 施工阶段 施工机械 场界标准限值dB（ ） 影 范围（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 土方 装载机 70 55 50 280 推土机 32 177 挖掘机 25 141 结构 平地机 50 280 压路机 32 177 摊铺机 35 198 钻机 35 198 由预测结果可知，施工机械噪声在不考虑树林植被、建筑物、地面吸收等引起噪声衰减的情况下，如果使用单台设备，拟建道路施工机械所产生的噪声影响范围昼间为25m～50m，夜间为141m～280m，说明施工机械噪声夜间影响范围较广。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要包括项目施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方。 施工人员的生活垃圾为日常生活产生，主要包括包装袋、饮料瓶、纸张以及塑料等。现场施工人员生活垃圾产生系数取0.5kg/人•d，最大生活垃圾产生量为64.8t/施工期。施工现场生活垃圾定点堆放，经集中收集后交由环卫部门统一清运。 本项目工程拆迁房屋面积约18580m2，建筑垃圾产生量约为0.9t/m2，则建筑物拆除产生垃圾量为16722t。施工期产生的建筑垃圾主要为碎混凝土、碎砖瓦、废砂石、水泥及废弃包装袋，对废建筑材料可回收利用的应回收利用，无法利用的建筑垃圾应及时运往当地建筑垃圾填埋场。雁翔路现有路面拆除产生的废料约2000m3，可将废料再利用铺设路面的下面层。 根据本项目施工设计，雁翔路项目挖方29916m3，填方需3070m3，清表量6299m3，湿陷性处理用19180m3，换填28703m3；新安路项目挖方79266m3，填方45957m3，清表量45183m3，路基超挖回填17593m3，房屋基础换填19800m3。弃土全部运往西安市周至县邓家庄弃土场，弃土可得到合理处置，项目不单独设置弃土场。 5、生态环境影响 工程为城市道路工程，永久性占地主要为道路路基占地，其占地类型为城市已规划的交通运输用地，永久占地将改变现有土地利用现状，破坏地表植被。工程施工期路基土方开挖、机械碾压等活动造成地表植被破坏，将会使地表土层结构松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失，对周围环境产生一定的不利影响。 本项目拟建项目线路总长约3.6km，生态系统较为简单，所涉及区域为一般区域。 ①工程占地影响 本项目配套管网等附属工程均埋设于道路下，不占用土地，因此项目工程用地为道路工程占地，占地类型为已规划的城市建设用地（交通运输建设用地），新建新安路目前现状为荒地，占地类型属于城市建设用地，改扩建雁翔路现状即为道路用地。 ②对植被、动物的影响 道路用地范围现状植被为人工绿化植被，项目建设完成后及时对道路两侧进行绿化，绿化面积，项目的建设有益于占地范围内生物多样化，不会对生态环境产生明显影响。 项目所在区域已受到人为的干扰，无原始的自然生态环境，区域内的动物主要以鼠类、麻雀、燕子等为主，未发现国家、省级重点保护野生动物。施工期噪声及人类活动对其影响较小。 ③水土流失影响 本项目施工期路基开挖等活动将会使地表土壤裸露，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也易引发水土流失。因此施工期间应对开挖及土方严格管理，裸露区域及时采取遮盖、绿化等措施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目运营期对环境的影响主要表现在道路交通噪声、汽车尾气及扬尘、路面径流雨水等对环境的影响。从污染角度分析，项目运行期产污环节见图15。 图15 项目运行期产污环节 1、环境空气影响分析 本工程运营期废气污染包括机动车尾气污染和道路扬尘污染。 （1）汽车尾气 汽车尾气是本项目建成后的主要环境空气污染源，主要污染物为NOx、CO。主要污染物排放源源强计算采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中推荐的计算公式，计算公式如下： 式中：Qj为j类气态污染物排放源强度，g/（s·km）； Ai为i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij为汽车专用公路运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，g/（辆·km）。 本次评价汽车污染物排放因子参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），其中小型车参考第一类车排放限值，中型车参考第二类车Ⅱ排放限值，大型车参考第二类车Ⅲ排放限值；所用标准值见表4-5。 表4-5 城市各种类型汽车污染物排放因子 Eij，g/（km·辆） 排放物计算 小型车 中型车 大型车 各项污染物 排放因子 CO 0.74 1.152 1.404 NOx 0.216 0.274 0.3088 汽车尾气主要污染物为CO、NOx，直接危害人体健康并影响周围大气环境。汽车尾气污染物排放量的大小与交通量成比例增加，且和车辆的类型以及汽车运行工况有关。 本项目为城市主干路，路面条件较好，车型以小型车居多，且排放的气体会迅速扩散稀释，根据近几年已建成道路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中PM10主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小；NO2不存在超标现象。路段现状路况较差，在低等级公路上行驶的汽车尾气排放量大于在高等级公路上行驶的排气量，另外随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，道路通车运营后不会对沿线环境空气产生较明显的影响。 （2）道路扬尘 公路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路积尘扬起，从而产生二次扬尘污染；在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 本项目为城市主干路，路面条件较好，车速较慢，且距离较短，路面扬尘产生量较小。加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，定期洒水以减轻道路扬尘污染，通过以上措施后，道路扬尘对周围大气环境影响不大。 2、废水影响分析 项目营运期对水环境的影响主要是路面径流。道路路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，所含污染物与车辆运输及周围环境状况有关，污染物来源于车辆排气、车辆部件磨损、路面磨损、运输物洒落及大气降尘。在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路两侧雨水口排入雨水管道。现在运输车辆基本上使用的是无铅汽油，不会产生铅尘污染土壤环境。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、长度等。由于各种因素随机性强，偶然性大，所以典型的路面径流雨水污染物浓度较难确定。目前通常采用的按年降雨量确定的路面径流污染物浓度值见表4-6。 表4-6 路面径流污染物浓度值表 项目 pH COD（mg/L） 石油类（mg/L） 径流2h内平均值 7.4 300 1.0 路面冲刷物的浓度集中在降雨初期（一般约15min内），1小时内形成高峰，以后随着时间的推移，浓度呈下降趋势，类比调查结果见表4-7。 表4-7 道路路面降雨径流随时间变化的类比监测结果 单位：mg/L，除pH外 采样时间 p CODcr NH3-N SS 石油类 Pb 雨后 15min 8.00 481.20 2.52 3635 25.51 0.094 30min 8.10 270.68 0.80 1510 18.43 0.144 60min 8.10 278.20 0.95 1628 29.20 0.093 项目运营期无污水排放，仅在下雨时会产生路面径流，在正常运行情况，道路路面污染物集中于下雨时的前两小时内，由于雨水对路面的冲刷，后期路面径流污染物浓度逐渐减小，经过过量雨水的稀释，环境能够承受本项目路面径流中的污染物负荷。 本项目排水采用雨污分流制，路面雨水径流经雨水管道收集后就近排入雨水管网内，因此运营期对地表水体影响很小。 3、交通噪声影响分析 交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声包括各种不同噪声的综合声源，它包括了发动机、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。具体见噪声专项评价。 4、固体废物 营运期固体废物主要为道路沿线过往行人车辆产生的生活垃圾，产生量较少，在两侧设置生活垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运，经合理处置后运行期固体废物对沿线环境影响较小。 5、生态环境影响分析 运营期随着沿线绿化植被的恢复及水土保持功能的发挥，区域因施工造成破坏的水土流失功能将得以补偿，生态环境将得到有效改善，对区域生态环境的影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 环境选址可行性分析： 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目属于鼓励类项目。项目的建设符合国家及地方产业政策，项目位于西安市曲江新区文化科教园片区，施工期供水、供电都有保障，周边交通便利，原料来源方便，项目区不涉及国家、省、市级自然保护区、风景名胜区及重点文物保护对象，选址符合要求，沿线现状敏感点较少，项目建成后可为曲江新区基础建设提供很多便捷。通过采取项目工程设计及环评提出的环保措施后，项目污染物可达标排放，对环境影响较小。从环保角度分析，项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期扬尘污染防治措施 为了进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，本项目应严格按照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）（修订版）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》等相关政策要求，制定如下污染防治措施： （1）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 （2）施工期间全面落实“六个100%管理”的防治措施，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度，视频监控、扬尘在线监测系统联网管理。 （3）施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 （4）施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 （5）土石方开挖、施工作业应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水降尘。 （6）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用密目网进行全部覆盖，严禁裸露。 （7）施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。遇四级以上大风或者出现重污染天气状况时，应当停止拆除和土石方作业。 （8）运送土方、渣土的车辆必须封闭或加盖篷布，严禁沿路遗漏或抛撒，以防止建筑垃圾的散落对环境造成影响。 （9）施工过程中使用商品混凝土，禁止现场搅拌。 2、施工期废水污染防治措施 生活污水全部纳入当地既有污水排放系统。施工现场如厕利用项目附近已建成环保厕所。在施工场地内设置临时隔油沉淀池对收集的施工废水进行处理，处理后的水循环回用于车辆冲洗和场地、道路洒水降尘，不外排。施工材料临时堆放要采取覆盖措施，防止雨水冲刷造成污染，工程废料应及时清运。管道闭水试验废水主要污染物为SS，无其他污染物，较清洁，废水可直接用于路面洒水或道路两侧植被绿化。 3、施工期噪声染防治措施 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，评价建议建设单位在建设过程中采取以下措施： （1）选用低噪声的施工设备和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，使其处于良好运行状态，尽量降低噪声源强。 （2）为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （3）避免在同一地点安排大量噪声设备同时施工、持续作业，将高噪声、作业周期长的施工机械布置在远离居民区的一侧。 （4）合理安排作业时间，将高噪声作业安排在白天进行，禁止午休（12:00~14:00）和夜间（22:00～06:00）施工。因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行施工时，应取得工程所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件。进行夜间施工作业，应当向周围居民公告，采取临时挡墙等防噪声措施。 （5）在道路建设中承担物料运输的车辆，进出施工现场时应减速慢行，禁止鸣笛。 （6）本项目在材料运输过程中可能会对沿线住宅区产生一定的噪声影响，环评要求对运输车辆加强管理，途经噪声敏感点时应减速、限鸣，禁止夜间运输，减轻车辆过往给沿线居民带来的噪声影响。 4、施工期固体废弃物减缓措施 本项目建筑垃圾用于路基回填利用，弃土全部运往西安市周至县邓家庄弃土场，项目不单独设置弃土场。生活垃圾统一收集后定期由环卫部门清运。 5、生态保护措施 （1）土地资源保护措施 a、施工期临时占地尽量选择在道路征地范围内，少占或不占土地。 b、各种施工活动应严格控制在施工作业区内，避免过多破坏地表植被。 c、施工建筑垃圾应及时运至指定建筑垃圾填埋场合理处置，不得随意堆放占用土地资源，防止造成土壤污染。 （2）水土保持措施 a、在施工图设计阶段，明确对工程所占土地表层土剥离、临时堆放及其水土流失预防措施进行设计，确保将这些表层熟土用于工程后期的土地复垦或景观绿化美化工程中。 b、大规模的土石方工程应尽量避开雨季；对开挖的表土，要集中存放，采用土工布进行覆盖并辅以临时防护措施。施工结束后，对破坏的地表及时进行生态恢复。 c、为使施工期间的降雨不会对开挖的裸露地表造成冲刷，在施工场地周边设置临时排水沟，排水沟末端设沉沙池，以汇集施工区的降水，待工程结束后将排水沟填平夯实。 d、工程在道路用地范围内均进行了绿化设计，并根据当地的地形地貌，选择适宜的植被进行绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气污染防治措施 （1）环保、交通部门加强合作，对机动车尾气达标排放定期检测，对超标排放的机动车辆强制安装尾气净化装置。 （2）加强对道路的养护，使道路保持良好的运营状态，减少塞车现象发生。 （3）加强道路两侧的绿化及固沙，道路沿线一带不适合外来树木的生长，故建议根据当地气候和土壤特点在靠近道路两侧种植树木。这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中总悬浮微粒，又可以美化环境和改善道路沿线景观效果。 （4）加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，定期洒水以减轻道路扬尘污染。 2、运营期水污染防治措施 （1）加强该路段日常道路清扫和管理，减少进入路面径流的污染物量。 （2）加强对道路货物运输的管理，减少抛洒。 （3）定期检查道路的排水系统，确保排水系统畅通。 3、运营期噪声污染防治措施 （1）做好并严格执行公路两侧土地利用规划，控制公路两侧新建各种住宅、学校。 （2）加强机动车辆管理，在住宅区、行政办公区等敏感点分布路段设置限速、禁鸣标志，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，尽量降低噪声污染。 （3）建议设计施工单位选择降噪路面材料。 （4）道路两侧栽种树木等，做好绿化措施，通过绿化带消减噪声。 （5）经常养护路面，对破损路面及时修补，以保证公路路面良好状况。 （6）道路两侧规划的居住和行政文化用地上，优化功能布局，考虑交通噪声影响，临路侧布置非居住和非办公用房。 （7）对于道路两侧规划的商住混合、商业、科研、文化商业混合等用地，根据噪声达标距离范围，建议后期建设居民住宅、科研院所时，建设单位自行对临路侧建筑做好隔声防护措施，采取安装隔声窗、合理布局朝向、合理布置功能分区等措施降低噪声。 4、环境监测计划 环境监测的目的是便于及时了解项目各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以便为产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。 环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》，环境监测计划建议见表5-1。 表5-1 建设期和营运期的环境监测计划 阶段 监测内容 监测项目 监测点位 监测频率 执行标准 施工期 噪声 Leq(A) 施工场界 2次/年，昼夜各一次 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 声环境 Leq(A) 公路沿线代表性声环境敏感点 1次/年，昼夜各一次 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 施工期和营运期的环境监测应委托有资质的监测单位承担，定期定点开展监测并编制监测报告，以备环境保护行政主管部门的检查和监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效地采取措施。并建立监控档案，监测数据、污染控制治理设施管理状况、污染事故的分析和监测数据等均要建立技术文件档案，为更好的进行环境管理提供有效的基础资料。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目建设总投资38000万元，其中环保投资255.2万元，占总投资的0.67%，投资主要用于对项目产生的废水、废气、固体废物统一收集与处理，有效防止环境污染，保障社会安全，发挥其经济、社会效益，从而体现其显著的环境效益。项目具体环保设备及投资估算见表38。环保投资应纳入拟建工程投资概算，为污染治理设施实现“三同时”提供资金保障。 表5-2 环保措施投资估算表 类别 项目 主要环保设施内容 投资 （万元） 施 工 期 社会环境 施工场地告示牌 0.1 环境空气 施工场地洒水设施、设置1.8~2.5米围挡、扬尘在线监测系统 10 运输车辆加篷布遮盖 5 建筑材料、弃土及裸露地表覆盖防尘网 5 声环境 选用低噪声设备，设隔声围挡 8 水环境 临时隔油池、沉淀池 5 固废 垃圾桶 0.1 建筑垃圾、弃土、生活垃圾定期清运 4 运 营 期 声环境 人行横道、前方学校警示标牌、禁止鸣笛警示牌 1 跟踪监测 2 预留降噪措施费 91 固废 沿线设市政垃圾桶 3 生态 道路两侧绿化 120 其它 环境管理与监测 噪声监测 1 合计 / 255.2 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制占地面积，表土剥离 | 表土用于植被恢复 | 植被恢复及新增绿化 | 植被恢复及绿化效果达到要求 |
| 水生生态 | 施工废水由临时沉淀池处理后回用于施工场地，不外排 | 废水不外排 | 项目运营期不产生废水，仅在下雨时产生路面径流 | 无废水排放 |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 地下水及土壤环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 采用低噪声施工设备，加强机械维修保养，禁止夜间及休息时间高噪声机械施工，避免休息时间及夜间运输，并按照指定路线运输 | 施工场界达标 | 减速、限速标志，禁止鸣笛，加强绿化，加强道路保养；敏感点采用隔声窗等 | 敏感点室内环境满足使用功能要求 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 施工设置挡风墙、物料采用苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘等 | 符合《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等要求 | 加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，定期洒水以减轻道路扬尘污染 | - |
| 固体废物 | 收集后按规定外运处理，运输需加盖篷布，防止散落，严禁超载 | 妥善处置 | 道路沿线过往行人车辆产生的生活垃圾，设置生活垃圾桶，分类收集后由环卫部门统一清运 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | - | - |
| 环境监测 | 施工场界声环境：采用低噪声施工设备，加强机械维修保养，禁止夜间及休息时间高噪声机械施工，避免休息时间及夜间运输，并按照指定路线运输 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 敏感点声环境：减速、限速标志，禁止鸣笛，加强绿化，加强道路保养；敏感点采用隔声窗等 | 敏感点室内环境满足使用功能要求 |
| 其他 | - | - | - | - |

# 七、结论

从环境保护角度要求出发，建设项目环境影响可行。

雁翔路及新安路市政工程

噪声环境影响评价专项报告

本项目属于城市道路建设，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目需编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中表1，城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）全部都要设噪声环境影响专项评价；开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行评价。

# 1 总论

## 1.1 评价目的和指导思想

### 1.1.1 评价目的

开展环境影响评价目的旨在通过查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的声环境影响进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

### 1.1.2 指导思想

根据国家、省市有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、全过程控制的现代化环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，开展评价工作。

报告的编制力求条理清楚、论据充分、内容全面、重点突出、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行，可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

## 1.2 评价依据

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2016.9.1；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修正），2018.12.29；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2009）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018修正)，2018.10.26；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》(2017修正)，2018.1.1；

（8）《建设项目环境保护管理条例》(2017修订)，2017.10.1；

（9）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

（11）建设单位提供的其他有关资料。

## 1.3 评价工作等级和范围

### 1.3.1 评价工作等级确定依据

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的相关规定，本工程现状敏感点按1类声功能区执行，项目建设完成后受交通噪声影响，受影响人口数量不大，根据噪声预测结果，建设前后噪声增量大于5dB(A)，声环境影响评价工作等级确定为一级，具体判定情况见表1.3-1。

表1.3-1  声环境评价工作等级判定依据表

| 判定依据 | 声环境功能区 | 评价范围内 敏感目标噪声级增量 | 受影响人口数量 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类及有特别限制要求的保护区 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |
| 本项目 | 1类 | 5.9dB(A) | 不大 | 一级 |

### 1.3.2 评价范围

本项目声环境评价范围为道路中心线两侧200m范围。

## 1.4 评价因子

本项目评价因子见表1.4-1。

表1.4-1  评价因子一览表

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 声环境 | 昼、夜等效声级Ld、Ln |
| 环境影响预测分析与评价 | 噪声环境影响预测 | 昼、夜等效声级Ld、Ln |

## 1.5 评价标准

项目所在区域周边声环境执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中1类、4a类标准，见表1.5-1。

表1.5-1  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 环发[2003]94号中 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

# 2 交通噪声污染源分析

本次雁翔路及新安路市政工程位于陕西省西安市曲江新区，雁翔路市政工程北起西影路，南至雁曲五路，道路全长1986.299m；新安路北起延兴门一路，南至新安路与黄渠头一路交叉口，全长1614.383m。

交通噪声是由来往的各种车辆所产生，机动车噪声包括各种不同噪声的综合声源，它包括了发动机、排气噪声、车体振动噪声、传动机构噪声和制动噪声等。在上述噪声中，发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小，不仅与车速有关，而且与车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物等诸多因素有关。

## 2.1 交通量预测

根据本项目初设资料，本项目平均日交通量预测结果见表2.1-1，根据初步设计，项目昼夜交通量比为4:1，各车型及昼夜交通量比见表2.1-2。

表2.1-1  项目交通量预测结果  单位：pcu/d

| 时间 路段名称 | 运营期 |
| --- | --- |
| 雁翔路 | 21744 |
| 新安路 | 21744 |

表2.1-2  项目车型比例  单位：%

| 路段名称 | 车型 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
| 雁翔路 | 小车 | 85% |
|  | 中车 | 8% |
|  | 大车 | 7% |
| 新安路 | 小车 | 90% |
|  | 中车 | 6% |
|  | 大车 | 4% |
| 交通量分配 | 昼间占日交通量的90%，夜间占日交通量的10% |

## 2.2 噪声源强估算

（1）小时车流量（Ni）

根据《西安文化科教园片区交通改善规划》中对雁翔路及新安路车流量估算结果，本项目评价年小时车流量预测值见表2.2-1。其中小型车包括小客车，中型车包括大客车、小货车，大型车包括少量中型货车及大货车等。

表2.2-1  评价年小时车流量预测值  单位：Veh/h

| 路段 | 车型 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 雁翔路 | 小型车 | 967 | 215 |
|  | 中型车 | 91 | 20 |
|  | 大型车 | 80 | 18 |
| 新安路 | 小型车 | 1048 | 233 |
|  | 中型车 | 70 | 16 |
|  | 大型车 | 47 | 10 |

（2）单车辐射声级（Loi）

运营期噪声污染源主要为公路行驶汽车，各类车辆在不同车速下的平均辐射声级见表2.2-2。

表2.2-2  项目运营期各车型单车排放噪声源强  单位：dB（A）

| 路段 | 设计 车速 | 车型 | 车速（km/h） | 源强计算公式 | 平均噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 雁翔路 | 50 | 小型车 | 50 | 50 | Lo小=12.6＋34.73lgVS | 71.6 | 71.6 |
|  |  | 中型车 | 50 | 50 | Lo中=8.8＋40.48lgVM | 77.6 | 77.6 |
|  |  | 大型车 | 50 | 50 | Lo大=22.0＋36.32lgVL | 83.7 | 83.7 |
|  | 40 | 小型车 | 40 | 40 | Lo小=12.6＋34.73lgVS | 68.2 | 68.2 |
|  |  | 中型车 | 40 | 40 | Lo中=8.8＋40.48lgVM | 64.4 | 64.4 |
|  |  | 大型车 | 40 | 40 | Lo大=22.0＋36.32lgVL | 80.2 | 80.2 |
| 新安路 | 50 | 小型车 | 50 | 50 | Lo小=12.6＋34.73lgVS | 71.6 | 71.6 |
|  |  | 中型车 | 50 | 50 | Lo中=8.8＋40.48lgVM | 77.6 | 77.6 |
|  |  | 大型车 | 50 | 50 | Lo大=22.0＋36.32lgVL | 83.7 | 83.7 |

# 3 声环境现状调查与评价

为了解项目所在地声环境质量，并根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中要求，评价委托陕西博润检测服务有限公司2021年4月26日~2021年4月27日对项目涉及的声环境保护目标选取有代表性的进行现状监测。

## 3.1 监测布点布设

根据本项目噪声评价等级及项目沿线自然环境特点，对沿线敏感点现状噪声进行监测，由于康桥边院子小区与交大曲江新村紧邻，且同为居住小区，本次现状监测康桥边院子小区现状噪声值类比交大曲江新村噪声值，详见表3.1-1。

## 3.2 监测时段及频率

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行，本次监测每个敏感点连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次，每次监测不少于20min。居民区测点设在靠近市政路房屋卧室窗前1m，学校测点设在教室窗前1m，测点高度距地面1.2m。

## 3.3 监测结果统计

监测结果统计见表3.1-1。

表3.1-1  沿线噪声监测结果统计一览表  单位dB(A)

| 序号 | 监测点位 | 2021.4.26 | 2021.4.27 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 一 | 雁翔路 |
| 1 | 铁一村 | 58 | 48 | 57 | 48 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2 | 兰清苑小区 | 53 | 46 | 54 | 46 | 55 | 45 | 达标 | 超标 |
| 3 | 水厂家属院（1层） | 58 | 49 | 58 | 48 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 水厂家属院（3层） | 57 | 48 | 58 | 48 |  |  |  |  |
| 4 | 数码家园 | 50 | 45 | 51 | 46 | 55 | 45 | 达标 | 超标 |
| 5 | 交大曲江校区（1层） | 53 | 46 | 53 | 46 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 交大曲江校区（3层） | 52 | 46 | 53 | 47 |  |  |  |  |
| 6 | 哈佛公馆（1层） | 57 | 47 | 58 | 48 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 哈佛公馆（3层） | 54 | 47 | 55 | 47 |  |  |  |  |
|  | 哈佛公馆（6层） | 55 | 46 | 55 | 47 |  |  |  |  |
|  | 哈佛公馆（9层） | 56 | 46 | 56 | 46 |  |  |  |  |
| 7 | 理工大曲江校区 | 58 | 48 | 58 | 47 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 8 | 孟村小区（1层） | 53 | 47 | 54 | 46 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 孟村小区（3层） | 53 | 47 | 54 | 47 |  |  |  |  |
|  | 孟村小区（6层） | 54 | 46 | 53 | 47 |  |  |  |  |
|  | 孟村小区（9层） | 53 | 47 | 53 | 46 |  |  |  |  |
| 9 | 交大科技园 | 55 | 48 | 56 | 47 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 10 | 曲江华著中城 | 57 | 49 | 58 | 49 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 11 | 石羊农庄 | 59 | 48 | 59 | 48 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 12 | 雁翔景苑 | 58 | 47 | 58 | 48 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 二 | 新安路 |
| 1 | 交大曲江新村（1层） | 48 | 46 | 47 | 47 | 55 | 45 | 达标 | 超标 |
|  | 交大曲江新村（3层） | 47 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |
|  | 交大曲江新村（6层） | 46 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
|  | 交大曲江新村（9层） | 48 | 46 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 2 | 航天佳苑 | 48 | 45 | 44 | 44 | 55 | 45 | 达标 | 达标 |
| 3 | 汇博林 | 51 | 46 | 47 | 47 | 55 | 45 | 达标 | 超标 |
| 4 | 陆荣花园（1层） | 50 | 45 | 47 | 47 | 55 | 45 | 达标 | 超标 |
|  | 陆荣花园（3层） | 50 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |
|  | 陆荣花园（6层） | 51 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |
|  | 陆荣花园（9层） | 50 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |

由上表可知，项目区各敏感点除兰清苑小区、数码家园、交大曲江新村、汇博林、陆荣花园夜间超标外，其余敏感点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类及4a类标准要求。分析夜间超标原因，因兰清苑小区北侧为现状西影路，数码家园东临延兴门西路，交大曲江新村紧邻延兴门二路，汇博林北临金犊路，陆荣花园北临北陆路、东临延兴门西路，各敏感点受现有道路噪声叠加影响因此超标。

# 4 噪声影响预测及评价

本项目进入运营期后，对声环境的影响主要来自于市政路上运行车辆辐射的交通噪声。项目沿线敏感点较多，部分敏感点距市政路较近且有一定规模，将会受一定程度的影响。

## 4.1 公路交通噪声预测模式

（1）第i类车等效声级的预测模式

公路上行驶的车辆可视作连续的线声源，根据《环境影响评价技术导则——声环境》，其噪声预测模式如下：

式中：—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

—第i类车车速为km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于＞7.5m预测点的噪声预测。

—第i类车的平均车速，km/h；

—计算等效声级的时间，1h；

—预测点到有限长路段两端的张角，rad弧度；

—由其他因素引起的修正量，dB(A)；可按下式计算：

式中：—线路因素引起的修正量，dB(A)；

—公路纵坡修正量，dB(A)；

—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

—由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）观测点处交通噪声等效声级预测模式

总车流等效声级为：

（3）环境噪声预测模式

式中：—预测点的环境噪声值，dB(A)；

—预测点的交通噪声值，dB(A)；

—预测点的背景噪声值，dB(A)。

## 4.2 预测模式中参数确定

（1）小时车流量（Ni）

本项目评价年小时车流量预测值见表前节表2.2-1。

（2）车速（Vi）

本项目全线采用的车速情况见表2.2-2。

（3）单车辐射声级（）

运营期采用各车型单车平均辐射声级预测结果见表2.2-2。

（4）线路因素引起的修正量（）

①公路纵坡修正量可按下式计算：

大型车：dB(A)

中型车：dB(A)

小型车：dB(A)

式中：——公路纵坡坡度，%。

②不同路面的噪声修正量见表4.2-1

表4.2-1  常见路面噪声修正量  单位：dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。 |

（5）声波传播途径中引起的衰减量（）

①空气吸收引起的衰减(Aatm)

空气吸收引起的衰减下式计算：

②地面效应衰减(Agr)

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的衰减可用下式计算。

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图4.2-1进行计算，hm=F/r；

F：面积，m2；r，m；

图4.2-1  估计平均高度hm的方法

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

③农村房屋附加衰减量(Abar)

农村房屋附加衰减量参照图4.2-2及表4.2-2取值。

（注：S为第一排房屋面积各，S0为阴影部分（包括房屋））

图4.2-2  农村房屋降噪估算示意图

表4.2-2  农房建筑的噪声衰减量估算表

| 房屋排次 | 房屋占地面积 | 噪声衰减量（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 第一排 | 40～60% | 3 |
|  | 70～90% | 5 |
| 其余各排 | 每增加一排 | 增加1.5 |
|  | 继续增加排次 | 最大取10 |

④高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算(Abar)

首先判断预测点处于声影区或声照区，如图4.2-3。

图4.2-3  路堑声照区及声影区示意图

当预测点位于声照区时，Abar=0；

当预测点位于声影区，Abar取决于声程差δ。

由图4.2-4计算δ，δ=a+b-c，再由再根据HJ2.4-2009中图A.5（图4.2-5）查出Abar。查出Abar。

图4.2-4  声程差计算示意图

图4.2-5  噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线(f=500Hz)

⑤其他多方面引起衰减量(Amisc)

本工程不考虑Amisc。

## 4.3 路段交通噪声预测及评价

（1）交通噪声预测

根据预测模式，结合市政路工程确定的各种参数，计算出沿线路段评价年度的交通噪声预测值。预测特征年为运营期，不考虑现有道路的噪声影响，具体到敏感点噪声预测时，再考虑不同路基形式和路基高度。市政路各路段交通噪声预测结果见表4.2-3，由表可见，市政路的修建对沿线区域的声环境造成了一定程度的影响，且随着交通量的逐渐增加，运营期交通噪声的影响逐年加大。

（2）交通噪声评价

各线路沿线交通噪声的达标距离见表4.2-4。

由表4.2-4看出，1）主线：

①雁翔路（设计车速50km/h段）：运营期距路中心线33m范围之内超过4a类标准，距路中心线121m范围外满足1类标准。

②雁翔路（设计车速40km/h段）：运营期距路中心线24m范围之内超过4a类标准，距路中心线88m范围外满足1类标准。

③新安路：运营期距路中心线29m范围之内超过4a类标准，距路中心线106m范围外满足1类标准。

表4.2-3  评价年交通噪声预测值表（平路堤）

| 路段名称 | 时间 | 计算点距路中心线距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 雁翔路（设计车速50km/h段） | 昼间 | 65.7 | 62.0 | 59.8 | 58.2 | 56.9 | 55.7 | 54.7 | 53.8 | 53.0 | 51.6 | 50.3 | 49.2 | 48.2 | 47.3 | 46.5 | 45.7 | 45.0 | 44.3 | 43.7 |
|  | 夜间 | 59.2 | 55.5 | 53.3 | 51.7 | 50.3 | 49.2 | 48.2 | 47.3 | 46.5 | 45.1 | 43.8 | 42.7 | 41.7 | 40.8 | 39.9 | 39.2 | 38.5 | 37.8 | 37.2 |
| 雁翔路（设计车速40km/h段） | 昼间 | 63.1 | 59.5 | 57.3 | 55.6 | 54.3 | 53.2 | 52.2 | 51.3 | 50.5 | 49.0 | 47.8 | 46.7 | 45.7 | 44.7 | 43.9 | 43.1 | 42.4 | 41.8 | 41.1 |
|  | 夜间 | 56.6 | 53.0 | 50.8 | 49.1 | 47.8 | 46.7 | 45.7 | 44.8 | 44.0 | 42.5 | 41.3 | 40.1 | 39.1 | 38.2 | 37.4 | 36.6 | 35.9 | 35.2 | 34.6 |
| 新安路 | 昼间 | 64.7 | 61.0 | 58.8 | 57.2 | 55.9 | 54.7 | 53.7 | 52.8 | 52.0 | 50.6 | 49.3 | 48.2 | 47.2 | 46.3 | 45.5 | 44.7 | 44.0 | 43.3 | 42.7 |
|  | 夜间 | 58.1 | 54.5 | 52.2 | 50.6 | 49.3 | 48.1 | 47.1 | 46.3 | 45.4 | 44.0 | 42.7 | 41.6 | 40.6 | 39.7 | 38.9 | 38.1 | 37.4 | 36.7 | 36.1 |

表4.2-4  市政路主线交通噪4a类、1类达标距离表

| 路段名称 | 时间 | 标准 | 标准值dB（A） | 达标距离（m） | 标准 | 标准值dB（A） | 达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雁翔路（设计车速50km/h段） | 昼间 | 4a | 70 | 11 | 1 | 55 | 78 |
|  | 夜间 |  | 55 | 33 |  | 45 | 121 |
| 雁翔路（设计车速40km/h段） | 昼间 | 4a | 70 | 7 | 1 | 55 | 55 |
|  | 夜间 |  | 55 | 24 |  | 45 | 88 |
| 新安路 | 昼间 | 4a | 70 | 9 | 1 | 55 | 68 |
|  | 夜间 |  | 55 | 29 |  | 45 | 106 |

## 4.4 敏感点噪声预测与评价

（1）评价标准确定

本次评价对市政路两侧评价范围内的居民住宅，道路边界50m之内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路边界50m外的评价范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》(环发[2003]94号)，评价范围内的学校其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行。

（2）敏感点噪声预测结果

运营期评价范围内敏感点环境噪声预测值，由路段交通噪声预测值经考虑敏感点处声环境影响因素，进行适当修正后得出。修正交通噪声值时综合考虑敏感点处的地形、与路面的高差等因素。雁翔路按照受现有工程交通影响的噪声现状值及扩建后贡献值叠加后作为预测值，沿线敏感点环境噪声预测值见表4.2-5及表4.2-6，根据评价标准，上述表同时给出了敏感点的超标情况。

表4.2-5  运营期沿线敏感点环境噪声预测值及超标量表   单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 桩号范围 | 相对位置 | 距中心线（m） | 距红线（m） | 相对高差（m） | 坡度（%） | 执行标准 | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁一村 | K0+140~K0+210 | 右侧 | 33 | 12 | 2 | 2.3 | 4a类 | 昼间 | 58 | 61.7 | 63.2 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48 | 55.2 | 55.9 | 0.9 |
| 2 | 兰清苑小区 | K0+040~K0+140 | 右侧 | 187 | 167 | 3 | 2.3 | 1类 | 昼间 | 54 | 47.2 | 54.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 40.6 | 47.1 | 2.1 |
| 3 | 水厂家属院（1层） | K0+270~K0+380 | 右侧 | 30 | 10 | 2 | 6.4 | 4a类 | 昼间 | 58 | 63.8 | 64.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 49 | 57.3 | 57.9 | 2.9 |
|  | 水厂家属院（3层） |  |  | 31 | 12 |  |  |  | 昼间 | 53 | 63.5 | 63.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 57.0 | 57.4 | 2.4 |
| 4 | 数码家园 | K0+630~K0+690 | 左侧 | 188 | 163 | -1 | 1.82 | 1类 | 昼间 | 51 | 45.6 | 52.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 39.1 | 46.8 | 1.8 |
| 5 | 哈佛公馆（1层） | K0+850~K0+930 | 右侧 | 43 | 22 | 2 | 0.771 | 4a类 | 昼间 | 58 | 60.3 | 62.3 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48 | 53.8 | 54.8 | / |
|  | 哈佛公馆（3层） |  |  | 43 | 23 |  |  |  | 昼间 | 55 | 60.3 | 61.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.8 | 54.6 | / |
|  | 哈佛公馆（6层） |  |  | 44 | 24 |  |  |  | 昼间 | 55 | 60.2 | 61.3 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.6 | 54.5 | / |
|  | 哈佛公馆（9层） |  |  | 45 | 25 |  |  |  | 昼间 | 56 | 60.0 | 61.5 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 53.5 | 54.2 | / |
| 6 | 孟村小区（1层） | K1+350~K1+650 | 右侧 | 53 | 9 | 0 | 3.048 | 4a类 | 昼间 | 54 | 59.8 | 60.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.3 | 54.2 | / |
|  | 孟村小区（3层） |  |  | 53 | 11 |  |  |  | 昼间 | 54 | 59.8 | 60.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.3 | 54.2 | / |
|  | 孟村小区（6层） |  |  | 54 | 13 |  |  |  | 昼间 | 54 | 59.7 | 60.7 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.2 | 54.1 | / |
|  | 孟村小区（9层） |  |  | 54 | 15 |  |  |  | 昼间 | 53 | 59.7 | 60.5 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.2 | 54.1 | / |
| 7 | 交大科技园 | K1+540~K1+640 | 左侧 | 49 | 25 | 0 | 3.048 | 4a类 | 昼间 | 56 | 60.3 | 61.6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48 | 53.7 | 54.8 | / |
| 8 | 曲江华著中城 | K1+695~K1+915 | 右侧 | 39 | 10 | -2 | 3.895 | 4a类 | 昼间 | 58 | 61.0 | 62.8 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 49 | 54.5 | 55.6 | 0.6 |
| 9 | 雁翔景苑 | K1+980~K1+986 | 左侧 | 43 | 30 | 0 | 3 | 4a类 | 昼间 | 58 | 58.4 | 61.2 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48 | 51.9 | 53.4 | / |
| 10 | 交大曲江新村（1层） | K0+200~K0+530 | 右侧 | 49 | 16 | 4 | 4.437 | 4a类 | 昼间 | 48 | 59.8 | 60.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.2 | 54.2 | / |
|  | 交大曲江新村（3层） |  |  | 49 | 17 |  |  |  | 昼间 | 48 | 59.8 | 60.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 53.2 | 54.0 | / |
|  | 交大曲江新村（6层） |  |  | 50 | 18 |  |  |  | 昼间 | 47 | 59.7 | 59.9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 45 | 53.1 | 53.7 | / |
|  | 交大曲江新村（9层） |  |  | 50 | 20 |  |  |  | 昼间 | 48 | 59.7 | 60.0 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 53.1 | 53.8 | / |
| 11 | 航天佳苑 | K0+400~K0+660 | 左侧 | 37 | 7 | 2 | 4.437 | 4a类 | 昼间 | 49 | 61.1 | 61.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 45 | 54.5 | 55.0 | / |
| 12 | 康桥边的院子 | K0+530~K0+640 | 右侧 | 44 | 13 | 2 | 4.437 | 4a类 | 昼间 | 48 | 59.8 | 60.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.2 | 54.1 | / |
| 13 | 汇博林 | K0+760~K0+970 | 右侧 | 53 | 21 | 0 | 0.3 | 4a类 | 昼间 | 52 | 59.6 | 60.3 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 47 | 53.0 | 54.0 | / |
| 14 | 陆荣花园（1层） | K1+040~K1+380 | 右侧 | 46 | 15 | 0 | 1.059 | 4a类 | 昼间 | 51 | 61.0 | 61.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 54.4 | 55.0 | / |
|  | 陆荣花园（3层） |  |  | 46 | 16 |  |  |  | 昼间 | 51 | 61.0 | 61.4 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 54.4 | 55.0 | / |
|  | 陆荣花园（6层） |  |  | 47 | 17 |  |  |  | 昼间 | 51 | 60.8 | 61.3 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 54.3 | 54.9 | / |
|  | 陆荣花园（9层） |  |  | 48 | 19 |  |  |  | 昼间 | 50 | 60.7 | 61.1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 45 | 54.1 | 54.6 | / |

表4.2-6  运营期沿线特殊敏感点环境噪声预测值及超标量表    单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 桩号范围 | 方位 | 距中心线（m） | 距红线（m） | 高差（m） | 坡度（%） | 执行标准 | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交大曲江校区（1层） | K0+700~K1+240 | 左侧 | 46 | 21 | 2 | 0.771 | 环发[2003]94号 | 昼间 | 53 | 59.8 | 60.7 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 53.3 | 54.1 | 4.1 |
|  | 交大曲江校区（3层） |  |  | 46 | 22 |  |  |  | 昼间 | 53 | 59.8 | 60.7 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 46 | 53.3 | 54.1 | 4.1 |
| 2 | 理工大曲江校区 | K0+940~K1+220 | 右侧 | 50 | 30 | 2 | -0.3 | 环发[2003]94号 | 昼间 | 58 | 58.9 | 61.5 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 | 48 | 52.4 | 53.7 | 3.7 |

（3）敏感点噪声评价

根据噪声敏感点预测结果，对沿线环境敏感点在运营期的具体评价如下：

①沿线居住区声环境影响评价

由于项目沿线不同居住区采用不同的标准，雁翔路市政路沿线的9处居住区中，有7个居住区采用4a类、1类标准，有2个居住区采用1类标准；新安路市政路沿线的5处居住区中，所有居住区均采用4a类、1类标准。分别进行评价如下：各敏感点具体超标情况统计如表4.2-7。

表4.2-7  运营期沿线居住区超标情况统计表

| 运营期 | 村庄数 是否超标 | 昼间 达标 | 昼间 超标 | 夜间 达标 | 夜间 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 采用4a、1类标准的居住区（12个） | 12 | 0 | 9 | 3 |
|  | 采用1类标准的居住区（2个） | 2 | 0 | 0 | 2 |

项目运营期，沿线敏感点昼间噪声预测值在52.1dB(A)～64.8dB(A)之间，昼间无敏感点超标；夜间预测值在46.8dB(A)～57.9dB(A)之间，夜间3处敏感点超标，超标量在0.6dB(A)～2.9dB(A)之间。

②沿线特殊敏感点声环境影响评价

本项目主线评价范围内共有2所学校，采用昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准评价，各敏感点具体超标情况统计如表4.2-8。

表4.2-8  运营期沿线特殊敏感点声环境超标情况统计表  单位：dB(A)

| 运营期 | 敏感点 | 昼间 达标 | 昼间 超标 | 夜间 达标 | 夜间 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 学校（2个） | 0 | 2 | 0 | 2 |

项目运营期，沿线特殊敏感点昼间噪声预测值在60.7dB(A)～61.5dB(A)之间，昼间2所学校超标；夜间预测值在53.7dB(A)～54.1dB(A)之间，夜间2所学校超标。

（4）主要路段噪声等值线图

根据敏感点规模及线路与敏感点的关系，选定项目路段绘制了市政路运营期的环境噪声等值线图，见图16~图17。垂向声级线图见图18。

## 4.5 敏感点噪声预测与评价结论

（1）项目运营期，沿线敏感点昼间噪声预测值在52.1dB(A)～64.8dB(A)之间，昼间无敏感点超标；夜间预测值在46.8dB(A)～57.9dB(A)之间，夜间3处敏感点超标，超标量在0.6dB(A)～2.9dB(A)之间。

（2）项目运营期，沿线特殊敏感点昼间噪声预测值在60.7dB(A)～61.5dB(A)之间，昼间2所学校超标；夜间预测值在53.7dB(A)～54.1dB(A)之间，夜间2所学校超标。

对于运营期环境噪声超标的敏感点，必须针对各种不同的超标情况采取不同的环境保护措施，以减少由于市政路的建设、运营导致的项目沿线声环境质量的下降和对沿线居民的生活、学校的教学等产生的影响，应对各超标敏感点做专项设计，实施工程降噪措施。

# 5 声环境保护措施

## 5.1 工程管理措施

（1）加强市政路管理，限制性能差的车辆进入市政路，以控制交通噪声的增加。

（2）采用低噪声筑路材料，并注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

（3）加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大的路段及学校附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。

（4）加强市政路沿线的声环境质量的环境监测工作，对噪声敏感目标及后期可能超标的敏感点实施噪声跟踪监测制度，预留足够的噪声防治资金，根据监测结果及时增补和完善防治噪声污染措施。

## 5.2 对沿线建筑规划建设的控制要求

做好和严格执行好市政路两侧土地使用规划，严格控制市政路两侧新建各种民用建筑物、学校；城市规划部门在制定城市规划时，应充分考虑到市政路噪声的影响，地方政府在新批民用建筑时，可根据市政路交通噪声预测情况规划土地使用权限。

建议规划部门不要在项目主线两侧噪声达标距离范围内规划建设学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物。如果一定要建，则其声环境保护措施应由学校、医院等敏感建筑的建设单位自行解决。

## 5.3 工程降噪措施

对于市政路交通噪声超标问题，可采取的防治对策和措施有：声屏障、隔声设施（隔声窗）、调整建筑物使用功能、环保搬迁、栽植绿化林带等。这些措施的利弊、防治效果及其实施费用，常用降噪措施见表5.3-1。

表5.3-1  常用降噪措施一览表

| 防治措施 | 优点 | 缺点 | 防治效果 | 实施费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整线位 | 远离噪声污染源，效果最好 | 在工程许可条件下才能使用 | 避开敏感目标 |  |
| 声屏障 | 节约土地、简单、实用、可行、有效、一次性投资小，易在公路建设中实施 | 距离公路中心线70m以内的敏感点防噪效果好，造价较高；影响行车安全。 | 在结构、设计、材料均合理的情况下，即合理设计声屏障位置、高度、长度、插入损失值、声学材料等。覆盖有效区域平均降噪达5～15dB(A) | 1400～3500元/m（根据声学材料区别） |
| 修建围墙 | 简单、实用、可行、有效、一次性投资小，易在公路建设中实施 | 占地大，降噪效果较差 | 在结构、设计、材料均合理的情况下，可降低噪声3~5dB(A) | 500～1000/m2 |
| 环保搬迁 | 具有可永久性“解决”噪声污染问题的优点，环境效益和社会效益显著 | 考虑重新征用土地进行开发建设，综合投资大，同时实施搬迁也会产生新的环境问题 | 可彻底解决噪声扰民问题 | 按10万元/户计 |
| 隔声窗 | 可用于公共建筑物，或者噪声污染特别严重，建筑结构较好的建筑物 | 需解决通风问题 | 根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低15～20dB(A)，双层玻璃窗比单层玻璃窗可多降低10 dB(A)左右，可大大减轻交通噪声对村庄的干扰 | 500～1000元/m2 |
| 栽植绿化降噪林带 | 防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能对人的心理作用良好 | 占地较多，公路建设部门要面临购买土地及解决林带结构和宽度问题，一般对绿化林带的降噪功能不可估计过高 | 与林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类有密切关系，密植林带10m时可降噪1dB(A)，加宽林带宽度最多可降低噪声10dB(A) | 150元/m2(只包括苗木购置费和养护费用) |
| 低噪声路面 | 经济合理、保持环境原有风貌、行车安全、行车舒适 | 耐久性差、空隙易堵塞造成减噪效果降低 | 可降低噪声2～5dB(A) | 约300万元/km(与非减噪路面造价基本相同) |

由于本项目设计交通量较大，针对拟建工程的具体建设情况和环境特点，本项目主要采用隔声窗降噪措施，各措施设置原则如下：

（1）对环境噪声预测超标的敏感点推荐采取降噪措施。

（2）隔声窗设置原则：隔声窗适用于噪声超标量大，房屋结构好的敏感点，对敏感点房屋的数量、分布以及与公路的距离没有要求。

（3）受交通量、车速等预测不确定性，对于预测超标量大于3dB（A）的敏感目标设置降噪措施，对于超标量小于3dB（A）的敏感目标应在运营期监测预留降噪费用，对即将或已经超标的敏感目标，加强运营期跟踪监测，如超标应采取隔声窗、搬迁等相应措施，确保达到环境质量要求。

本报告中只能根据目前主体工程进展情况及研究结果，对路侧超标敏感点提出建议的防护措施。建议在施工图设计阶段，委托有资质的单位进行专门的防噪设计。根据预测结果，本评价对拟建项目营运期因受市政路交通噪声影响预测结果超标的敏感点提出了降噪措施，详见表5.3-2。

表5.3-2  运营期各评价年沿线敏感点噪声防治措施一览表

| 序号 | 敏感点 | 桩号 | 相对位置 | 距中心线（m） | 距红线（m） | 高差（m） | 标准 | 运营期 | 降噪措施 | 预测效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 1 | 铁一村 | K0+140~K0+210 | 右侧 | 33 | 12 | 2 | 4a类 | / | 0.9 | 噪声超标量小于3dB（A），建议先不采取措施，本次道路工程均采用低噪声路面，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留7.5 |
| 2 | 兰清苑小区 | K0+040~K0+140 | 右侧 | 187 | 167 | 3 | 1类 | / | 2.1 | 噪声超标量小于3dB（A），建议先不采取措施，本次道路工程均采用低噪声路面，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留15 |
| 3 | 水厂家属院 | K0+270~K0+380 | 右侧 | 30 | 10 | 2 | 4a类 | / | 2.9 | 噪声超标量小于3dB（A），建议先不采取措施，本次道路工程均采用低噪声路面，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留9 |
| 4 | 数码家园 | K0+630~K0+690 | 左侧 | 188 | 163 | -1 | 1类 | / | 1.8 | 噪声超标量小于3dB（A），建议先不采取措施，本次道路工程均采用低噪声路面，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留15 |
| 5 | 哈佛公馆 | K0+850~K0+930 | 右侧 | 43 | 22 | 2 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 6 | 孟村小区 | K1+350~K1+650 | 右侧 | 53 | 9 | 0 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 7 | 交大科技园 | K1+540~K1+640 | 左侧 | 49 | 25 | 0 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 8 | 曲江华著中城 | K1+695~K1+915 | 右侧 | 39 | 10 | -2 | 4a类 | / | 0.6 | 噪声超标量小于3dB（A），建议先不采取措施，本次道路工程均采用低噪声路面，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留15 |
| 9 | 雁翔景苑 | K1+980~K1+986 | 左侧 | 43 | 30 | 0 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 11 | 交大曲江新村 | K0+200~K0+530 | 右侧 | 49 | 16 | 4 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 12 | 航天佳苑 | K0+400~K0+660 | 左侧 | 37 | 7 | 2 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 13 | 康桥边的院子 | K0+530~K0+640 | 右侧 | 44 | 13 | 2 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 14 | 汇博林 | K0+760~K0+970 | 右侧 | 53 | 21 | 0 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 15 | 陆荣花园 | K1+040~K1+380 | 右侧 | 46 | 15 | 0 | 4a类 | / | / | 预测运营期不超标，建议先不采取措施。 | / | / |
| 16 | 交大曲江校区 | K0+700~K1+240 | 左侧 | 46 | 21 | 2 | 4a类 | 0.7 | 4.1 | 本次道路工程均采用低噪声路面，可降低噪声2～5dB(A)，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留15 |
| 17 | 理工大曲江校区 | K0+940~K1+220 | 右侧 | 50 | 30 | 2 | 4a类 | 1.5 | 3.7 | 本次道路工程均采用低噪声路面，可降低噪声2～5dB(A)，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 敏感点达标 | 预留15 |

噪声防治措施汇总表见表5.3-3。

表5.3-3  噪声防治措施汇总表

| 实施措施 | 敏感点 | 备注 | 造价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次道路工程均采用低噪声路面，可降低噪声2～5dB(A)，可对敏感点进行跟踪监测，或对超标的房屋预留隔声窗安装费用 | 铁一村、兰清苑、水厂家属院、数码家园、曲江华著中城；交大曲江校区、理工大曲江校区 | 7处敏感点 | 91 |
| 合计 | 91 |

由表可见，本项目全线共7处敏感点预留降噪费用91万元。

# 6 声环境专项评价结论

雁翔路及新安路市政工程选址、选线合理，项目符合国家和地方的产业政策，建设单位在严格执行相关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告中提出的噪声污染防治措施，本项目对声环境的影响可以控制在国家有关标准和要求允许的范围内，从环境保护角度，本项目建设可行。