# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：翠华里实验室项目

建设单位（盖章）：西安菌佑医疗科技发展有限公司

编制日期：2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 翠华里实验室项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 高特 | 联系方式 | 19801192230 |
| 建设地点 | 西安市曲江新区翠华路105号西财大曲江创新创业园游学馆3层 |
| 地理坐标 | （108度57分30.421秒，34度12分52.843秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地—其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 4.8 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 1605 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划 情况 | 规划名称：《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)》 审批机关：西安曲江新区管理委员会 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西安市曲江新区环境影响报告书》； 审批机关：西安市环境保护局； 审批文件名称及文号：《西安市环境保护局关于对西安市曲江新区环境影响报告书环境规划的批复》（市环发（2003）183号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)》、《西安市曲江新区环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析表1-1。 表1-1项目与规划环评及其审查意见符合性分析 名称 规划要求 项目情况 符合性 《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)》 西安曲江国家级文化产业示范区（以下简称“曲江新区”）总目标为：立足国际化与生态化，立足人文特色和区域特色，加快基础设施、城市配套设施建设，以文化产业为核心，将曲江新区建成为集旅游休闲、文化创意、绿色低碳、和谐宜居为一体的西安创意生活新城区，打造世界文化创意新地标。 本项目为医学研究和试验发展，根据附图6《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)土地利用总体规划图》，项目位于教育科研用地，符合总体规划要求。 符合 《西安市曲江新区环境影响报告书》及其审查意见 为了减少污染物的排放量，对曲江新区的企业排水必须加强监控，相关企业应满足行业水污染物排放标准的要求。 本项目产生的生活污水、清洗废水依托创新创业园公共化粪池收集后，通过市政管网排入西安市第二污水处理厂，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 符合 西安曲江新区拟采取的固体废物综合防治规划措施有：（1）资源化处理。用不用颜色的垃圾桶，将城市垃圾分为有机、无机、有毒等不同类型，分类收集。对生活垃圾中的废纸、布类、碎玻璃、废金属类分类回收，综合利用，做到60%的生活垃圾再生资源化利用。（2）减量化处理。在度假区内建设垃圾压缩站，对资源化利用处理后的垃圾进行压缩打包，缩小体积，统一清运。（3）无害化处理。经回收和压缩处理过后的生活垃圾再送往将村沟垃圾处理场去填埋处理。（4）对度假区医院等医疗机构排放的固体废物必须送往西安市医疗垃圾回收处理站焚烧处理。（5）加强度假区内环境保护宣传教育，增强环保意识。 项目产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。原辅料废包装材料收集后外售给废品回收站；纯水制备废过滤柱芯由厂家定期更换带走处置；实验过程产生的危险废物暂存于危废暂存间（7m2），定期交由有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于医学研究和试验发展，根据《产业结构调整指导目录（2021年修订版）》，属于鼓励类中“三十一、科技服务业，1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”；经查《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型；本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业[2007]97号）中限制投资类项目；因此项目建设符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2“三线一单”符合性分析 序号 分析判定内容 本项目情况 结论 1 三线一单符合性分析 生态保护红线 项目位于曲江新区创新创业园游学馆3层，周围不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》可知，项目所在区域为环境质量不达标区。但根据近三年统计数据可知，当地采取的治污降霾措施效果显著境质量在逐年变好。本项目挥发性有机溶剂的所有操作均在生物安全柜内进行，产生的少量废气经生物安全柜收集后通过管道引至所在建筑楼顶有组织排放，对周围环境影响较小。项目生产运行过程中不会改变区域环境空气质量功能区划。设备运行噪声采取基础减振措施后达标排放。固废均得到了合理处置。项目运营期对周边环境影响较小，不会触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗少量的水、电等，符合资源利用上线要求。 符合 环境准入负面清单 本项目位于西安市曲江新区，项目为医学研究和试验发展行业，不属于负面清单禁止内项目。 符合 2 陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见 优先保护单元：包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低 根据西安市生态环境管控单元分布示意图（附图7），本项目位于重点管控单元，本项目生产过程产生的各类污染物均采取防治措施，各类污染物均可达标排放。 符合 重点管控单元：包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题 一般管控单元：除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求 3 《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》 重点管控区 空间布局约束：严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 本项目为医学研究和试验发展行业，不属于禁止建设项目。 符合 污染物排放管控：区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值 项目产生的各类污染物均采取了相应的防治措施，能实现达标排放。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办【2022】76号）进行本项目环境管控单元对照分析，本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见下表1-3。 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 表1-3 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积 符合性 1 西安市 曲江新区 / / 重点管控单元 空间布局约束 1、本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 1605m2 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。 2、西安和以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 本项目为医学研究和试验发展行业，不属于上述各行业。 3、禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 本项目为医学研究和试验发展行业。 污染物排放管控 1、西安建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆。 本项目不涉及锅炉。 2、按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 本项目为医学研究和试验发展行业，不属于上述各行业。 3、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 运营期VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 4、严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 本项目为医学研究和试验发展行业，不属于上述各行业。 环境风险防范 1、禁止新增化工园区。 项目位于曲江新区创新创业园游学馆3层，不属于化工园区。 2、渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金 属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 本项目为医学研究和试验发展行业，不属于上述各行业。 资源开发效率要求 1、城市再生水利用率达20%以上。 本项目不涉及再生水利用。 2、新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。 本项目所在地为教育科研用地，生产中消耗的能源为电能，不涉及煤炭。 根据上表及项目与环境管控单元对照分析示意图，本项目为医学研究和试验发展行业，不属于禁止类项目；位于重点管控单元内，符合“三线一单”重点管控分区的各项要求。 3、选址合理性 本项目租赁曲江创新创业园游学馆3层现有厂房，项目地理位置见附图1。根据《西安曲江国家级文化产业示范区总体规划(2014-2020)土地利用总体规划图》（见附图6），本项目用地属于教育科研用地，项目为医学研究和试验发展，符合总体规划要求。 根据现场勘察，项目位于游学馆3层，1层为艾乐姆音乐艺术中心、筝悦荟、知其友艺术空间；2层目前为空厂房；4层为八音悦舞艺术中心。项目所在楼东侧20m为陕西师范大学附属中学；南侧12m为创新创业园新业社，41m处为陕西省军区西安第十九离职干部休养所；西侧23m为展厅；北侧15m为西安财经学院家属楼，75m处为西安交大财经社区南家属院。项目四邻关系如附图2所示。项目所在地周围无特殊生态敏感目标及文物保护区，用地范围内不涉及自然保护区、基本农田保护区、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施、饮用水源保护区等重要生态保护区。从环境影响角度分析，项目选址合理。 4、相关政策符合性 本项目与相关环境政策符合性分析见表1-4。 表1-4项目与相关生态环境保护政策的符合性分析 序号 相关规划 要求 说明 符合性 1 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况 本项目使用含VOCs的原辅材料为医用无水乙醇、异丙醇，年用量较少，本项目挥发性有机溶剂的所有操作均在生物安全柜内进行，产生的少量废气经生物安全柜收集后通过管道引至所在建筑楼顶有组织排放，对周围环境影响较小。 符合 2 《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》 开展VOCs污染专项治理。以PM2.5、臭氧协同控制为主线，制定并实施VOCs污染治理方案，多措并举，全面改善空气质量。 符合 3 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 项目使用含VOCs的原辅材料为医用无水乙醇、异丙醇，均储存于试剂瓶中，年用量较少。本项目挥发性有机溶剂的所有操作均在生物安全柜内进行，产生的少量废气经生物安全柜收集后通过管道引至所在建筑楼顶有组织排放，对周围环境影响较小。 符合 4 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控 符合 5 《挥发性有机物（VOCS）污染物防治技术政策》 源头和过程控制 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 本项目使用含VOCs的原辅材料为医用无水乙醇、异丙醇，年用量较少，本项目挥发性有机溶剂的所有操作均在生物安全柜内进行，产生的废气经生物安全柜收集后通过管道引至所在建筑楼顶有组织排放。 符合 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 本项目所使用的有机溶剂均以瓶装、加盖、封口的方式储存于试剂瓶中，且年用量较少。 符合 5、与实验室相关条例、技术规范符合性 本项目与《实验室生物安全通用要求》、《生物安全实验室建筑技术规范》和卫生部《微生物和生物医学实验室安全通用准则》中二级实验室指标要求符合性分析见表1-5。 表1-5项目与实验室相关条例、技术规范符合性分析 序号 相关文件 要求 本项目情况 符合性 1 《实验室生物安全通用要求》 实验室设施和设备要求 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。 本项目实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门可自动关闭；实验室主入口的门有进入控制措施。 符合 应在实验室工作区配备洗眼装置。 在实验室工作区配备洗眼装置。 符合 应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当消毒灭菌设备。 在实验室配备高压蒸汽灭菌器 符合 应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。 在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。 符合 应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件，如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。 项目按照产品的设计要求安装和使用生物安全柜，生物安全柜的排风通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。 符合 废物处置 应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。 本项目根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。 符合 危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过建议的装载容量。 本项目危险废物弃置于专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不超过建议的装载容量。 符合 危险材料运输 应建立并维持危险材料接收和运出清单，至少包括危险材料的性质、数量、交接时包装的状态、交接人、收发时间和地点等，确保危险材料出入的可追溯性。 本项目建立并维持危险材料接收和运出清单，包括危险材料的性质、数量、交接时包装的状态、交接人、收发时间和地点等，确保危险材料出入的可追溯性。 符合 2 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011 可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。 设置可自动关闭的带锁的门。 符合 二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备； 在实验室配备高压蒸汽灭菌器。 符合 空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤 空气净化系统至少设置粗、中、高三级空气过滤。 符合 二级生物安全实验室应设洗手装置，并宜设置在靠近实验室的出口处 在靠近实验室的出口处设有洗手装置。 符合 二级、三级和四级生物安全实验室应设紧急冲眼装置 实验室内设置紧急冲眼装置。 符合 3 《微生物和生物医学实验室安全通用准则》（WS233－2002) 安全设备和个体防护 可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操纵均应在生物安全柜(II级生物安全柜为宜)或其他物理抑制设备中进行，并使用个体防护设备 可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操纵均在生物安全柜，并使用个体防护设备。 符合 在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。不得穿着外出，更不能携带回家。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。 在实验室中穿着防护服，离开实验室时，防护服脱下并留在实验室内。用过的工作服先在实验室中消毒，然后统一收集后交由有资质单位处置。 符合 手可能接触感染材料、污染的表面或设备时应戴手套。如可能发生感染性材料的溢出或溅出，宜戴两副手套。不得戴着手套离开实验室。工作完全结束后方可去除手套。一次性手套不得清洗和再次使用。 实验操作过程中均佩戴手套，工作完全结束后方可去除手套，并统一收集后交由有资质单位处置。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成与主要建设内容 本项目租赁曲江创新创业园游学馆3层现有厂房，租赁面积约1605m2。主要建设微生物BSL-2实验室、PCR实验室、微生态诊疗中心，配套建设试剂室，仪器室及办公用房，进行微生物菌种筛选、基因组测序实验及相关疾病诊断科研服务。具体建设内容详见表2-1。 表2-1项目主要组成表 项目名称 项目组成 建设内容 备注 主体工程 BSL-2实验室 位于东北角，建筑面积为269m2，主要进行微生物菌种筛选实验，主要设备包括离心机、培养箱、冰箱、电泳仪、烘箱、成像仪机、高压灭菌锅等。 新建 PCR实验室 位于BSL-2实验室南侧，建筑面积为97m2，主要进行基因组测序实验。分为缓冲间、试剂准备、标本准备、产物扩增、产物分析等。 新建 微生态诊疗中心 位于东侧，建筑面积为123m2，以病人为中心，以FMT技术为基础，开展肠屏障功能评估、粪便菌群分析、肠道菌群分析等新兴临床诊断技术和经下消化道粪菌移植、配方菌胶囊、多维微生态营养干预等新型治疗技术。为便秘、慢性腹泻、炎症性肠病、肠易激综合征、肥胖、糖尿病、自闭症、阿尔兹海默症等多种病症患者提供微生态专业化、个性化、精准化的诊疗服务。 新建 辅助工程 办公区 位于南侧，面积为422m2，主要用于员工日常办公休息。 新建 展厅、等待区 位于西侧，面积为622m2，主要用于人员等待、公司介绍及产品展示。 新建 空调室外机房 位于BSL-2实验室北侧，面积为20m2，内设1套空气净化系统，采用初、中、高效三级过滤器，初级过滤为板式过滤器，中级过滤为袋式过滤器，高级过滤为箱式过滤器。主要为净化实验室提供洁净空气。 新建 原辅料存储区 位于实验室东侧，面积为13.4m2，主要用于实验所需原辅料的存放。 新建 公用工程 给水系统 本项目职工生活用水、生产用水均由市政供水管网提供。 依托 排水系统 生活污水、清洗废水依托创新创业园公共化粪池收集后，通过市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理。 依托 纯水制备浓水通过市政管网进入西安市第二污水处理厂。 新建 配电系统 市政供电 依托 供暖制冷 办公室供暖、制冷采用分体式空调。 依托 环保工程 废水 生活污水、清洗废水依托创新创业园公共化粪池收集后，通过市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理。 依托 纯水制备浓水通过市政管网进入西安市第二污水处理厂处理。 新建 废气 产生的实验废气经生物安全柜收集后通过管道引至所在建筑楼顶有组织排放。 新建 噪声 设备运行噪声采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。 新建 固废 生活垃圾 分类收集后交由环卫部门处置。 新建 一般工业固废 原辅料废包装材料收集后外售给废品回收站。 新建 纯水制备废过滤柱芯由厂家定期更换带走处置。 危险废物 废弃一次性实验用品、废样本、实验废液、废培养基、生物安全柜和空气净化系统产生的废过滤器暂存于危废暂存间（7m2），定期交由有资质单位处置。 新建 2、产品规模 本项目建设微生物BSL-2实验室，PCR实验室、微生态诊疗中心，针对人体粪便、唾液中微生物及基因作为实验对象，开展相关检测实验，最终为客户提供微生物基因检测数据及相关疾病诊断科研服务。项目建成后年开展基因组测序和疾病诊断的科研服务2.5万份/年，微生物菌种筛选年样本约400例。 项目主要设备 本项目实验室主要设备、实验耗材如表2-2、表2-3所示。 表2-2实验室主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 用途 1 PCR仪 T100 台 1 DNA扩增 2 水平电泳槽 mini-subcellGT 台 1 DNA 3 凝胶成像仪 Tanon-1600 台 1 DNA/RNA质检 4 电泳仪 PowerpacBasic 台 1 DNA/RNA质检 5 4℃冷藏柜 / 台 3 试剂样本储存 6 超低温冰箱 / 台 3 试剂样本储存 7 生物安全柜 / 台 3 生物样本操作 8 涡旋混匀仪 / 台 3 样本混匀 9 台式高速冷冻离心机 / 台 1 样本离心 10 掌上离心机 / 台 1 样本离心 11 Qubit荧光计 Thermo 台 1 DNA/RNA质检 12 制冰机 / 台 1 碎冰制备 13 实时荧光定量PCR系统 Thermo 台 1 DNA/RNA扩增 14 移液器 2.5μl 台 3 样本和试剂吸取 15 10μl 台 3 16 20μl 台 3 17 200μl 台 3 18 1000μl 台 3 19 分析天平 AS220R2 台 1 试剂称量 20 天平 WTC2000 台 1 试剂称量 21 纯水机 SMART-N15V 台 1 纯水制备 22 PH计 FE28 台 1 PH测定 23 高压灭菌锅 YXQ-LS-50G 台 2 培养基/耗材灭菌 24 生化培养箱 / 台 3 菌种培养 25 厌氧培养箱 / 台 1 菌种培养 26 烘箱 GZX-9070MBE 台 1 耗材干燥 表2-3实验室主要耗材一览表 序号 设备名称 单位 年用量 用途 1 厌氧指示纸 片 200 厌氧环境检测 2 脱脂棉纱布 卷 4 样本收集 3 一次性培养皿 个 8000 微生物培养 4 0.5-10μl盒装灭菌吸头 个 50000 样本和试剂吸取 5 200μl盒装灭菌黄吸头 个 100000 样本和试剂吸取 6 1000μl盒装灭菌蓝吸头 个 50000 样本和试剂吸取 7 2.0ml离心管 个 50000 样本收集 8 50μl带滤芯枪头 个 25000 样本和试剂吸取 9 200μl带滤芯枪头 个 25000 样本和试剂吸取 10 1000μl带滤芯枪头 个 25000 样本和试剂吸取 11 1.5ml离心管 个 50000 样本收集 12 2ml冻存管 个 15000 样本收集 13 5ml冻存管 个 20000 样本收集 14 咽拭子 根 10000 样本采集 15 一次性口罩 个 1500 防护 16 一次性手套 双 1500 防护 17 一次性防护服 套 1500 防护 4、项目主要原辅料 本项目所使用的主要原辅材料及理化性质如表2-4、2-5所示。 表2-4 PCR实验室所用原辅材料及理化性质一览表 序号 名称 年用量 规格 最大储存量 储存方式 储存位置 用途 危险 特性 理化性质 1 磁珠法粪便基因组DNA提取试剂盒 200盒 50装/盒 20盒 盒装 原辅料存储区 DNA提取 / / 2 DNA建库试剂盒 200盒 96RXN/盒 10盒 盒装 DNA建库 / / 3 Qubit1XdsDNAHSDNA检测试剂盒 10盒 500次/盒 5盒 盒装 DNA定量 / / 4 实时荧光定量分析试剂盒 10盒 500次/盒 5盒 盒装 文库质检 / 5 TRIReagent总RNA提取试剂 200瓶 25ml/瓶 20瓶 瓶装 RNA提取 / 溶于单相溶液的硫氰酸胍和苯酚混合物 6 磁珠 200支 1ml/支 20支 瓶装 DNA纯化 安全 / 7 无水乙醇 20瓶 500ml/瓶 10瓶 瓶装 反应后纯化 易燃 无色液体有特殊香味，易挥发，沸点78.3，密度为0.789g/cm3，与水以任意比互溶 8 75%酒精 30瓶 500ml/瓶 10瓶 瓶装 实验室台面擦拭消毒 易燃 无色液体有特殊香味，易挥发，沸点78.3，密度为0.789g/cm3，与水以任意比互溶 9 异丙醇 20瓶 500ml/瓶 5瓶 瓶装 核酸提取沉淀 高度易燃液体和蒸汽 无色透明具有乙醇气味的易燃性液体，沸点82.45，密度0.785g/cm3，能与醇、醚、氯仿和水混溶 10 无核酸酶去离子水 200瓶 25ml/瓶 20瓶 瓶装 核酸溶解 安全 去除核糖核苷酸酶活性的去离子水 表2-5微生物BSL-2实验室所用原辅材料及理化性质一览表 序号 名称 年用量 规格 最大储存量 储存方式 储存位置 用途 危险 特性 理化性质 1 氯化钠 3kg 500g/瓶 5kg 瓶装 原辅料存储区 生理盐水配置/培养基原料 安全 外观是白色晶体状，其来源主要是在海水中，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性。 2 葡萄糖 2.5kg 500g/瓶 3kg 瓶装 培养基原料 安全 自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖），易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。葡萄糖在生物学领域具有重要地位，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质 3 麦芽糖 0.5kg 500g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 安全 麦芽糖是无色晶体，通常含一分子结晶水，熔点102℃，易溶于水，甜度为蔗糖的40%，可做为培养基原料 4 纤维二塘 0.5kg 500g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 安全 白色结晶粉末，是纤维素水解的产物，也是纤维素的基本结构单元，不能为麦芽糖酶水解，可为苦杏仁酶水解，是一种还原糖。 5 N-乙酰葡萄糖胺 2.5kg 500g/瓶 3kg 瓶装 培养基原料 安全 生物细胞内糖蛋白等要生物多糖的组成成分，是葡萄糖的一个羟基倍氨基取代后的衍生物，广泛存在于自然界中。下为白色或微黄色粉末，略有甜味，熔点200.0℃左右。在水中的溶解度比较大，微溶于纯乙醇，也可以作为功能性食品添加剂。 6 苏氨酸 0.5kg 250g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 无色结晶状物质；无臭，味甜；溶于水，不溶于乙醇，乙醚和氯仿；分解点为251-253℃；苏氨酸是一种重要的营养强化剂，可以强化谷物、糕点、乳制品，和色氨酸一样有恢复人体疲劳，促进生长发育的效果。 7 胰蛋白胨 2.5kg 500g/瓶 3kg 瓶装 培养基原料 安全 又称胰酪蛋白胨，是一种优质蛋白胨，浓缩干燥而成的浅黄色粉末。含有丰富的氮源、氨基酸等，可配制各种微生物培养基，用于细菌的培养、分离、增殖、鉴定，以及无菌试验培养基、厌氧菌培养基等细菌生化特性试验用培养基的配置。 8 大豆蛋白胨 2.5kg 500g/瓶 3kg 瓶装 培养基原料 安全 用大豆为基质，采用新工艺提取而成的淡黄色粉末，含有多种营养成份，适合做微生物培养用原料。营养丰富，也可用做工业化生产的发酵原料 9 酵母浸粉 2.5kg 500g/瓶 3kg 瓶装 培养基原料 安全 以酵母为原料，经自溶、酶解、浓缩、干燥等工艺制成的一种富含蛋白质、氨基酸、肽、多肽、核酸、维生素及微量元素等营养成分的生物培养基产品。 10 半胱氨酸 0.5kg 250g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 安全 为白色结晶或结晶性粉末，溶于水，微有臭，难溶于乙醇，不溶于乙醚等有机溶剂。熔点240℃，单斜晶系。半胱氨酸为含硫氨基酸之一，属非必需氨基酸半胱氨酸对酸稳定，而在中性及碱性溶液中易氧化生成胱氨酸。 11 脑心浸粉培养基 2kg 500g/瓶 3kg 瓶装 微生物培养 安全 微生物培养基，用于粪链球菌验证，也可用于苛养菌的培养 12 氢氧化钠 0.5kg 500g/瓶 1kg 瓶装 pH调节 强腐蚀性 俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。纯品是无色透明的晶体 13 脱脂纤维绵羊血（ddH2O) 1.5kg 100ml/瓶 2kg 瓶装 培养基原料 安全 是一种培养基加富添加剂，用于配制血液培养基。 14 MRS培养基 1.5kg 500g/瓶 2kg 瓶装 微生物培养 安全 生物培养基，用于乳酸菌的分离、计数和培养 15 改良MC培养基 1.5kg 500g/瓶 2kg 瓶装 微生物培养 安全 选择性培养基，用于乳酸菌的筛选培养 16 LBS培养基 1.5kg 500g/瓶 2kg 瓶装 微生物培养 安全 乳杆菌选择性培养基，用于乳酸杆菌的筛选 17 乙酸钠 1kg 500g/瓶 2kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 色透明结晶或白色颗粒。无水物熔点324℃。密度1.528g/cm3。稍溶于乙醇，不溶于乙醚。 18 七水硫酸亚铁 0.5kg 500g/瓶 0.5kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 蓝绿色单斜晶系结晶或颗粒，无气味。熔点64℃，相对密度1.898，溶于水，微溶于醇，溶于无水甲醇。 19 水合硫酸锰 0.5kg 500g/瓶 0.5kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 浅粉红色单斜晶系细结晶。密度2.95，熔点700°C，水溶性5-10g/100mLat21°C，易溶于水，不溶于乙醇。 20 丙三醇 2.5kg 500g/瓶 3kg 瓶装 菌种 保藏 不易燃烧爆炸 又名甘油，无色、透明粘稠液体，味甜，具有吸湿性，与水和乙醇混溶，水溶液为中性。溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类。 21 75%酒精 30瓶 500ml/瓶 10瓶 瓶装 实验室台面擦拭消毒 易燃 无色液体有特殊香味，易挥发，沸点78.3，密度为0.789g/cm3，与水以任意比互溶 22 干酪素 0.5kg 250g/瓶 0.5kg 瓶装 培养基原料 安全 为微黄色有奶粉气味的粒状固体。能溶于稀碱和浓酸 23 多聚蛋白胨 1kg 500g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 安全 可配制各种微生物培养基，用于细菌的培养、分离、增殖、鉴定，以及无菌试验培养基、厌氧菌培养基等细菌生化特性试验用培养基配置。 24 磷酸氢二钠 1kg 500g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 无色半透明结晶或白色结晶性粉末，相对密度1.52。熔点35.1℃。易溶于水，不溶于乙醇，水溶液呈弱碱性，3.5%的水溶液pH值为9.0～9.4。 25 无水磷酸二氢钾 1kg 500g/瓶 1kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 磷酸二氢钾为白色或灰白色细结晶，熔点252.6℃，易溶于水，呈酸性反应，pH3～4，吸湿性小。可用作肥料、调味剂、酿造酵母培养剂，制备缓冲溶液。 26 七水合硫酸锌 0.5kg 500g/瓶 0.5kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 无色斜方晶系棱柱状结晶。易溶于水。微溶于醇和甘油。 27 五水硫酸铜 0.5kg 500g/瓶 0.5kg 瓶装 培养基原料 不易燃烧爆炸 亮蓝色不对称三斜晶系结晶或粉末。相对密度2.284，易溶于水（0℃时，31.6g/100ml水，100℃时203.3g/100ml水），微溶于甲醇，不溶于无水乙醇。 5、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水依托市政供水管网，水量和水质可以满足项目的用水需求。 排水：实行雨污分流排水。项目建成后生活污水、清洗废水依托创新创业园公共化粪池收集后，通过市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理；纯水制备浓水通过市政管网直接进入西安市第二污水处理厂处理。 （2）水平衡分析 项目用水环节主要为清洗用水、纯水制备用水、高温灭菌锅用水和职工生活用水。 ①清洗用水 实验室细胞培养过程中使用的移液管、离心管等均为一次性用品，使用之后作为危废处置，因此仅需对进行过细胞或微生物等活性物质培养的器皿等进行高温灭菌后再用自来水进行清洗后晾干待用。根据建设单位提供资料，本项目器皿清洗用水量约0.01m3/d。同时对实验室地板每天清洁一次，清洁用水约0.1m3/d，则清洗用水总量为0.11m3/d，年用水总量为27.5m3/a，清洗废水排放量为0.088m3/d（22m3/a）。依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理。 ②高温灭菌锅用水 本项目配备2台高温灭菌锅，主要用于实验所需器皿消毒和医疗废物的高温灭菌。高压灭菌锅首次使用需在夹套内注入纯水，一次性注纯水6L，其后使用补加纯水1L/d，则2台灭菌锅总用纯水量为0.25m3/a。灭菌锅中的水以水蒸气的形式挥发到空气中，无废水排放。高压灭菌锅为自然冷却。 ③纯水制备用水 本项目设置1套智能型超纯水机，采用一体化过滤柱，具有预处理柱、反渗透膜，纯化柱，超纯柱，超滤柱，微孔过滤器，单/双波长紫外灯，混合离子床，电去离子装置等多种纯化处理模块，制水量15L/H，30L水箱。 纯水主要用于试剂配置、标本制备、实验分析、高温灭菌锅用水等。纯水制备系统以自来水为原料，在制备纯水时产生少量浓水，主要含有较高浓度的钙、镁、钠等离子。根据建设单位提供的资料，项目纯水用量约为0.003m3/d，年用水量为0.75m3/a，纯水设备的制备效率为75%，则纯水制备用水约0.004m3/d，年用新鲜水量为1m3/a，浓水产生量为0.001m3/d（0.25m3/a）。自来水制备纯水产生的浓水含污染物极少可视为清净下水，依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理。 ④生活用水 项目区职工共30人，均不在项目区食宿，根据《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》生活用水量按25L/(人•d)估算，年工作时间为250天，则本项目职工生活用水量为0.75m3/d（合计187.5m3/a）。项目生活污水产生量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为0.6m3/d（合计150m3/a）。依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂。 表2-6项目用水量和排水量一览表 用水类型 用水量(m3/d) 消耗量(m3/d) 排水量(m3/d) 废水去向 清洗用水 0.11 0.022 0.088 依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂。 生活用水 0.75 0.15 0.6 纯水制备用水 0.004 0.003 0.001 合计 0.864 0.175 0.689 / 图2-1项目水平衡图单位：m3/d 实验室级别及净化方式 本项目微生物实验室为P2级别。项目实验室安装独立的通风系统、净化空调、生物安全柜等，实验室的净化级别为10万级。净化实验室是一个全密闭的环境，通过空调送、回风系统的初、中、高效三级过滤后送入室内，使室内环境空气不断循环过滤，10万级洁净区换气次数>15次/h。 6、劳动定员及工作制度 项目建成后员工共30人，工作制度为单班8h，年工作250d。 7、总平面布置 本项目租用已建成标准厂房1605m2，呈“L”形，采用相对集中的布置方式。项目主要建设内容为微生物BSL-2实验室、PCR实验室、微生态诊疗中心，辅助建设办公区、展厅、接待区、空调机房以及危废暂存间等。其中空调机房、危废暂存间、微生物BSL-2实验室、PCR实验室、微生态诊疗中心位于厂房的东北侧，办公区位于厂房南侧，展厅、接待区位于厂房西侧，项目区分区明确，总平面布置情况具体见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目租赁曲江创新创业园游学馆3层现有厂房进行实验室建设，不涉及土建工程。施工期主要对室内进行简单的装修及设备安装后方能投入运营。 1、施工期工艺分析 本项目施工期的基本工艺流程见图2-2： 图2-2施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 本项目主要建设微生物BSL-2实验室、PCR实验室、微生态诊疗中心，进行微生物菌种筛选、基因组测序实验及相关疾病诊断科研服务。实验工艺流程和产污环节如下图2-3、2-4、2-5。 基因组测序实验 图2-3样本制备工艺流程及产污节点图 图2-4样本测序工艺流程及产污节点图 样本制备工艺流程简述： （1）DNA提取或RNA提取 对送检样本（主要是人体粪便、唾液等）进行信息核对、登记后，取100mg新鲜样品，在涡旋混合仪中加入磁珠进行前处理后转移至加有400μl裂解液进行反应，经过一系列反应和不同柱的收集，并采用无水乙醇对样本进行清洗、溶解后得到DNA或RNA。当送检样本较多时，少量待检测样本储存在冰箱、冰柜中。先将样本解冻，将样本混匀后通过高速离心机离心沉淀，后续加入提取试剂进行提取、溶解后得到DNA或RNA。此过程主要产生危险废物（废吸头、废实验手套和废实验服）、废液（无水乙醇、异丙醇试剂、提取试剂等），废气为异丙醇、无水乙醇等挥发性有机废气。 （2）DNA及RNA质检： ①DNA质检：将提取后的DNA样本通过质检方法对DNA是否合格进行判定。取2μlDNA样本进行10倍稀释，稀释后用核酸定量仪进行定量，将稀释产物取30ng用琼脂糖凝胶电泳对DNA的完整性进行质检。此过程产生危险废物（废吸头、废实验手套和废实验服、废试剂管等）。 ②RNA质检：将提取后或外来的RNA进行浓度测定，参考超微量分光光度计浓度对样本进行稀释至满足生物分析仪芯片的质检要求范围，通过此仪器对RNA样本进行定量和完整性判定。此过程生产危险废物（废吸头、废实验手套和废实验服、废试剂管等）。 （3）文库制备 ①重测序文库：取2μgDNA使用核酸纯化磁珠进行DNA纯化，用20μl无核酸酶去离子水进行洗脱，取50ng纯化后DNA通过系列生化试剂对DNA进行修饰，包括DNA末端修复、连接测序接头、通过聚合酶链式反应扩增后等到足量可测序的文库。此过程产生的危险废弃物（废吸头、废实验手套和废实验服、废试剂管等），废液为建库试剂过滤液。 （4）文库质检 先将重测序文库或转录组测序文库用去离子水进行10000倍稀释，稀释产物取2μl加入实时荧光定量分析试剂盒中的试剂和标准品，使用实时荧光定量分析仪器对文库进行定量质检。此过程产生的危险废弃物（废吸头、废实验手套和实验服、废试剂管等），废液为建库试剂过滤液。 样本测序工艺流程简述 （1）试剂解冻 提前4小时设置水浴锅至25℃，对测序试剂进行化冻，将测序芯片从4℃取出室温放置30分钟；测序芯片只放回4℃一次。杂交缓冲液从-20℃取出放置室温溶解。 （2）文库变性 将测序文库稀释至上机浓度，加变性液变性为单链。此过程产生危险废物（废吸头、废手套）。 （3）文库上机测序及数据采集 将酶/文库混合液注入至测序芯片中，设置程序后运行测序，文库和试剂反应释放荧光信号，机器进行信号采集。此过程产生危险废物（废吸头、废手套和实验服、废试剂管、废样本、测序废液等），其中测序后的废样本暂存于危险废物暂存间，由有资质的单位清运。 菌种筛选实验 图2-5菌种筛选工艺流程及产污节点图 工艺流程简述 (1)样品预处理 在菌种筛选前通过文献调研确定筛选方法，对于样品进行相应的前处理（如浓缩、过滤等），以提高目标菌株的筛选获得率。 (2)稀释涂布 将菌液进行一系列的梯度稀释，然后将不同稀释度的菌液分别涂布到琼脂固体培养基的表面，进行培养。 (3)获取单菌落 在稀释度足够高的菌液里，聚集在一起的微生物将被分散成单个细胞，从而能在培养基表面形成单个的菌落。采用多种选择性培养基进行稀释涂布，根据菌落色泽、形状和透明度等形态特点进行单菌落的挑选和培养。 （4）富集培养 利用选择性培养基的原理，在培养基中加入某些特殊的营养物，创造一些有利于待分离对象生长的条件，使其大量繁殖，从而有利于目的菌株的分离。也可以通过控制培养条件达到富集的目的，提高样品中目的菌所占比例。 (5)二次分离纯化（复筛） 再次采用选择性培养基进行候选菌种的复筛，进一步对候选菌株的纯度和活性进行纯化分离。 (6)核酸提取 对筛选纯化后的菌株进行菌种鉴定，采用提取试剂盒提取菌种基因组DNA，然后PCR扩增16srDNA片段。 (7)菌种鉴定和保藏 上机测序之后，采用GeneBankDNA序列数据库或者NCBI（美国国家生物技术信息中心）对比即可。一般序列相似度在99%以上就可以认为是同一个种细菌（当然也有例外，DNA序列仅仅是一个参考指标）。经基因检测比对后确定菌种名称，对目标菌种进行富集培养后离心，按一定比例添加甘油等保护剂后-80℃超低温冻藏。 此流程主要产生危险废物（废吸头、废手套、废离心管、废培养基、废液、废样本等）以及制水机更换的废过滤柱芯（配培养基用的水采用制水机制备）。 三、污染因素 项目运营期环境影响因素分析见表2-7： 表2-7 项目运营期环境影响因素分析一览表 污染源 污染工序 主要污染物 废气 酒精挥发有机废气 台面擦拭消毒过程 乙醇 挥发性有机废气 实验过程 异丙醇、乙醇等 废水 生活污水 职工生活 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 清洗废水 器皿清洗 COD、BOD5、SS、氨氮 纯水制备浓水 纯水制备产生 无机盐类 噪声 设备噪声 实验设备、制水机 Leq（A） 固体废物 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 一般工业固废 原辅料拆包 废纸箱、废标签等 纯水制备 废过滤柱芯 危险废物 实验产生的废物 实验废液、废样本、废培养基、废一次性实验用品（废吸头、废试剂管、废离心管、废手套、废实验服，废试剂盒等）、废过滤器 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁曲江新区翠华路105号西财大曲江创新创业园游学馆3层，建设微生物BSL-2实验室、PCR实验室、微生态诊疗中心等，进行微生物菌种筛选、基因组测序实验及相关疾病诊断科研服务。 西财大曲江创新创业园原为创建于1955年北京师范大学西安分校，历经多次变革，成为西安财经大学翠华东校区。2019年，曲江新区与西安财经大学签署合作协议，以产教融合和双创升级为政策支撑，打造文化科技融合新型示范园区。 现场踏勘时厂房为空置状态，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 项目位于西安市曲江创新创业园游学馆3层，本项目常规污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》”中西安市曲江新区相关数据，区域空气质量统计结果如表3-1所示。 表3-1 2022年曲江新区空气质量状况统计结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值 (μg/m3) 占标率 (%) 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 57 40 142.5 超标 PM10 年平均质量浓度 141 70 201.4 超标 PM2.5 年平均质量浓度 82 35 234.3 超标 CO 24h平均第95百分位数 1.4mg/m3 4mg/m3 35 达标 O3 日最大8h滑动平均值第90百分位数 68 160 42.5 达标 从上表可看出，项目所在区域NO2、PM10、PM2.5年均浓度值均超标，其余基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 相关规定“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。企业于2023年2月3日委托陕西国源检测技术有限公司对建设项目所在地周边50m范围内敏感点声环境质量现状进行了监测，并对声环境现状进行评价。监测点位详见表3-2及附图4《噪声监测点位图》，声环境监测结果见表3-2。 表3-2声环境质量现状监测结果表单位：dB（A） 项目 编号 监测点位 2023.2.3 2023.2.4 昼间（dB（A）） 昼间（dB（A）） 敏感点噪声 1# 西安财经学院家属楼 53 54 2# 陕西师范大学附属中学 52 52 3# 陕西省军区西安第十九离职干部休养所 52 51 标准限值 55 由上表可知，监测期间场地周边敏感点昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 3、土壤环境和地下水 本项目位于创新创业园游学馆3层，且项目采取源头控制、分区防渗措施后，项目产生污染物无影响土壤、地下水环境的途径。故不开展土壤、地下水环境现状监测工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据环办环评〔2020〕33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围的居民，声环境保护目标以厂界外50m范围的居民；项目周边500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目租赁曲江创新创业园游学馆3层现有厂房进行生产，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。项目主要环境保护目标见表3-3、表3-4。环境保护目标分布图见附图5。 表3-3本项目大气环境保护目标 类别 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 0 15 西安财经学院家属楼 约15户，50人 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 N 15 0 75 西安交大财经社区南家属院 约350户，1050人 N 75 0 160 西安交大-继续教育学院 约3000人 N 160 0 301 陕西师范大学附属中学家属院 约153户，510人 N 301 20 0 陕西师范大学附属中学 约4500人 E 20 245 -30 锦圣邸 约90户，280人 E 250 110 455 翠华南路社区 约110户，320人 NE 471 0 -41 陕西省军区西安第十九离职干部休养所 约210户，550人 S 41 0 -317 曲江六号 约1000户，3500人 S 317 64 -61 电信四所家属区 约96户，285人 ES 92 -170 -30 长庆坊小区 约2300户，5500人 WS 178 -186 -340 翰林世家 约750户，2200人 WS 388 -450 0 红专南路生活小区 约490户，1000人 W 450 -268 99 电信十所家属院（东院） 约1300户，3200人 WN 301 -186 218 翠微园小区 约464户，1300人 WN 295 -171 455 电信四所家属区（南院） 约448户，1100人 WN 497 表3-4 本项目声环境保护目标 序号 声环境保护目标名称 空间相对位置/m 距厂界最近距离/m 方位 执行标准/功能区类别 X Y Z 1 西安财经学院家属楼 0 15 0 15 N 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1级标准 2 陕西师范大学附属中学 20 0 0 20 E 3 陕西省军区西安第十九离职干部休养所 0 -41 0 41 S |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。 2、废水 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；根据曲江新区声环境功能区划图（见附图8），项目所在地位于1类区，因此运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求。 4、固体废物 运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的有关要求。 本项目污染物排放标准见表3-5。 表3-5 建设项目污染物执行的排放标准 污染类型 标准名称 污染 因子 标准限值 最高允许排放速率 最高允许排放浓度 排气筒 二级 废气 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 非甲烷总烃 有组织 10kg/h 120mg/m3 无组织 周界外浓度最高点 4.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 无组织 厂区内监控点 6mg/m³（1h平均浓度） 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 SS 400mg/L COD 500mg/L BOD5 300mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 氨氮 45mg/L 总氮 70mg/L 总磷 8mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） LAeq 1类标准 昼间55dB 夜间45dB 固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 项目运营后生活污水、清洗废水、纯水制备浓水经化粪池预处理后排入西安市第二污水处理厂。建议本项目总量控制指标为VOCs：0.03t/a、COD：0.0052t/a、氨氮：0.0003t/a，具体指标以管理部门管理要求及批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁华曲江创新创业园游学馆3层现有厂房进行实验室的建设，因此施工期不涉及土建工程，主要包括办公区、实验区的简单装修及设备安装调试，产生的主要污染物为装修废气、施工噪声、员工生活污水和少量装修垃圾等。 ⑴废气 项目的施工期产生的废气主要是装修涂料的有机废气，环评要求施工期内装修使用环保型涂料，减少有机废气的产生，勤通风，降低室内废气浓度。 ⑵废水 项目施工期用水主要是施工人员生活用水，依托曲江创新创业园现有生活污水设施。 ⑶噪声 项目施工期噪声主要是设备和材料等的车辆运输噪声、设备安装调试噪声等，其噪声源强在70-90dB(A)之间，安装设备及装修等均在车间内，且项目施工期较短，噪声影响随着施工期结束而消失。本项目最近声环境保护目标为北侧15m处西安财经学院家属楼，施工期主要噪声防治措施为： ①施工单位应充分考虑周围环境的敏感性，施工操作上选用低噪声施工设备。 ②本环评要求施工期间文明施工，合理安排施工时间，降低施工机械同时使用的频次，尽可能采用交互作业，禁止夜间施工。 ③材料的运输车辆场内严禁鸣笛，严禁夜间装卸材料；在装卸、搬运装修材料和机械设备时轻拿轻放、严禁抛掷。 ④将各高噪声施工点合理布置在远离噪声敏感点的位置。 ⑤严格按相关管理部门批准的时间施工，尤其是需要动用高噪声设备时尽量避开午休、集中办公等需要安静环境的时段，比如设备安装时候的钻孔、安装等。 ⑷固废 生活垃圾以施工高峰期最大施工人数10人计，人均日产生垃圾0.5kg/人·日，则生活垃圾量5.0kg/d，分类收集后交由环卫部门定期清理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染工序及源强分析 本项目废气主要为实验室酒精消毒以及实验过程中产生的挥发性有机物VOCs，以非甲烷总烃计。 （1）实验废气 项目实验过程中涉及挥发性有机溶剂（无水乙醇、异丙醇）的使用。根据项目提供的原辅材料，挥发性有机溶剂最大年用量为15.8kg/a，废液中无水乙醇、异丙醇产生量为5kg/a，本次评价按最不利情况考虑即除去废液部分外全部挥发进行计算，则本项目VOCs产生量为10.8kg/a，项目年工作时间250天，实验操作时间为每天4h，故VOCs产生速率为0.01kg/h。本项目挥发性有机溶剂的所有操作均在生物安全柜内进行，经生物安全柜收集后通过室内独立管道引至所在建筑楼顶有组织排放，排气筒距地面高度为15m。 （2）乙醇废气 实验员在进行实验之前会使用酒精消毒剂对实验室台面进行简单擦拭消毒，本项目使用75%酒精，用量为30L/a，密度为0.85g/mL，使用时长为2h/d，250d/a。本次评价乙醇按全部挥发进行计算，则本项目营运期乙醇废气产生量约19.1kg/a，产生速率为0.01kg/h，以无组织形式排放。则环评要求在酒精使用过程中轻拿轻放避免酒精的撒漏，使用之后及时封口减少酒精的挥发，对实验室加强通风换气后对周围环境影响较小。 2、排放口设置情况 本项目废气排放口设置情况见表4-1。 表4-1排放口设置情况表 排放口名称 排放口编号 污染物 高度/m 内径/m 温度/℃ 类型 坐标 排放标准 废气排气筒 DA001 非甲烷总烃 15 0.3 25 一般排放口 E108°57′30.89″ N34°12′51.66″ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819—2017），本项目废气监测计划见表4-2。 表4-2运营期环境监测计划 监测点位 监测因子 监测 频次 控制标准 浓度限制（mg/m3） DA001废气排气筒 非甲烷 总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 厂界上风向1个点、 下风向3个点 非甲烷 总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 4 厂区内监控点 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值 6 二、废水 1、污染源强及措施 本项目废水主要为清洗废水、纯水制备产生的浓水以及职工生活污水。 （1）清洗废水 实验室细胞培养过程中使用的移液管、离心管等均为一次性用品，使用之后作为危废处置，因此仅需对进行过细胞或微生物等活性物质培养的器皿等进行高温灭菌后再用自来水进行清洗后晾干待用。根据建设单位提供资料，本项目器皿清洗用水量约0.01m3/d。同时对实验室地板每天清洁一次，清洁用水约0.1m3/d，则清洗用水总量为0.11m3/d，年用水总量为27.5m3/a，清洗废水排放量为0.088m3/d（22m3/a）。清洗废水各污染因子浓度值类比《河南和阳环境科技有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告》中实验室废水处理站进水口污染物浓度值：COD202mg/L、SS100mg/L、氨氮15mg/L、BOD5114mg/L。实验室废水主要是器皿清洗废水、实验室保洁废水。本项目与其生产原料相似：主要为一些营养琼脂、牛肉膏、无水乙醇等；生产工艺相似：采用细胞培养、纯化、检验等工艺；生产设备类似：使用恒温烘箱等设备，具有可类比性。本项目清洗废水依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理。则本项目清洗废水产生及排放源强详见表4-3： 表4-3项目清洗废水产生及排放源强一览表 产生及排放源 污水量 项目 COD BOD5 SS NH3-N 产生源强 22m3/a 产生浓度mg/L 202 114 100 15 产生量t/a 0.0044 0.0025 0.0022 0.0003 处理措施 创新创业园公共化粪池 排放源强 排放浓度mg/L 172 85.5 60 15 排放量t/a 0.0038 0.0019 0.0013 0.0003 注：化粪池处理效率按COD15%，BOD525%，SS40%，氨氮0，总磷0，总氮0计。 （2）纯水制备浓水 根据水平衡计算，项目纯水用量约为0.003m3/d，年用水量为0.75m3/a，纯水设备的制备效率为75%，则纯水制备用水约0.004m3/d，年用水量为1m3/a，浓水产生量为0.001m3/d（0.25m3/a）。自来水制备纯水产生的浓水含污染物极少可视为清净下水，依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂处理。 （3）生活污水 本项目员工共30人，生活污水产生量为0.6m3/d，年产生量为150m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。项目运营期生活污水依托创新创业园公共化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第二污水处理厂。本项目生活污水产生及排放源强详见表4-4： 表4--4 项目生活污水产生源强一览表 产生及排放源 污水量 项目 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 产生源强 150 m3/a 产生浓度mg/L 350 200 220 40 5 48 产生量t/a 0.0525 0.03 0.033 0.006 0.00075 0.0072 处理方式 化粪池处理 排放源强 排放浓度mg/L 297.5 144 121 40 5 48 排放量t/a 0.0446 0.0216 0.0182 0.006 0.00075 0.0072 注：化粪池处理效率按COD15%，BOD525%，SS40%，氨氮0，总磷0，总氮0计。 2、化粪池依托可行性分析 根据现场调查，项目所在楼公共化粪池设计容积为5m3，主要收纳入驻企业生活污水。根据园区提供资料，目前化粪池收纳污水量约2.8m3，目前尚有余量2.2m3，本项目生活污水排放量为0.6m3/d、清洗废水排放量为0.088m3/d，纯水制备浓水约0.001m3/d，化粪池剩余容量能满足本项目排水需求。 3、污水处理厂依托可行性分析 西安市第二污水处理厂（二期）位于西安市雁塔区大寨路3160号，总占地面积130665.4m2（196亩），生活污水总处理规模为20万t/d，于2015年投入运行。2020年提标改造后，污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+改良A/0工艺+周进周出终沉池+反应沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”。污水处理厂出水达到地表水准V类水质标准后，排入皂河。西安市第二污水处理厂主要服务范围为南二环及昆明路以南，南三环及科技八路以北和雁翔路以西，西绕城以东区域，服务总面积99.79km。 本项目所在区域属于西安市第二污水处理厂的收水范围，项目水质较为简单，满足污水处理厂进水水质要求，且污水量较小，不会对污水处理厂正常运行产生较大的冲击。因此本项目废水进入西安市第二污水处理厂集中处理可行。 三、噪声 1、噪声源强分析 项目运行期噪声源主要是空调外机、生物安全柜风机等设备运行产生的噪声，噪声源强见表4-5、表4-6。 表4-5工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级/dB（A） 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 空调外机 / 14.4 64.16 12 70~85 选用低噪声设备、基础减振 白天8小时 2 空调外机 / 12.36 64.16 12 70~85 表4-6工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声压级/距声源距离dB（A）/m 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 实验室 生物安全柜风机 85 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、采用软连接 35.43 62.46 9 5 75 白天8小时 20 55 1 2、噪声降噪措施 项目运营期噪声源主要是空调外机、生物安全柜风机噪声。生物安全柜风机位于封闭实验室内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪声设备，从声源上降低噪声值； ②位于室外的空调外机采用合理布设位置，远离周边敏感点从传播过程中降低噪声影响； ③实验室采用隔声窗、隔声门，采用合理布局从传播过程中降低噪声影响； ④提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 3、噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。本项目建成后厂界及声环境保护目标噪声预测结果见表4-7、表4-8所列。 表4-7项目噪声预测结果单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 44 26 39 43 标准值 昼 55 夜 45 注：项目夜间不生产 表4-8 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值 /dB(A) 噪声现状值 /dB(A) 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值 /dB(A) 噪声预测值 /dB(A) 较现状增量 /dB(A) 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 西安财经学院家属楼 53 / 53 / 55 45 34.5 / 53.06 / 0.06 / 达标 / 2 陕西师范大学附属中学 52 / 52 / 55 45 32 / 52.04 / 0.04 / 达标 / 3 陕西省军区西安第十九离职干部休养所 52 / 52 / 55 45 25.7 / 52.01 / 0.01 / 达标 / 注：项目夜间不生产 由上表可看出，本项目建成后，在噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，厂界四周昼间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，北侧15m处居民、东侧20m处陕西师范大学附属中学、南侧41m处陕西省军区西安第十九离职干部休养所昼间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，说明项目对周围环境影响较小。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819—2017），项目营运期噪声监测计划见表4-9。 表4-9运营期环境监测计划 监测 项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 厂界 噪声 厂界四周外1m 4个点 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 四、固体废物 1、固体废物产生种类及产生量 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（原辅料的废包装材料、纯水制备废过滤柱芯、废弃培养基）和危险废物（包括废一次性实验用品、废样本、实验废液和废过滤器）。 （1）生活垃圾 办公生活垃圾包括废纸、果皮、食品包装等。项目营运期共设员工30人，均不在项目内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/日·人计，全年工作250天，则生活垃圾产生量为3.75t/a，分类收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固废 ①原辅料废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目会产生少量原辅料废包装材料，主要为废包装盒和标签等，年产生量约为0.25t/a，属于一般工业固废。建设单位拟收集后外售给废品回收站。 ②纯水制备废过滤柱芯 项目建成后所用纯水机的过滤柱芯需1年更换两次，废过滤柱芯产生量约为5kg/a，属于一般工业固废，由厂家定期更换带走处置。 （3）危险废物 ①废弃一次性实验用品 本项目在实验过程中会产生少量的废弃一次性实验用品，主要为实验过程产生的废吸头、废试剂管、废离心管、废口罩、废手套、废实验服、废试剂盒等，年产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类固体废物属于危险废物“HW01医疗废物感染性废物（841-001-01），危险特性为In，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废样本 实验过程中会产生废样本，根据建设单位提供资料，每天产生量约5L，年产生量约为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类固体废物属于危险废物“HW01医疗废物感染性废物（841-001-01），危险特性为In，采用高压灭菌锅高温消毒后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③实验废液 本项目在实验过程中会产生少量的废液，主要包括无水乙醇、异丙醇试剂、提取试剂、测序废液、建库试剂过滤液、微生物培养液等，年产生量约为0.78t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类固体废物属于危险废物“HW01医疗废物感染性废物（841-001-01），危险特性为In，采用高压灭菌锅高温消毒后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ④废培养基 本项目微生物菌种筛选实验废培养基年产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类固体废物属于危险废物“HW01医疗废物感染性废物（841-001-01），危险特性为In，采用高压灭菌锅高温消毒后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废过滤器 项目生物安全柜和空气净化系统使用的过滤器由厂家进行定期更换，其中粗效过滤器一年更换一次，中效和高效过滤器两年更换一次，产生量约0.002t/a，属于危险废物“HW49其他废物（900-041-49）”，危险特性为T/In，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物产排情况见下表。 表4-10固体废物产生量一览表 序号 项目 类别 物理性质 环境危害特性 产生量 处理处置措施 环境管理要求 1 生活垃圾 生活垃圾 固态 / 3.75t/a 分类收集后交由环卫部门处置 定期清 理及时转运，禁止乱堆乱放 2 原辅料废包装材料 一般固体废物代码99900-999-99 固态 / 0.25t/a 收集后外售给废品回收站 3 纯水制备废过滤柱芯 一般固体废物代码99900-999-99 固态 / 0.005t/a 由厂家定期更换带走处置 4 废培养基 感染性废物HW01-841-001-01 固态 / 0.2t/a 暂存危险废物暂存间（7m2），定期交由有资质单位处置 标准化危废暂存间，签订危废处置协议，建立危废转移台账 5 废弃一次性实验用品 感染性废物HW01-841-001-01 固态 感染性（In） 0.1t/a 6 废样本 感染性废物HW01-841-001-01 液态 感染性（In） 2t/a 7 实验废液 感染性废物HW01-841-001-01 液态 感染性（In） 0.78t/a 8 废过滤器 危险废物HW49-900-041-49 固态 毒性（T） 感染性（In） 0.002t/a 2、环境管理要求 （1）一般固体废物环境管理要求 一般工业废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内专设区域，同时定期外运处理。 （2）危险废物环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），建设单位必须将危险废物分类装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 ①贮存场所应符合下列要求： a、贮存场所应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b、贮存场所应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c、贮存场所地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 d、贮存场所应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②容器和包装物应符合下列要求： a、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ③贮存设施运行环境管理应满足以下要求： a、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致或类别、特性不明的不应存入。 b、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 d、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ④委托处置环节应满足以下要求： 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200—2021），排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 五、地下水、土壤 本项目可能对地下水和土壤造成污染的污染源主要为危险废物暂存间。由于外界环境因素导致实验废液、废样本等危险物质泄漏，对场地地下水、土壤环境造成污染。项目建成后实验废液、废样本等采用专用容器储存，底部设防漏托盘，为了进一步减小泄漏，要求危废暂存间进行重点防渗，使渗透系数≤10-7cm/s，可有效防止污染物入渗。加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好。正常情况下发生泄漏的可能性较小，且本项目位于3层，对土壤、地下水影响较小。本项目在落实以上措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。 六、生态 本项目租赁曲江创新创业园游学馆3层现有厂房进行生产，项目不新增占地，不涉及生态环境保护目标，可不进行生态环境影响分析。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的风险物质主要为无水乙醇、异丙醇。项目危险化学品的最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见下表： 表4-11 项目危险化学品储量及临界量一览表 物质名称 储存量t（qn） CAS号 临界量t(Qn) 比值Q 无水乙醇 0.004 64-17-5 500 0.000008 75%酒精 0.008 64-17-5 500 0.000016 异丙醇 0.002 67-63-0 10 0.0002 水合硫酸锰（锰及其化合物） 0.0005 / 0.25 0.002 五水硫酸铜（铜及其化合物） 0.0005 / 0.25 0.002 合计 0.004224 经计算，q/Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险分析 项目可能存在的风险为无水乙醇、75%酒精、异丙醇泄漏遇到明火，如施工人员吸烟、厂区中有明火等，可能导致火灾发生，火灾产生的次生有害气体污染环境、损害人身健康。同时水合硫酸锰、五水硫酸铜等化学品容器破裂或倾倒导致化学品泄漏，可能造成土壤及水环境污染。本项目位于3层，且项目通过设置专门的危险化学品存储区，存储危险品，与其他原料隔离。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①应尽量控制和减少危险品的库存量； ②危险品应远离火源，并采取防挥发、防泄漏、防潮、防火、防爆炸及通风等预防措施； ③原料化学品采用专用容器储存，底部设托盘。 （4）风险评价结论 本项目的主要危险物质为无水乙醇、75%酒精、异丙醇、水合硫酸锰、五水硫酸铜，储存量较小，Q＜1，存放周期较短。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项风险防控措施进行管理和维护，设置应急处理物资，保证事故状态下，能第一时间做出处置。 项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 八、环保投资估算 项目总投资80万元，其中环保投资4.8万元，占总投资额的6%。项目具体的环保投资见表4-12。 表4-12 环保设备及投资一览表 治理项目 设施名称 数量 估算价值（万元） 废气 实验废气 生物安全柜收集+15m排气筒排放 1套 2 废水 生活污水 依托创新创业园公共化粪池 1座 / 清洗废水 纯水制备浓水 噪声 空调外机、生物安全柜风机运行噪声 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 / 0.5 固体废物 生活垃圾 垃圾桶、箱（若干） / 0.3 一般固体废物 原辅料废包装材料 收集后外售给废品回收站 / 纯水制备废过滤柱芯 由厂家定期更换带走处置 / 危险废物 废弃一次性实验用品、废样本、废培养基、实验废液、废过滤器 暂存危废暂存间（7m2），定期交由有资质单位处置 2 合计 4.8 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 实验室生物安全柜+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 实验室空气净化系统 | 厂界：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控点浓度限值； 厂内：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 依托创新创业园公共化粪池处理通过市政管网排入污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  | 清洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 |  |  |
|  | 纯水制备浓水 | 无机盐类 |  |  |
| 声环境 | 空调外机、设备风机 | Leq（A） | 采取选择低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般固体废物 | 原辅料废包装材料 | 收集后外售给废品回收站 |  |
|  |  | 纯水制备废过滤柱芯 | 由厂家定期更换带走处置 |  |
|  | 危险废物 | 废弃一次性实验用品 | 暂存于危废暂存间（7m2），定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） |
|  |  | 废样本 |  |  |
|  |  | 废培养基 |  |  |
|  |  | 实验废液 |  |  |
|  |  | 废过滤器 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对危废暂存间进行重点防渗，使渗透系数≤10-7cm/s，同时对实验废液、废样本等采用专用容器储存，底部设防漏托盘，采取上述措施处理后发生泄漏的可能性较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 尽量控制和减少危险品的库存量；危险品应远离火源，并采取防挥发、防泄漏、防潮、防火、防爆炸及通风等预防措施；原料化学品采用专用容器储存，底部设托盘危废贮存库落实防渗措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目运行稳定后应及时履行竣工环保验收手续办理。 |

# 六、结论

从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 150m3/a | / | 150m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.0446t/a | / | 0.0446t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0216t/a | / | 0.0216t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0182t/a | / | 0.0182t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00075t/a | / | 0.00075t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0072t/a | / | 0.0072t/a | / |
|  | 清洗废水 | / | / | / | 22m3/a | / | 22m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.0038t/a | / | 0.0038t/a | / |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0019t/a |  | 0.0019t/a | / |
|  | SS |  |  |  | 0.0013t/a |  | 0.0013t/a | / |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0003t/a |  | 0.0003t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | / |
|  | 原辅料废包装材料 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |
|  | 废过滤柱芯 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  | 废培养 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
| 危险废物 | 废一次性实验用品 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废样本 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 实验废液 | / | / | / | 0.78t/a | / | 0.78t/a | / |
|  | 废过滤器 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地

废水、废气、固废、噪声

设备安装

装饰工程

工程验收